# 工程建筑中混凝土结构的施工技术分析论文_孙凯

菏泽城建工程发展集团有限公司 山东省菏泽市 274000

摘要：在建筑业发展中，混凝土作为主要建设材料受到人们重视。城市人口的增加使得我国房地产行业的需求越来越大，其显著推动了房地产行业的稳定发展。基于这种背景下，建筑行业为了能够在激烈的市场竞争中得到长久的发展，这就需要加强对混凝土结构施工技术的重视，在保障施工质量的同时能够使建筑工程的使用期限得到延长。究其原因，混凝土结构施工技术决定着建筑的质量好坏，在具体的施工过程中根据实际的施工情况，尝试使用科学、合理的混凝土施工技术，使得工程质量能够达到标准范围内，从根本上切实保障建筑的长久、稳定发展。

关键词：工程建筑；混凝土结构；施工技术

引言

当前建筑中混凝土结构使用最为频繁，但就实际情况而言，现阶段建筑施工施工中混凝土结构存在一定的问题，故而在混凝土结构的施工中，要不断地完善此项技术，切实解决建筑现阶段存在的技术问题。在实际施工阶段，需要积极开展建筑施工施工流程监督，掌控建筑工程质量，保障建筑工程质量，以此推动建筑行业得到更好的发展，并能够保证人们生活生产的需求。

1混凝土的特点

（1）搬运方便

混凝土的原材料本身并不是流质的，而是经过与水等材质经过一定的配比产生的，所以在对混凝土的原材料进行搬运时十分方便，节省了一大批人力，能够在施工缺少混凝土时及时地进行搬运。

（2）经济实惠，稳定性强

混凝土的来源十分广泛，甚至可以用工业的废弃材料进行制作，不仅经济实惠，还因为其自身材料的特殊性质等可以在各种环境下保持稳定，施工后的成品十分持久。

（3）高强度

由于混凝土原材料在凝固后自身的密度很强，能够有效的隔绝火与水，同时还能防止外面各种环境的腐蚀。

（4）高度可塑能力

混凝土的施工材料的由于其可以制作成流动性的物质，所以可以塑造成任何形态。

2混凝土结构与施工概述

如今，随着社会的发展，建筑的数量和质量已大大提高。最重要的工作项目是混凝土结构的实施。混凝土结构是在施工过程中使用的技术结构。混凝土结构是复合材料的统一名称，是指由各种原材料以恒定速率制成的结构。与混凝土材料相比，混凝土材料也是许多其他矿物材料，因此在施工过程中，您需要获得符合施工性能的高强度混凝土构件。施工完成后，混凝土结构会随着水泥的收缩而开裂。就混凝土结构而言，混凝土原材料的类型直接影响混凝土结构的功能，因为它是一种混合材料。影响混凝土的强度。根据施工经验，原材料损坏是混凝土开裂的直接原因。典型的项目水泥类型具有高收缩率，在施工过程中经常开裂。就混凝土原料而言，运输条件和储存环境对混凝土原料的质量也有一定影响。运输过程中的分离似乎使混凝土不均匀。如果存放时间过长或环境恶劣，则会影响材料的质量。对于施工的概述，建筑物的混凝土结构施工完成后，了解它的结构。具体包括：首先可靠的原材料，施工程序和方法的结合可以提高混凝土结构的性能。施工质量，优化建筑结构的安全性能；其次混凝土粘结在结构物施工中，要加强施工过程中的控制意识，规范人员。为了防止对这种结构稳定性的潜在威胁，低开裂概率，保持建筑结构良好正在发生。

3影响结构质量的各个因素

温度、材料配合比和混凝土自缩这三个因素对混凝土结构质量带来了直接影响。对于温度来讲，如果外界的温度突然下降，就会使混凝土的表面出现裂痕、裂缝、变形等一系列问题。主要是因为在温度下降的同时，混凝土表面温度也会慢慢地下降，使混凝土的内外产生了温差，从而对混凝土造成了破坏，一旦混凝土被破坏，就会大大地降低混凝土结构的稳定性；对于材料的配比来讲，制作混凝土的粗集料主要包括矿渣、碎石等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在选择粗集料的过程中，首先要检查材料是否干净、干燥，并且没有和其他杂质混合在一起，其次要合理、有效的选择材料供应商，并且要确保材料供应商具备相应的资格证书，与此同时，还要对原料颗粒直径、粗细骨料配比等要素进行科学控制，主要目的是为了确保混凝土的质量和强度；对于混凝土自缩来讲，一般情况下，会以硅灰为混凝土结构想主要材料，这种材料可以紧缩混凝土结构，如果得不到很好的控制，就会造成混凝土断裂的现象。除此之外，混凝土质量还受湿度的影响，不仅影响了紧缩程度，而且还影响了工程质量。

4混凝土结构施工技术的要点分析

4.1配比技术

一般我们在配比混凝土的时候,首先一定认真检测混凝土不同材料其所具有的质量,确保能够达到规定的标准要求,而且要先进行当场的试验，在有理论的支撑后,确保最佳的混凝土配比及外添加剂,加强了其的配制的效果,为对混凝土结构施工技术从今以后的建筑的应用水平提升打下了坚实的基础。此外，为了减少混凝土结构施工中的离析可能性，有必要控制混合时间，为提高结构施工技术的应用效果提供有效的屏障，避免混凝土结构在建筑施工中的不稳定应用。

4.2温度控制技术

为了能够有效地控制混凝土结构的温度，应该从以下几个方面进行：混凝土会在水化反应的作用下，会产生放热现象，但混凝土会受自身结构多方面因素的影响，无法在短时间内把混凝土内部的热量全部释放出去，这样就会使混凝土的内、外之间存在较大的温差，从而混凝土出现了裂缝、变形现象。那么，为了能够有效地避免这些现象，就要要求相关的技术人员为注意混凝土配置过程中的水灰比例，应该适当地降低水泥的使用量。另外，在施工时，还可以充分的利用矿粉和煤灰粉材料来降低放热，以免出现结构性的问题，大大地提升了材料的性能和强度。在具体的施工中，可以有针对性的利用循环水降低混凝土温度，可以在混凝土的内部安装循环水管。

4.3钢筋模板技术要点分析

建筑施工中钢筋模板作业决定着混凝土结构质量。因此在对模板进行施工时，需要对模块质量进行检查，这样才能使模板表面达到标准要求。同时，为了能够保障建筑结构保持干净和清洁。施工区域的不同决定了温度的不同，建筑结构的差异性使得模板的要求也不同。因此，混凝土模板在施工作业之前，应该对建筑的实际情况进行了解和勘测，例如：水文情况和土壤情况。另外，还需要对模板支护工作予以重视，这样才能使模板更好的应用于施工操作中；在搭接模板钢筋时还需要对搭接的位置进行确定，这样才能提高搭接的质量，显著提高混凝土结构的质量；对拆模的时间予以重视，时刻关注拆模的时间，以保障拆模的时间能够在可控的范围内，从而使得混凝土达到拆模的要求，这对提高施工的质量同样发挥着重要作用。

4.4混凝土浇筑技术

混凝土浇筑技术属于混凝土生产的核心技术，也是众多混凝土类型中的一种。在开展混凝土浇筑前，需要参照相关标准，严格检查混凝土模板、钢筋材料等，从源头开展浇筑质量管控。在混凝土浇筑过程中，需要不间断地浇筑，不可停顿。逐层混凝土浇筑阶段，一定要在上一层未完全凝固前，开展下一层面的浇筑。在混凝土结构完全浇筑结束后，现场工作人员需要遵循相关标准，严格检查模板密封性，查看模板是否存在污染物，一旦发现异常或问题，需要及时进行解决。

4.5养护施工技术要点分析

混凝土构建的养护工作对提高混凝土施工质量发挥着重要的作用。当混凝土构件在浇筑完成之后，需要开展12-18小时的养护工作，其养护主要是：浸水和覆盖等工作。在养护过程中还需要结合现实的情况进行全面的分析，其养护的时间一般都在一周以上。养护过程中如果发现温度较低的情况需要对具体的情况做好养护工作，通过按照冬季施工的要求增强养护的效果。例如：通过加入添加剂或者蓄热等方式，减少由于温度较低等原因而发生的养护不到位的现象。

结语

如今在工程中混凝土得到了广泛的应用，混凝土施工已经成为了建筑施工的一个核心环节，所以要想从根本上提高如今建筑施工的建设水平和工程质量，就必须要认识到混凝土施工环节的重要性，加强这个环节的质量控制和对各种技术水平的应用。如今大量的先进技术被引进到工程建设中，混凝土施工技术也是如此，要充分的结合工程实际情况进行应用，将混凝土结构的施工技术发挥出来。

参考文献：

[1]吴守彦.建筑中混凝土结构的施工技术要点探究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2018(12)：104-105.

[2]章旭东.建筑中混凝土结构的施工技术分析[J].居舍,2018(36)：76.

[3]李肖鹏.建筑中混凝土结构的施工技术要点研究[J].建材发展导向,2018(24)：46-48.

论文作者:孙凯

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c11b6d070ec2ea3ade2f459.html