# 关于建筑工程土建结构桩基施工技术研究论文_朱礼平

摘要：如今我国经济的发展十分迅速，城市化建设也在不断加速与完善，建筑行业也得到了高速的发展，当前人们更加注重建筑的安全性，而部分结构桩基是建筑工程极其重要的构成部分，同时土建结构桩基的质量将会直接影响到整个建筑工程的整体质量与安全性，所以施工方需要提高对土建结构桩基的重视程度，并探究其施工技术的科学性与合理性。

关键词：建筑工程；土建结构桩基；施工技术

前言：

土建结构桩基在建筑工程当中是极其重要的组成部分，土建结构桩基的质量将会直接影响到建筑工程的整体质量，所以，为了使建筑行业实现稳定发展，就需要注重土建结构桩基及其施工技术，结构桩基施工技术的使用直接关乎到建筑工程的整体质量与安全性。因此，就需要对桩基施工技术进行更为深入的探索与研究，以确保建筑工程的质量，促进建筑行业的稳定发展。

一、建筑工程土建结构桩基施工技术概述

建筑工程开展当中较为常用的就是桩基，桩基有着适用范围较广的特点，同时，其承载能力高、抗震能力也十分优越、而且还具有极强的支撑能力。建筑工程桩基基础施工技术的科学性与合理性对施工整体质量有着极大影响，与建筑工程的安全性有着密不可分的关系。桩基按照基础中桩大致可以分为单桩基础与群桩基础两种；按照桩的材质大致可以分为预制桩、钢桩、混凝土桩等；按桩的受力原理大致可以分为端承装与摩擦桩两种；按照成孔方式又可以分为挖孔桩与钻孔桩。在建筑工程开展过程中，桩基础施工技术的选择必须要根据实际情况，遵循合理性、可行性、科学性的原则，只有这样才能够保证施工阶段的工作开展，保证建筑工程基础的质量与安全性。同时在施工期间，需要对施工过程中遇到的问题进行及时的处理，注重相关项目的检测与巩固，并严格把控桩基所用材料与桩孔等多项目的校验与记录，科学合理的开展相关工作，而且还需要着重注意施工过程中出现的因缩孔、斜孔等钢筋笼与空洞不匹配等多种常见问题的处理与解决。

二、建筑工程土建结构桩基施工常见技术分析

（一）预制桩施工技术

预制桩是一种稳定性较强的支撑体系，需要在施工前期将桩结构准备完善，在施工后可以快速应用到结构施工中，预制桩施工技术也有着诸多的优势，例如负荷能力相对较强，并具有较好的耐用性与实用性，制作过程简单、便于检查等，在现阶段施工中得到了广泛的应用。在采用预制桩施工技术需要对桩基的实际长度、入桩的可行性、科学性、合理性，以及材料的强度、质量、精密度等多种指标实现严格把控，这样才能够避免在预制桩基施工过程种出现问题。除此之外，施工方还应对相应材料的运输、存放、管理等工作进行精准把控，并对桩基制作的整个流程进行全面掌控，以此来确保桩基施工的质量与工程进度。

（二）灌注桩施工技术

灌注桩施工技术不仅是桩基施工中主要的桩基技术，同时，其还是当前工程施工中被广泛使用的技术之一。灌桩柱施工技术的使用需要做好前期的相关工作，需要对桩位进行科学、精准的测设，利用轴线与水准点来确定具体的位点，还需要在定位放线时合理控制测量仪器与实际操作的误差，以确保数据位点的准确；在施工前期需要定位复核标记的桩位，从而避免桩位出现错误与偏差；桩位定点确定后，要开展护筒埋设工程，通过对桩空位置的固定，来避免施工中出现地面水流入与坍塌等问题的出现；在灌注桩施工过程当中，泥浆的主要作用是护臂，所以就需要根据实际情况与设计计划对泥浆进行更加科学合理的配置。灌注桩施工技术所选用的钻孔方法主要采用回转成孔法。在钻孔完成后需要及时对孔底进行清理，可以采用换浆法与掏渣法，随后要将钢筋笼吊放入孔内，实施混凝土浇筑，从而保障桩基施工的整体质量。

（三）静力压桩技术

静力压庄技术的使用需要借助于静力压桩设备的支持，利用设备的自重与桩架配种来对预制桩形成反作用力，再将桩架逐渐压入到土层之中。在实际施工的过程当中，不会出现噪音与振动，可以大幅度减少对周边住户的影响，同时静力压桩技术还能够在保证施工质量的前提下，减少钢筋与混凝土等材料的使用量，能够大幅度的借阅工程项目施工的成本。这种静力压庄技术主要应用在砂性较轻的软粘土土层环境下施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在使用静力压桩技术施工时，需要格外关注施工现场承载力的提升，并避免挤压到土块，尽可能不要破坏到涂层结构，以免由于这些问题对施工工程造成巨大影响，造成经济损失，导致工期的延误。

三、建筑工程土建结构桩基施工技术质量控制策略

（一）完善施工制度，加强管控工作

（1）建立更加完善的施工建设管理制度

为了进一步提高的建筑工程施工的整体质量，提高施工方的市场竞争力，就需要进一步完善施工建设管理制度，做好人力资源、财务等各部门之间的对接管理工作，创新改革并优化整个管理体系；对各部门的衔接沟通关系进行科学合理的协调，实现统一管理，以提升施工过程中各部门的响应与工作衔接的速度；工程施工设计的相关文件需要有专管部门进行严格把控，对其中的数据与内容进行细致全面的检查，以确保设计计划的实际可行性与科学性，并规范施工各个环节的具体任务与工作内容，将工作责任等落实到相关的责任人，对其工作环节的开展做到严格把控；施工前期需做好信息化管理的建设工作，利用信息化技术与网络技术实现各部门数据的快速共享，以进一步提高管理的整体质量与效率。

（2）加强对原材料的品质监控

建筑原材料在建筑项目中是最为基础，同时也是最为重要的组成部门，所以施工方各部门需要高度重视建筑原材料的品质，以确保专辑施工技术的整体质量。在原材料采购阶段需对生产商进行深入的考察与调研，在追求低成本的同时选择质量与信誉更好的材料与厂商。此外，施工方还要重视原材料的储存运输等环节，对其进行严格的把控，做好检查检验工作，以避免原材料在储存运输等环节出现问题，从而影响整个施工的进度与施工的整体质量。

（二）完善桩基施工技术方案，合理设计施工工艺

为了保证并提升工程施工的整体质量，就需要施工技术人员学习当前施工技术的专业知识与专业技术，理解并掌握先进的管理理念，以此来提升土建结构装机技术的整体水平，保证工程施工的整体质量。除此之外，施工方还需要注重设备与机械的管理工作，应定期对施工设备与机械进行全面的检修，并引进性能更好的先进设备与装备，采用更加科学先进的施工技术，从而不断提升施工技术的整体水平与质量。在施工前期需对桩基施工现场做好勘探工作，获取更加准确全面的相关数据，并对数据做好记录分析工作，从而为施工决策提供更为确切的数据依据。施工技术人员应掌握各种桩基技术的使用条件与特点，在制定桩基计划时需要根据施工地图纸的实际情况与建筑设计要求来选择更加科学合理的桩基形式与桩基施工技术，并不断完善桩基施工技术方案与施工环节，将于实际需求与实际情况不符的施工方案进行及时科学的调整。在桩基施工过程中还需要重视实际地址变化的状况，对桩位的实际标高与桩孔深度等数据信息进行定期的复核，以免地质变化影响到施工的质量，一次来最大程度保障桩基施工的整体质量。

四、结语

土建施工在整个建筑工程项目当中是尤为重要的基础环节，桩基施工环节又是土建施工中的重要组成部分，所以，施工方必须对土建结构桩基施工技术进行深入的分析与研究，要根据实际情况与建筑要求选择最为科学的桩基施工技术，并完善施工制度，加强管控工作，以确保工程施工的整体质量，从而促进建筑行业的健康稳定的发展。

参考文献：

[1]廖武戈.建筑工程中桩基础施工技术的应用研究[J]. 建材与装饰, 2018(14):10-11.

[2]申建鹏.建筑工程土建施工中的桩基础施工技术[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2019(16).

[3]张宇.建筑桩基工程中的旋挖钻孔成桩施工技术研究[J]. 建材与装饰, 2019(17).

[4]江川榕.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J]. 建材与装饰, 2018(9):9-10.

[5]罗清波.建筑桩基施工中人工挖孔桩的施工工艺及其应用[J]. 包装世界, 2018(4):252-252.

论文作者:朱礼平

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c363d66b73608cedef84950.html