# 浅谈超低渗透油田的有效开发策略论文_姚伟,毛承兴,苏浩

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第十一采油厂 甘肃庆阳 745000

摘要：石油，作为我国重要的能源之一，其开采的效果会直接影响到我国国民经济发展、社会经济发展情况。为做好石油开采工作，提高石油开采效率，进而对超低渗透油田开发策略进行阐述。

关键词：超低渗透；油田；开发策略

引言

社会经济的良好发展下，人们对于石油需求量较大。我国低渗透油藏资源比较丰富，而为提高石油开采效率，需对低渗透油田进行有效开发，以此改善我国石油短缺情况。

一、低渗透油田的主要特征

（一）低渗透油田的地质特征

低渗透油田平面、纵向上油水分布情况比较复杂，试油井中的油水现象比较常见，而出现这一现象无疑会加大油田布井难度、开发难度。第一，油层表面积相对比较大，孔喉细小，通常情况下，超低渗透油层孔隙直径范围在26~43µm之间，孔喉的半径范围在0.1~2.0µm之间，由于油层的孔喉相对比较细，这将会造成油层具有较低的渗透率；第二，超低渗透油田具有弹性能量小的特点。由于超低渗透性油田的连通性能相对比较差，边水以及底水相对不是很活跃，通过天然开采的方式必将会造成油田的产量有所下降；第三，超低渗透性油田的吸水以及产油能力相对比较低，油田必须经过前期的改造以及压裂处理进而才能投入到生产中，但是油田水井子安吸水能力不仅相对比较低，而且注水的效果呈现的相对比较慢，在见水后的超低渗透油田产量也会大幅度下降。

（二）低渗透油田的物理特征

低渗透油的主要物理特征包括：非均质性特征、孔隙结构特征。一般情况下，低渗透油田非均质性油田情况不容乐观，其富含纵横向的物理特征存在一定差异，所以导致岩性厚度、产层厚度不能保证稳定。而岩相发生改变后，岩性尖灭短距离内，就会发生岩性厚度不稳定情况、产层厚度不稳定情况。严重的状况下，还会使得井间无法比较。后者的特征主要表现为，低渗透油田孔隙度变化范围较大，可经5%~30%变化。国外平均低渗透性油田的孔隙度为10.42%，国内平均低渗透油田的孔隙度为 11.5%。结合油田的孔隙度进行划分，主要可分为高孔型低渗透油田、低孔型低渗透油田。高孔型低渗透油田岩石成分为粉砂岩、极细砂岩、白空土，具有埋层的深度浅、孔隙度大的特点。低孔型孔隙度较低，油田主要分散在储层中，通过微溶孔所构成。

（三）油量分布规律性问题

在进行油田开采过程中，由于其孔道相对比较小，固液界面会出现显著的分子作用，在此过程中，流体必将会呈现不规律性的渗透性问题，在油井注水效果慢，吸水能力低，子安油田注水井的周围会形成高压区，在油田注水过程具有一定的复杂性，油田相关开采技术人员油井内油量的具体分布情况很难掌握，这将导致油量过剩问题的出现。

（四）裂缝分布问题

在进行油井网部署过程中，微相沉积是其重要的依据，在实际的油田开采中，由于对油田沉积微相的类型与分布特征给予一定的忽略，造成油田开采缺乏充分的考虑。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，在进行油田开采时，由于未能有效把握裂缝分布规律以及注水流线的推进性规律，这将会造成油田在注水时将顺着裂缝推进，含水量快速上升，不仅出现暴性水淹性问题，而且还会对整个油井的产量造成不利的影响【1】。

二、超低渗透油田开发策略

（一）对井网密度进行确定

超低渗透性油田在我国的东、中、西部地区都有分布，分布范围相对比较广，然而由于超低渗透性油田的油层厚度相对比较小，储量相对比较低，在进行油田开采过程中，相关的技术操作人员需要通过三维地震与钻探试油相对资料进行有机的结合，对油井的变化规律进行准确的把握。同时对油网的部署进行合理的确定，以达到良好的油田开采效果。

（二）确定油井间距

在确定油井间距时需要特别注意的是，注水井的实际间距必须大于油井与注水井之间的距离，并且还要超出油井与油井的距离。在此基础上，在油田注水井具有极差的渗透性以及异性的条件下，拉成水线，这样做的目的是为了预防油井出现见效慢等相关问题。同时，还能在一定程度上增强注水井的实际注水能力，保持油井的产量。通常，我国普遍采用超低渗透性油田不等裂缝注水网，不仅使得油田的产量有所提高，而且还能在一定程度上增强油田开发企业的经济效益。

（三）油井网新发展

超低渗透相油田油井网传统的布局方式普遍针对的是直井，但是随着我国科学技术水平的不断提高，目前水平井加压裂方式应用的相对比较广泛。一般情况下，水平井比较适用5~10m之间厚度的单油层，并且多底水平比较适用于多油层。除此之外，注水井采用传统的直井方式，会遵循主应力的分布规律进行布井，在投注压裂后产生线状注水，通过新手段与新技术的应用，使得油田的产量大幅度提高。

（四）新技术的应用

第一，完善总体压裂技术。在超低渗透油田开采过程中，相关的设计人员以油藏作为主要的单元，合理地进行注网井、油层分布以及水力裂缝的配置，其目的是提高油田的整体产量；第二，探油技术的发展。在见水之后，超低渗透性油田的产量会相对增加，对此，油田开采相关技术人员必须采取有效的措施提高抽油深度，使得油井的产液量有所提高，使得递减速度降低，讲点抽油泵效；第三，采用混相驱方法以及水动力学方法。相关油田开采技术人员需要通过周期注水的方式，进行间采间注水动力学方，促进油井采收率的提高，增强超低油田的整体开采效果【2】。

结语

综上所述，在进行超低渗透性油井开发过程中，相关技术人员必须从油井的实际情况出发，积极解决油井开发过程中不利的影响因素，运用现代先进的科学技术与手段，不仅能够提高超低渗透性油田的实际开采率，而且还能在一定程度上促进油田开采企业整体经济效益水平的提高，解决我国油田匮乏性问题。

参考文献：

[1]王鹏，高苗苗.低渗透油田注水开发工艺技术分析[J].化学工程与装备，2018（08）：133-134+122.

[2]田强，唐冬，韩晓龙，刘国栋.裂缝对低渗透油田开发的影响[J].化工设计通讯，2018，44（05）：51.

论文作者:姚伟,毛承兴,苏浩

论文发表刊物:《基层建设》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c424a39d55f98828d918053.html