# 浅谈施工现场同条件混凝土试块留置的控制论文_宋卫华

【摘 要】在施工现场要严格控制混凝土试块的留置，尤其是同条件混凝土试块强度试验，是控制混凝土结构承载力性能较直的手段，是混凝土工程结构实体质量的近真实反映，在施工过程中起着至关重要的作用，不仅作为拆模的依据，而且也是判断结构实体混凝土强度进行质量评定及施工质量验收提供重要依据。本文通过监理对同条件养护试件的留置方案计划、制作、养护等方面控制，以保证现场混凝土结构质量。

【关键词】混凝土同条件养留置 质量规范 监理 控制

同条件养护试块作为混凝土工程实体质量的近真实反映，在施工过程中起着至关重要的作用，为拆模、加荷、施工验收及质量评定提供依据。同条件养护试块就是与批量浇筑的混凝土放在同一位置，同样的温度、湿度同一条件下，混凝土试块自然与批量混凝土的强度基本一致，是跟工程同步的，如果中间不留置试块，等主体封顶了发现强度不够，只能降级使用或者加固处理，那样费用会增加很多，假如同条件养护试块不合格再进行钻芯取样破坏检测，不留置同养试块很可能多出不少费用，又影响工期，它是混凝土结构工程验收的必备条件，是监理的过程质量控制中一项重要工作（混凝土浇筑试块留置需要旁站，并编制旁站监理细则），所以监理对同条件养护试件的留置方案计划、制作、养护等方面控制也是对工程质量、工期的保证。

1.同条件试块留置的控制标准

在混凝土工程开始施工前，项目经理部与监理单位、建设单位共同研究确定，由项目经理部制定《结构实体检验专项方案》，经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）中附录 c中结构实体强度检验要求。

2加强同条件养护试件留置监理控制的意义所在

a.长期以来，由于建筑市场不规范，管理上也存在一些问题，施工现场弄虚作假，甚至做假试件的情况时有发生，因此，部分同条件试件不能完全代表混凝土结构的实体强度。

b.用于确定施工期间混凝土强度的同条件养护试块，工程中应用比较多的是确定拆模、吊装等施工期间临时负荷时的混凝土强度。这种混凝土试块应根据实际情况确定其试压日期，试压日期为固定。

c.用于结构实体检验的混凝土同条件养护试块，就是与结构实体混凝土组成成分、养护条件、养护地点相同的混凝土试块。其强度可以作为检验结构实体混凝土强度的依据，能够较准确地反映混凝土结构实体的真实强度，是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础上进行的一项验证性的检查。检验实体混凝土强度等级是否符合设计要求，从而确保结构安全。结构实体检验的试块涉及到柱、柱、梁等结构构件的结构安全和使用功能的重要部位和分部评定，具体留置部位由监理（建设）、施工三方共同选定，由项目经理部制定《结构实体检验专项方案》，经公司有关部门审核、总工程师审批、现场总监理工程师审批，并采用各方参与的见证抽样方式，在混凝土入模处见证取样。这种混凝土试块应在到等效养护龄期进行试压。根据当地的气温和养护条件时间，按日平均温逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期，且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入，冬期施工时，等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度，也可根据结构构件的实际养护条件，按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。确定试压时间。这就要求施工现场人员做好测温记录，以备确定试压时间。

d.《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）3.0.6 “4 ” 对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行见证检验；“6”对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行抽样检验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204—2015）应采用同条件试件的强度验证结构混凝土的实体强度。

e.在建筑市场不规范的情况下增加混凝土结构实体质量检验,监理加强同条件养护试件留置质量、养护等环节控制是十分必要的。同条件养护试件是结构实体检验简便可行的方法，在工程实际中应广泛应用，该方法对控制施工质量起着重要作用。

3 同条件试件在留置及养护中存在的问题

a.同条件试件留置部位有误。不应留置的部位也留置了同条件养护试块，如混凝土垫层、混凝土防渗墙试块、混凝土灌注桩浇筑等，在工程实际中做不到同条件养护，试件的成型方式也做不到同条件。

b.同条件试件留置方式、数量有误。自行随意留置同条件养护试件，未对所有混凝土不同强度等级留置，没有经建设、监理单位共同认可的结构实体检验专项方案。

c. 施工现场有些取样人员的操作往往不到位，导致同一组混凝土试件3个数值相差较大，或其数值与设计值相差校大。更有甚者，在混凝土试块制作的过程中添加石子等粗骨料，以增加其强度，这是严重的做假行为。

d. 同条件试件养护龄期有误。不能正确把握同条件养护试件的等效龄期，在施工中有些人混淆概念，把同条件养护试件按照标准养护28天龄期对待。

e. 同条件试件养护温度测温不到位，记录不准确，导致养护龄期数量不准确。有些项目把测温放在白天，得出的温度不是日平均温度。

f. 同条件试件养护方式有误。试件没有与所代表的结构构件或部位混凝土处于等同条件下养护，形成“不同条件养护试件”，结构实体检验失去验证性。

4现场解决问题的对策措施

监理根据监理细则严格控制施工单位混凝土过程全过程按照规范规定执行，加强培训，使施工方正确理解同条件试件的有关规定，避免同条件试块在留置、制作、养护时出现不必要的错误。

a.编制实体检验专项方案。在工程开工时，由监理、施工方根据工程结构型式、工程量等共同确定同条件养护试件的留置数量、见证制作方式、同条件养护试件的标识等。

b.同条件养护试件在制作过程中应尽可能地模拟结构构件或部位的浇筑方式，通过塔吊或泵车被运送到工作面后取样;拆模后，应放置在靠近相应结构构件或部位的适当位置，采取相应的保护措施。

c. 控制试件制作：用人工插捣制作试件，操作人员不宜换动频繁,试料必须从搅拌车1／4～3／4处随机抽样，混凝土拌和物应分两次装入模内，每次的装料厚度大致相等。每层插捣次数按10000mm2截面面积内不少于12次。插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直到插捣棒留下的空洞消失为止,表面在收光时，注意料浆饱满，防止混凝土由于塑性变形而造成出现凹陷状况。

d. 正确测量同条件养护试件的等效温度，正确测量当日最高气温及最低气温，建议每天测4次，取其平均值。

e. 同条件试件养护方式应与结构实体养护方式一致，若给结构实体洒水，也给同条件养护试件洒水；若给结构实体覆盖，也应给同条件养护试件覆盖。

f.当同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹-取芯法进行检验；如还达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认能满足结构安全和使用功能的，可予以验收。

5 结 语

混凝土分项工程对结构的影响极大，施工单位无论是实体检验专项方案编制，混凝土试件的件留置、养护条件，混凝土检验批的划分，还是混凝土强度的检测评定，都要严格遵守现行规范的规定。监理发挥在混凝土工程施工全过程中从方案审批、留置制作操作重点的旁站、养护过程的管理作用，我相信能够很好保证得出真实有效的同条件养护试件强度，为混凝土工程施工验收及质量评定提供依据，确保结构安全。

参考文献：

《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300—2013）

《混凝土结构施工质量验收规范》（GB50204—2015）

《混凝土强度检验评定标准》（GB／T50107-2010）

《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB／T50081-2019）

论文作者:宋卫华

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年3期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c54d40d8dfeae5ea8c980b1.html