# 房屋工程检测的主要技术控制要点初探论文_黄杰杰

浙江中浩应用工程技术研究院有限公司 浙江省杭州市 310000

摘要：目前我国经济发展迅速，建筑行业为我国发展做出了很大贡献。房屋工程在完工以后要对其进行工程检测，也就逐渐出现了房屋工程检测技术。由于这种技术比较新型，发展并不成熟，所以要对工程检测技术进一步的探讨。本文首先对房屋工程检测工作简单概述，然后重点对无损检测技术以及主要的检测方法的优缺点进行分析，最后提出房屋工程检测技术以后的发展方向，为从事工程检测人员提供参考。

关键词：房屋工程；检测；主要技术；控制要点

引言

通过有效的房屋工程检测技术能及早发现房屋工程质量问题，并保证房屋工程质量。现如今，人们越来越重视房屋工程质量检测。所以，为了进一步提高房屋工程检测工作的质量，检测人员应合理把控其检测技术控制要点。文章就此展开了讨论，先是分析了常见的房屋工程检测技术，然后详细分析了房屋工程检测的主要技术控制要点包括哪些。

房屋工程检测技术既能有效检测出房屋工程的质量隐患，也能对房屋工程的安全性、稳定性作出客观评价。但是，从目前来看，我国房屋工程检测工作仍存在一些问题。所以，为了保证房屋工程质量，应从检测技术方面入手，控制其检测工作质量，从而充分发挥出房屋检测工作的作用。

1房屋工程质量检测的重要意义

在进行房屋房屋工程检测的时候，通常需要依靠相关数据资料作为衡量的重要标准。施工人员依靠在实际检测过程中获得的数据资料，从而对施工本身的成效性进行相应的理论指导。不仅如此，器械和材料同样都是质量控制的主要因素，进行针对性检测之后，可以有效提升器械以及材料的质量，以防由于器械方面的问题导致工程开展受到影响。再者，为了确保工程自身的质量。施工企业需要依靠质量检测工作确保工程能够维持自身特征值，对质量控制工作予以强化，从而对整个施工的质量能够合理控制。

2房屋工程的主要检测方法

（1）红外热像技术。该方法主要依靠红外辐射来提高温度使得分子进行运动，分子运动辐射红外线，倘若被检测对象内部有缺陷或破损，会影响热传导。进而影响被检测对象表面温度分布，而借助红外检测设备则可准确定位被检测对象的缺陷所在。当前工程检测中常用的为检测设备为红外热像检测仪。一般情况下红外热像技术用于检测建筑物的墙体、墙面以及屋顶等地方施工质量。（2）超声波技术。一般情况下，在检测房屋工程中岩石抗压性时会使用该种技术，以此判断岩石的性质，当然检测路面也可以使用超过声波技术来对路面损坏的情况进行了解。在检测路面过程中，要将传感器安装在需要检测的位置，利用超声波算出波速，以此来对检测材料的弹性和抗压程度等情况进行判定。（3）频谱分析技术。该种技术主要是通过频率来进行检测。例如在检测路面时，会对路面施加垂直力，并让频率在路面上扩散，通过调整锤头和锤重量的方法来获取频率信号，通过不同部位传感器上的数据和相关进行来计算出介质的力学参数。（4）路用雷达检测技术。在公路检测、管线检测以及水库检测时常常会用到路用雷达检测技术，其主要的工作原理为在检测时将电磁波发送到低下，通过电磁波遇到介质所反馈的信息可以了解相关的数据，如位置和结构等信息。路用雷达检测技术在工程检测中常常会在地面工程检测中使用。

3房屋工程检测主要技术质量控制要点初探

3.1构建完善的房屋工程检测技术管理制度

在实践中，为了凸显房屋工程检测技术的作用与效能，必须要明确房屋工程检测工作的意义与价值，综合实际状况构建完善的检测技术管理制度，提升房屋工程检测管理效果。在检测过程中，必须要保障其结果信息的精准性以及合理性，相关工作部门要综合具体状况以及内部控制制度，制定科学合理的检测原则，进而为房屋工程检测工作的开展奠定基础，对此，在实践中可以基于以下两点进行房屋工程检测处理：第一，加强对房屋工程结构质量的控制监督，保障房屋工程结构施工作业基于规定要求合理开展，综合实际状况系统控制房屋质量；第二，加强对房屋工程结构安全性的控制。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在房屋工程检测中，必须要明确房屋结构的安全性以及质量有着密切的关系，在进行房屋工程质量监督的过程中，要提升对房屋工程安全性能的重视，系统检测分析。

3.2加强检测技术人员的专业培训

检测技术人员的专业水平直接影响到了房屋工程检测技术的应用效果。所以，检测机构应重视不断加强检测技术人员的专业培训。

首先，可以房屋工程检测技术规范、检测技术方式、技术标准为内容，开展培训，尽可能地丰富检测人员的知识储备。其次，应当以房屋工程检测关键部分、技术要点为培训内容，强化技术人员的专业培训，进而提高技术人员的综合素质。再者，在现代化背景下，应当加强新技术、新仪器设备的培训，促使检测人员能够将其应用在房屋工程检测中，从而进一步提高房屋工程检测的质量。最后，加强现场操作培训，提高技术人员的实践能力。总之，只有不断提升检测人员的技术能力，才能有效保证检测技术的有效落实。

3.3提升抽样的检测效率

抽样检测是企业提升施工质量的主要方法，同样不能有所忽视。企业内部所有抽样检测人员都需要具备相应的工作责任心，在实际操作的过程中，认真取样，按照规定的方法和流程开展工作，所有环节都需要符合相应的技术标准，不能有凭借自身经验盲目操作。除此之外，施工企业内部还需要设立相应的监督部门，对所有抽样数据以及检测工作进行全面落实，减少失误以及问题发生的概率。为此，管理部门需要对抽样以及见证人员展开监督，确保质量检测工作能够保持较高的公正性和准确性，从而为后期工程建设提供相应的技术支持。

3.4合理应用各种检测技术与手段

在房屋工程质量检测作业之前，必须要对房屋工程的结构特征进行分析，综合房屋工程结构的特点合理选择应用方式与手段。在实践中，可以将不同的检测技术进行系统融合，合理应用，进而在根本上保障检测结果的精准性。在操作中如果单纯的应用一种技术无法对其进行全面检测。对此，要综合实际状况系统应用。

4房屋工程检测技术未来发展

根据相关技术研究人员对我国房屋工程现况的分析结果来看，可以明显的看出房屋工程检测技术未来的发展方向。其实，准确的说。根据当前我国房屋工程开发商对检测技术的应用程度以及使用效果也可以明显的看出，未来的发展发现必定是在无损检测技术的基础上进行的提升。况且，无损检测技术本身也具备着众多的优势以及可供发展的雏形。所以，对应的发展方向可以建立在其基础学科上进行提升，在不影响建筑结构以及不损坏建筑本身的优势上与其他技术进行结合，从而实现无损检测技术的发展以及使用无损检测技术对房屋工程进行检测效果的提升。此外，随着电子科技的发展，有着电子技术的融入能够使无损检测技术得到较大程度的提升，使其本身所存在的局限性消失，从而更好的应用于更多的房屋工程检测工作中。而对于房屋工程而言，一个良好的检测技术能够准确的对质量的好坏进行评定，以便于建筑商和能够准确的对房屋工程的质量进行认知从而进行选取。

结语

国家不断发展，房屋建设规模也在扩大，为了保护好住房人们的安全，房屋建设有所改善，我国的建筑检测行业的技术水平有很大的发展空间，从事一线的施工人员不再只有劳动力，从而提高了建筑行业的竞争水平，通过对此检测来提高房屋的质量水平，合理无损坏的检测技术有很大的利用价值，为建设施工检测提供了合理的依据，灵活地运用不损伤检测技术，降低了检测成本，同时又培养了检测人才，提高了施工人员的技术水平和专业度。

参考文献：

[1]杨娟.试论建筑工程检测技术的发展和应用[J].科技创新与应用，2016（03）：267.

[2]纪义华.建筑工程检测核心技术发展特点研究[J].安徽建筑，2016（12）：269.

[3]马兰兰，牛春蕊.论建设工程检测的主要技术及特点[J].建材与装饰，2017（04）：86-87.

论文作者:黄杰杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c566c3a0048f7e1b795c476.html