# 岩土工程施工技术中的难点与对策探究论文_汲生辉

山东建峰工程项目管理有限公司 山东烟台 264000

摘要：由于我国地域辽阔，各个地域的地势地质情况都不同所以在岩土工程施工过程中难度相对较大，而岩土工程施工技术的好坏又对建筑工程的质量有着直接影响。尤其是随着科学技术的不断发展，有很多新技术和设备都不断的应用于岩土工程施工建设中，那么在选用各种岩土工程施工技术时应该根据实际情况出发。在进行岩土工程施工时要充分考虑施工中存在的各种难点，在施工前将可能发生的情况进行预测和评估，从而制定出相应的施工方案，从而保证施工过程的顺利进行以及施工后的质量。

关键词：岩土工程；施工技术；难点；对策

1岩土工程施工技术的典型特征

经过科学的调查研究资料显示，当前我国岩土工程施工技术的典型特征主要集中表现在以下几点上：一是不确定性，建筑工程的施工是在户外进行，往往受到外界自然客观岩土条件的制约阻碍，这就导致对岩土性质参数与结构的改变难以做出精准客观的预估，最为典型的就是受到雨雪、狂风、霜冻等恶劣天气条件的限制而加大施工的不确定性，岩土工程的整体性质会随着环境变化而变化；二是区域性，所谓的区域性是指不同区域环境的地质条件是参差不齐的，这就加大了岩土工程施工的变数性，不仅会阻碍岩土工程中的抗剪强度，更会制约岩土的应变力关系，区域性的直观表现还体现在施工设计参数与方案的不稳定性；三是隐蔽性，一般情况下，施工人员在岩土工程的进展中并不能及时发现其中的问题缺陷，往往具有滞后性，就算发现也是需要一定的时间完成，而且岩土工程中的地基、锚杆与桩基等处理都体现出了隐蔽性。

2岩土工程施工技术中的难点

2.1岩溶地区桩基施工难点

通常情况下，岩溶地区桩基施工难点主要包含以下几点：首先，存在漏水、漏浆问题。由于受到复杂的地质条件影响，就会导致漏水、漏浆现象的出现。在施工之前开展勘探工作，不能全面、准确的将施工区域所具备的地质条件反映出来。所以在钻探施工的过程中，一旦遭受到溶洞浸水的影响，就会导致水和泥浆流入到溶洞中，从而影响岩土工程的顺利开展；其次就容易出现塌孔问题。造成这种现象的主要原因包括下述几点：①一旦成孔时间过早，就会导致泥浆发生沉淀现象，造成上部分只存在清水，再加上长时间的浸泡以及侵蚀，就会导致回填土自身的重力增加，从而引发塌孔问题的出现；②岩土工程施工时，如果不能够对回填土下的耕土进行压实，就会导致密度过小从而引发坍塌现象；③钻孔时，如果旋挖钻机开孔太大，下放护筒之后，对其周围的土没有进行夯实，也会引发塌孔和埋钻的出现；最后，钻机沉陷。在进行施工时，如果不能够准确掌握溶洞的实际情况，就会导致孔位地面发生下沉现象，引发钻机沉陷问题的出现。

2.2地下连续墙施工难点

在岩土工程施工过程中，地下连读墙施工技术的难点主要包含泥浆的制作以及锁口管问题两方面，具体如下：①泥浆制作问题。在对泥浆进行搅拌、配置过程中不能达到规定的标准及要求；挖槽时，没有定时对所使用的循环泥浆质量进行检测，导致泥浆质量出现问题，大大降低槽壁的稳定性；沟槽内泥浆的质量得不到有效控制，大大降低泥浆的抗渗性能；②锁口管问题。锁口管出现倾斜，锁口管主要是利用上下端来进行固定，在锁口管与导墙之间的缝隙中打入导木枕打入，能够保证锁口管上端实现较好的固定效果，在对锁口管的下端进行固定的时候，需要将锁口管使用吊机提起来，达到设计高度之后，使其下落。一旦锁口管没有固定好就会出现倾斜现象；锁口管发生偏移。槽壁倾斜是致使锁口管发生偏移的主要原因，出现这种现象就会致使锁口管无法按照已经设计好的位置进行安放。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3解决岩土工程施工技术中难点的对策

3.1岩溶区域桩基施工对策

行岩溶区域桩基施工时，容易出现漏水、漏浆、塌孔以及埋钻等不良现象，不仅给正常施工造成阻碍作用，同时威胁到人们的生命安全，其后果不言而喻。对此，必须要对施工中的难点予以控制，具体措施如下：如果发生漏水、漏浆现象，需要在塌孔位置堆放粘土或者是片石，当孔成型之后使用泥浆来浇灌混凝土；如果遇到软土地基，为了对其进行加固，需要使用低锤对孔壁进行快速敲打，从而保证孔壁的压实度，提升岩土工程施工的安全性；如果溶洞高度较小，需要先使用泥浆进行护壁施工，然后使用回填土、片石等进行加固，之后在利用护壁筒完成施工。通过上述操作可以有效保证工程质量，提升其安全性。另外，还要对地址的实际情况进行综合考虑。在对护筒埋置深度进行设置的时候需要依据地质条件，保证其合理性。将护筒外壁与孔之间的缝隙使用土进行填充，保证其密实性。在施工环节，一旦出现护筒塌陷问题，需要在钻机撤走之后将下落的护筒进行压实，之后对于塌陷位置的泥浆进行清理。在此基础上将孔内护筒的外侧使用大护筒套住，在编织袋中装入土，用来将大护筒周边存在的间隙进行填实，进而在完成后续施工。

3.2地下连续墙施工对策

3.2.1泥浆制作

在制作泥浆的时候，做好相关的准备工作，全面勘察并掌握岩土工程中的地质条件以及水文环境。在泥浆制备过程中，优先选择使用纯碱以及膨润土等材料。合理控制所使用材料的配合比，并进行均匀的搅拌。当泥浆制备完成之后还要进行检验工作，使其达到设计标准，满足实际的施工要求。

3.2.2成槽放样

成槽放样容易出现左右偏差，为了解决这一问题，需要在开挖各个单元槽段的过程中需要留出一定的空间，使连接幅开挖宽度较为合适，这样就能够减少出现左右偏差问题。同时，成槽放样时需要保证成槽的浇筑液面满足实际要求，有效控制液面，保证施工完成之后，泥浆液面的高度高于水位，同时与导墙存在50cm的间距。另外，在进行成槽放样时，增加泥浆面与地下水位液面之间的高度差，防止地下水液面进入到槽段内，进而有效控制成槽放样工序，保证工程的施工质量。

3.2.3锁口管施工

由于在对锁口管进行固定时稳定性能得不到保证以极其容易导致锁口管出现倾斜、偏移问题。面对这种情况，为了提升锁口管的稳定性，需要对其上下端进行固定。比如，在使用吊车在上拉锁口管的过程中，需要合理放置吊车，同时保证吊车具备足够的力度，有效解决出现的偏移问题。如果锁口管的位置与设计的位置不一致，就会对钢筋笼的下放位置以及幅墙的宽度造成影响，从而致使发生变形。对此，相关工作人员需要加大对锁口管的施工力度，严格控制施工流程，有效的解决施工技术中存在的难点，进而提升岩土工程的施工质量。3.3岩土工程施工中新技术的使用

在岩土工程中对沉井技术的使用，它具有很多的优点所以得到广泛使用，比如占地面积小、对周围环境影响范围小等。在岩土工程项目施工过程中，施工人员进行沉井施工，这样可以有效的防止直接开挖过程中影响周围环境设施等。沉井技术主要是通过构造出简单的建筑结构物，从而在井内开挖土方，通过自身重力来对抗井壁摩擦力。而沉井的结构会直接影响其埋置深度，使其承载面积以及稳定性都得到提高，所以在进行沉井施工时首先要处理好地基问题，接着在开挖井坑，封底沉井，最后封顶。在岩土工程施工的沉井过程中，需要严密观察整个沉井下降过程，对突发情况进行随时处理，这样才能更有效地保障岩土工程沉井施工质量。

4结束语

总而言之，在对岩土工程进行施工的整个过程中，存在诸多的技术难点问题，由于岩土工程涉及到的内容较多，施工环境较为特殊，所以极其容易受到各种因素的影响，对岩土工程施工技术的有效运用造成一定的阻碍作用。为了有效保证岩土工程的顺利完工，需要施工人员不断提升自身的技术水平，对于施工中的技术难点可以采取有效措施予以解决，保证岩土工程的施工质量。随着科学技术的不断进步，为了紧跟时代的潮流，需要加大对新型施工技术的应用力度，为岩土工程的发展提供技术上的支持。

参考文献：

［1］李园园.简析岩土工程施工技术中的难点与对策［J］.工程技术（引文版），2015，（13）：107-109

［2］杨友兵.试论岩土工程施工技术中的难点与对策［J］.住宅与房地产，2016，（16）：133-135

［3］张学平.浅析岩土工程施工技术中的难点及对策［J］.工程技术（全文版），201７，（11）：186-188

论文作者:汲生辉

论文发表刊物:《防护工程》2019年20期

论文发表时间:2020/3/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c7f960edbf80a4dd92c2d3c.html