# 房屋实体回弹法检测混凝土强度论文_梁庆新

梁庆新

（广州市白云建设工程质量检测中心，广东，广州，510420）

【摘 要】房屋建设的实体检测的具体内容和方法有很多，不同的检测内容共同承担了房屋安全性的责任，其中不同的方法也各有优劣，因此，面对不同的检测内容，合理选用恰当的检测方法很重要。本文就回弹法检测混凝土强度进行详细分析。

【关键词】实体检测；回弹法；混凝土结构

引言：

随着经济发展的深入，大量房屋建筑拔地而起，房屋的结构安全关乎千家万户的生命财产安全。在房屋建设过程中，需要对结构质量进行检测。而回弹法作为检验混凝土强度的一种重要方法，在实际检测中被广泛应用。

1．检测内容

房屋的实体检测，主要是指针对某一需要检测的实体房屋，依据相关规范和标准，结合实体的真实情况，采取适当的检测方法，并对对检测结果进行计算、分析的过程。这一检测过程的最终结果，将对被检测的实体房屋作出精确、科学的鉴定。这其中很重要的一项就是对混凝土强度的检测，下面就针对这一检测内容，进行具体分析。

1.1检测前提。目前，判断房屋结构安全通常主要的技术手段是检测，一般来说，会根据现行的技术规范，测量实际的房屋结构中能够反映结构性能的相关参数，通过对比、计算和分析，判断房屋实体结构的真正的承载能力和安全储备状况。通过以上对建筑结构的检测，可以对新建工程评定安全性能，也可以对危旧房屋的更新改造、古建筑的加固修复，以及房屋的受损结构修复等提供所需技术参数。

1.2混凝土强度检测的历史。混凝土强度检测是房屋实体结构检测的具体内容，并且其检测技术的历史可以追溯到上世纪七十年代中期，原国家建委把混凝土非破损检测技术列入了建筑科学研究发展计划。到上世界八十年代中期，才有了评定混凝土强度的的第一种方法回弹法。由此，这种方法得到进一步推广，并且逐渐开始被广泛使用。而现在，我国已经研究出除了回弹法以外的超声法，钻芯法，拔出法和灌入发等。迄今为止。检测实体房屋的混凝土强度的技术已经趋于成熟，并且其测试理论已得到很好的完善，测试的仪器的性能也越来越好。

1.3混凝土强度检测的内容。混凝土强度的含义可以理解为“现龄期混凝土实测抗压强度推定值”。在检测中非破损（微破损）检测方法需要优先选择，并且在必要时，可以用局部破损的检测的方法进行辅助。在实际工作中，大多选用回弹法或回弹法加同条件试件或芯样修正的方法进行检测。

在检测过程中值得注意的是：在现有的管理技术水平下，由于试件与房屋实体的成型过程有所不同，所以在相同的条件下，养护试件的制作过程、存放环境和等效龄期的控制往往都不符合规范的要求。因为在试件与房屋实体在过程中，二者的截面尺寸、浇筑工艺、模板材料等外部条件都会产生一些不同，这样会导致相应的混凝土强度产生差异。所以在采用同条件试件评定进行对受损房屋实体的修正时，它的可信度就会降低，所以现场采用其他方法进行实测便显得更有意义。

1.3检测方法。房屋实体混凝土结构工程质量的偏低，会使房屋实体结构实用性和安全性降低，经济性则会有所增高。其中，对实体房屋的混凝土结构的检测主要可分为：混凝土材料和构件的检测以及混凝土强度的检测等。其中对混凝土强度检测是其中的非常关键一步，而这其中用到的方法也是多种多样。每种方法都有其自己的特点，所以不存在方法的优劣性问题，而且在实际应用的过程中，要依据具体要求，选择合适的方法进行检测。而本文主要选择回弹法进行具体分析。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2．回弹法

回弹法检测混凝土强度中最常用的方法，他是以在混凝土结构或构上测得的回弹值，以及碳化深度来评定混凝土结构强度的一种方法，并且不会对房屋实体结构或构件的力学性质和承载能力造成破坏或影响其性能。这种方法目前在房屋实体检测中得到广泛应用。

2.1回弹法的基本原理。回弹法是采用回弹仪在现场检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法，也被称作表面硬度法。他的工作原理为：使用专业的检测仪器回弹仪，让回弹仪内部的金属撞击杆，以一定的动能撞击房屋实体结构的混凝土表面，从而使其结构局部的混凝土发生形变，这样，回弹仪会吸取一部分能量；而另一部分能量，则以动能的形式返回到金属撞击杆上，其中回弹能量将用作反映混凝土抗压强度的参数，其关系为回弹的能量越多，则回弹值就越高，通过多次检验，得出以下结果：混凝土表面硬度越大，反映出被检测混凝土的抗压强度越高。

2.2检测数据应注意的问题。有时，在进行检测的数据可能会有失真的情况，这样会使后面的工作无法正常进行，所以在检测过程中一定要遵循以下原则：

1）使用回弹法检测房屋实体的混凝土强度的检测人员，在未经过相应主管部门认可的专业培训之前。是不可以进行相关工作的。

2）检测的仪器使用一定要符合操作规程，如仪器是否按时送与检定单位检定和仪器的保养等问题。

3）检测的对象一定要符合适用要求，采用该方法进行检测且强度换算时要进行修正。

2.3回弹法的优点。回弹法使用过程很简单，其测试速度快和试验费用也相对较低。因为回弹法是无损检测，可以大范围使用，尤其是大面积批量评定，有效保证房屋结构的完整性。检测人员可以到房屋实体上随机取样，并且通过检测可以及时的掌握真实地判断混凝土强度的各项参数值，以更加准确的判断房屋实体结构混凝土强度的分布状态以及混凝土浇筑的整体水平。除了以上技术方面的优点，他还可以避免施工单位弄虚作假，例如试件的制作和养护“吃小灶”等问题，同时检测人员还可以直观地看到混凝土的浇筑质量，从而获得混凝土质量真实而全部的技术指标。

2.4回弹法的局限性。回弹法也具有一定的局限性，回弹法属于无损检测法，与其它方法比较，精度相对偏低，对房屋实体中的某些特殊部位需使用专用的测强曲线才能检测出相对准确的数据。对于混凝土质量不正常，如受到化学侵蚀、火灾、冻伤等，以及长期处于潮湿状态的混凝土，此方法不适用。回弹法是检测混凝土表面强度，若经探测混凝土内部有明显不密实区和蜂窝缺陷，同样不适用。

2.5超声回弹法。超声回弹法是建立在超声波及其回弹值与混凝土抗压强度之间相关关系的基础上的一种方法，是以声速和回弹值这两个因素一起综合反映混凝土抗压强度的一种非破损方法。但是这种方法也具有一定的局限性，由于超声回弹法是属于无损检测，所以对混凝土强度来说并不很敏感，这就导致其测试结果精度不高，所以不是所有情况下都可以使用。所以在对房屋实体原有结构进行检测时，应将对原有结构的损伤减少到最低，这就需要我们采取无损检测或半破损的检测方法。

3．结语：

随着房屋建筑技术的不断发展，对各项性能指标的检测要求也在不断的提高，检测混凝土强度、判定混凝土缺陷等成为判定房屋结构质量的重要指标。这就要求我们要不断改良检测手段。在建筑结构检验与测试过程中，最重要的就是检测手段，它们是检测工作的基础和保证。建筑结构的质量是关系国计民生的基础，不仅要求相关从业技术人员具备扎实的理论基础，同时还要有一套既科学又严谨的检测鉴定方法。

参考文献：

[1]荆彦芳.结构实体检验内容及其方法[J].科技致富向导,2013,14:409.

[2]肖文青.浅谈建筑表现与建筑实体的密切关系[J].知识经济,2012,12:109.

[3]张奋强.混凝土结构强度实体检测的问题[J].福建建筑,2012,02:64-66.

[4]蒋航宇，陈建华工程项目施工质量控制效果评价研究 《价值工程》2011年第14期

论文作者:梁庆新

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年6月总第211期

论文发表时间:2016/8/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8c85ff95fecf89864cbec88d.html