# 试析建筑工程中玻璃幕墙施工技术郑培论文_郑培

摘要：随着我国人们的日常生活水平越来越高，对于建筑工程的要求也越来越高，人们不仅仅要求的是它的功能方面，在视觉方面也有了一定的要求，玻璃幕墙主要是一种现代化的建筑外部的防护结构，它具有的优点是遮挡、采光度好并且隔热保温，除此之外，从外观上面看，具有独特的颜色和效果，造型也是多种多样的，大大提高了城市建筑工程的质量。由于玻璃幕墙技术的原材料就是玻璃，就需要较高的施工技术，对于施工的专业水平要求也比较高。本文针对建筑工程中玻璃幕墙施工技术进行了研究分析，以供参考、借鉴。

关键词：建筑工程;玻璃幕墙;施工技术

随着时代的不断发展，科技水平的不断提高，我国各个领域都发生了突飞猛进的发展，建筑行业的发展也越来越快，与此同时，也使人们越来越重视环境问题。因此，研究人员开始创新技术，玻璃幕墙的施工技术在目前建筑工程当中应用比较广，但是仍然存在一些问题。

1 建筑工程中玻璃幕墙的分类和安装

1.1 玻璃幕墙的分类

建筑工程当中，玻璃幕墙的分类主要有三种：框支撑玻璃幕墙、全玻璃幕墙和单元式玻璃幕墙。框支架玻璃幕墙又分为明框、隐框和半隐框支撑幕墙，金属框架支撑着玻璃板面的各个地方。全玻璃幕墙主要由玻璃板面和玻璃肋构成。单元式玻璃幕墙主要是由玻璃板面、点支撑装置和支承接构构成，同时也是目前建筑工程当中最常用的一种。这种单元式玻璃幕墙优点主要是在安装时可以安装电动葫芦，从而有效地提高建筑工程的施工效率，并且比较方便，快捷，价格也比较实惠，安装时也比较安全。

1.2 幕墙安装工程特点

幕墙在进行安装时不仅只是要做到外围护作用和美观作用，更重要的是要合理利用资源，做到节能减排的效果。如果想要提高建筑工程的整体质量，就一定要考虑到幕墙的节能方面，幕墙的能耗是建筑能耗的1/3左右，而幕墙的节能一定要进行合理的设计，也要在进行施工时协调工作，在提高幕墙的应用价值时，做到节能的效果。现如今我国建筑工程当中对于建筑的美观性要求比较高，因此，玻璃幕墙施工图中常常会涉及到大量的斜面幕墙，但是，实际操作过程当中，幕墙的交接上会有一定的施工难度，比较复杂的外墙装饰和建筑面的立体交叉，使玻璃幕墙安装时的难度增大。除此之外，在安装时也要考虑到建筑的整体是否美观和安全，因此就要求玻璃幕墙的安装人员专业技术水平要高，以免发生危险和质量不合格的问题[1]。

2 建筑工程中玻璃幕墙施工关键技术分析

2.1 施工时的安装

在进行玻璃幕墙施工安装前，一定要测量预埋件的尺寸，并且对于尺寸的计算最终结果也应该保存。预埋件在进行放置过程中确保是正确的位置，将钢筋与预埋的钢筋进行点焊，可以预防在浇筑混凝土时造成移位。与此同时，在进行混凝土的振捣时，一定要注意预埋件锚报下振捣的密实程度。遇埋件最重要的就是牢固问题和位置是否精确，并且与标高相差，也不能超过十毫米，实际操作的预埋件的位置与建筑工程玻璃幕墙施工前的设计位置相差不能超过20毫米[2]。

2.2 连接件的安装

在进行连接件安装的前一定要注意埋板的位置是否正确，因为连接件安装的质量会直接影响到建筑工程玻璃幕墙施工的质量，只有设计合理，并且落实到实处工作，才能够提高玻璃幕墙的质量问题。连接件和埋件之间主要是通过埋板和专用螺栓进行连接的，一定要严格按照设计图纸要求对埋板进行偏差处理，若是没有埋板时应该进行后埋处理，避免工程施工出现安全隐患问题[3]。除此之外，还可以满足施工的要求，除此之外，对于埋件也要进行防腐处理，避免出现锈蚀达不到相关的质量要求。

2.3 主龙骨的安装

主龙骨的安装主要是按照设计图将骨料放在两个连接件之间，并且将防腐的垫片年贴在龙骨上和两个连接件的接触面上，接着穿上连接螺栓，按照相应的标准进行垫入平垫、弹垫，调整和拧紧螺丝等工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆紧接着使用插接件对立柱进行连接，进而调平。在进行施工时，每一层的主梁都只有一根，可以设置两点，主梁可以吊装，可以用芯套连接上下主梁，从而可以进行自由伸缩的问题。

2.4 玻璃的安装

玻璃的安装是最重要的，也是最有技术性挑战的，再进行安装前对于铁件、钢架、立柱、避雷、防锈等进行严格的反复检查，看是否能满足相关的设计要求，紧接着践行玻璃的安装。玻璃在进行安装时的顺序主要是由上往下的，可以通过拉线的方式，保证相邻玻璃面的平整度、板缝的水平和垂直度。出现缝隙时可以通过木板模板进行控制调节缝隙的宽度。若是缝宽出现误差时，可以将这个误差平均分到每一条缝隙当中，这样做的目的是避免误差积累到下一个缝隙当中，安装人员也应该注意安全问题，对于玻璃轻拿轻放，有效地避免安全隐患问题。

3 对建筑工程玻璃幕墙施工质量的控制措施

3.1 加强对玻璃幕墙施工技术的管理

玻璃幕墙施工的技术要求比较高，并且施工的难度比较大，在施工之前，相关的施工人员一定要对玻璃幕墙施工的技术进行分析，针对施工技术的难点和关键点着重进行，针对当中出现的问题进行解决，并且使用先进的技术手段不断的改善施工的方案，玻璃幕墙施工技术的人员也要进行定期的学习技术，从而提高建筑工程玻璃幕墙施工时的整体质量[4]。

3.2 加强对玻璃幕墙施工安全的管理

在施工前制定相应的安全管理制度，避免人员在玻璃幕墙施工时发生安全隐患的问题。设计比较安全的技术方案，并且落实到实际工作当中，可以有效的使安全事故的发生率降低。在进行高空作业时，一定要做好安全防护的工作，由于玻璃是易碎物品，因此，材料在运输的过程中可以使用垂直的运输机，确保玻璃幕墙施工安全的有效手段，在进行施工时要严格按照相应安全技术方案进行，保障整体的施工安全。

3.3 提升对原材料的保护

选择原材料时要严格按照国家相应的标准规范选择，并且在建筑施工过程时，要对原材料进行合理的应用，避免因为施工材料供应不上从而影响整个工程的施工进度，要有计划的对施工材料进行批次进场。为了防止墙面受到腐蚀，一定要将墙上的材料贴上保护膜，因为玻璃幕墙是现如今建筑工程外部最重要的防护结构，功能不仅仅是多种多样的，从外观方面来看也是比较美观，并且有着不同特点和风格的建筑。最近几年来，玻璃幕墙在建筑工程当中呢，使用越来越多，但是仍然存在着一些局限性和危害性，若是在施工过程中因为施工人员操作失误或者存在偏差时，都会给人们的生命财产和安全造成不可忽视的影响。因此，在进行建筑工程玻璃幕墙施工时，一定要严格控制质量问题，把握好每一项施工工序，以免出现质量不合格和危害人们安全的问题[5]。

4 结语

总之，我们对于建筑工程中玻璃幕墙施工技术有了一定的了解，我国社会经济快速发展的同时，建筑工程也在发展，但是建筑工程不仅仅只是满足使用的需求，也要美观、安全。玻璃幕墙施工技术在建筑工程当中的广泛应用，可以推动我国建筑工程事业的可持续发展性。

参考文献：

[1]刘青.探析建筑工程玻璃幕墙施工技术要点[J].门窗，2016（7）：90.

[2]唐哲.建筑施工中玻璃幕墙施工技术研究[J].技术与市场，2016（6）：199+201.

[3]王磊，裴金石.对建筑工程玻璃幕墙施工技术要点的分析[J].科技与企业，2016（6）：149.

[4]施长进.建筑施工中玻璃幕墙施工技术的研究[J].科技展望，2015（2）：28.

[5]张焱.建筑工程玻璃幕墙施工技术要点分析[J].科技创新与应用，2014（7）：204.

论文作者:郑培

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8cb7ea363c30221449f8859d.html