# 工程机械电气系统检测与诊断论文_邓发强

身份证号码:51021319801112XXXX

【摘 要】在针对工程机械电气系统检测和诊断的过程中，应该结合工程机械电气系统的实际特点，采取有效的检测和诊断的方法，才能够提高检测和诊断的准确率，确保工程机械电气系统的良好工作。详细的分析了工程机械电气系统的检测与诊断细节，同时对相关工作的特征和存在的问题进行了深层次的论述，力求为今后相关系统的建设打下坚实基础，并且为相关事业的改进打下坚实基础。

【关键词】工程机械电气系统；检测；诊断

引言

工程机械电气系统有着多方面的特征，在针对相关系统进行诊断和检测的过程当中，应当充分的结合系统电气的实际特性，采取有针对性的方案和技术，切实的提升对系统故障的诊断率，提升系统的操作运行水准，以确保系统可以处于平稳的工作状态。

1 工程机械电气系统的特点

工程机械电气系统大致可分成电子系统和电气设备两部分，各部分都有着各自的特点。工程机械电子系统是由多个子系统构成，主要分为电子控制自动变速器系统、电子负荷传感系统、电子智能控制系统、电子控制燃油系统、电子检测和监控系统等；工业机械电气设备主要是电气系统中使用的设备，如，发电机、蓄电池、调节器以及充电系统中的用电设备等。

2 工程机械电气系统诊断与检测技术

根据上文针对我国当前工程机械电气系统的相关特征和运行的特性进行深层次的研究，可以明确系统的组成部分，明确系统当中发挥重要功能的相关组件。下文将针对工程机械电气系统的诊断和检测技术进行细致的探析，旨在不断的促进工作发展，为新时期我国相关系统建设工作稳步向前发展奠定基础。

2.1分段诊断技术

首先是分段诊断技术。此项技术是当前针对工程机械电气系统进行检测和诊断的主要技术手段之一。在实践工作当中，采取分段式的方式手段，更好的对复杂系统结构进行剖析，同时在发生故障之时对其进行准确的定位，可以很好的改善传统技术当中的缺陷和不完善之处。分段诊断技术的基本原理是通过将工程机械电气系统分为不同的小段，对各个小段进行分别的诊断，进而确定得出故障发生的部位，对各个故障进行准确的分析，以此为基础，判定得出故障的主要性质和特征。

2.2试灯检查法或刮火检查法试灯检查法或刮火检查法,用来检查电路的断路故障。

2.2.1试灯检查法

试灯检查法是指用一试灯检查某电路的断路情况,如附图所示。用试灯的一根导线搭接电源接点,若试灯亮,表示由此至电源线路良好,否则表明由此至电源断路。

2.2.2刮火检查法

刮火检查法与试灯检查法基本相同,即将某电路的怀疑接点用导线与搭线处刮碰,若有火花出现,表明由此至电源的线路良好,否则表明此处线路断路。

用刮火的方法检查电器绕组(如电动刮水器定子绕组)好坏时,使绕组一端搭铁,另一端与电极刮火,根据火花的强烈程度和颜色来判断故障。若刮火时出现强烈的火花,多数是电器绕组匝间严重短路;若刮火时无火花,表明电路绕组匝间断路;若刮火时出现蓝色小火花,表示电器绕组良好。

2.3感觉诊断法

顾名思义是工程机械电气系统所表现出的状态和感觉，主要通过人体的听觉器官耳朵、嗅觉器官鼻子、视觉器官眼睛来对其进行观察，因为工程机械电气系统出现故障时，大多都会在电气设备上表现出来，其主要表现形式为产生火花、线路或设备过热、冒烟等。感觉诊断法不需要使用任何仪器就能有效的诊断出电气系统的故障，当然，该方法多用于经验较高的专业人士，新手或经验较少的电气维修人员很难抓住其诊断重点。

2.4仪表检查法

仪表检查法(仪表诊断法)也叫直接测试法。它是利用测t仪器直接测t电器元件的一种方法。誓如,怀疑转速传感器有故障,可用万用电表或示波器直接测试该器件的各种性能指标。再如,可用万用电表检查交流发电机激磁电路的电阻值是否符合技术要求,若被查对象电阻值大于技术文件规定,说明激磁电路接触不良:若被测电路电阻值小于技术文件规定值,说明发电机的电磁绕组有短路故障。此外,还可通过测t某电气设备的电压或电压降来判断故障。

采用这种方法诊断故障,应首先了解被测电器件的技术文件规定值,然后再测当前值,将两者进行比较,即可查明故障。

2.5置换法对电气系统故障的诊断

置换法是工程机械电气系统故障诊断中较为常用的一种诊断方式，诊断原理非常简单。首先需要专业人员根据故障的情况进行估测，估测到哪个或哪几个电气元件、线路以及设备等引起的故障，在利用同种型号、同样性能的相同的质量合格的部件进行更换，将疑似故障的元件替换下来，在观察电气系统的运转情况，如果工程机械电气系统正常运转，说明是替换下来的部件出现了故障，再对其进行维修或更换。但是，在使用置换法对电气系统故障诊断的过程中也存在一定的弊端，因为工程机械电气系统的组成较为复杂，其中包括诸多的元部件，如果电气系统中的故障点并非一处的话，也就是说存在两个或两个以上的元部件出现故障的话，那么利用置换法就会存在一定的困难，因此，经验丰富的维修人员能准确的估测出故障点，能起到事半功倍的效果，而对于新人或经验较少的维修人员来说，要根据具体的情况而选择。

2.6特性诊断技术

除了上述分析的分段式故障检测技术之外，在实践应用之中特性诊断技术也是一项重要的技术之一，在相关系统运行的过程当中，每一个元件都发挥着相当重要的作用，所以在故障检测的历程之中可以将上述特性作为故障的分析方式之一。在运行的状态之下，相关系统的电磁线圈会伴有一定的磁性，所以此时应当采取特性诊断技术，使用相关工具，诸如刀片以及螺丝锥等等，对设备进行检验，以确定出故障的性质以及内部零部件的损坏程度。

2.7跟殊法

跟踪法实际上是顺序查找法。在电器系统故障诊断中,通过仔细观察和综合分析来追寻故障,一步一步地逼近故障的真实部位。例如,查找汽油机的点火系低压电路断路故障时,可先打开点火开关,查看电流表是否有电流显示:若没有,再查看保险装里是否断路等,最后再查看蓄电池是否有电等。由于工程机械电气系统属于串联系统,跟踪法实际上是顺序查找法。

查找电路故障有顺查法和逆查法两种。查找电路故障时,由电源至用电设备逐段检查的方法称为顺查法。逆查法是指,查找电路故障时,由用电设备至电源作逐段检查的方法。

2.8短路诊断法

所谓短路诊断法，就是利用短路的方式来对电气系统进行诊断。主要诊断原理是利用一个良好的导线将电气系统中的设备与电源之间进行短接，从而取代原来的导线进行测试，通过短接后的设备如果能正常工作的话说明该线路出现问题，可以对该线路上的一些元器件进行检测，如，熔断器、开关、继电器等，如果设备仍未正常运行，说明故障并未出现该线路上，再对其他部位进行检查。

结语

以上是工程机械电气系统故障诊断经常采用的办法,每一种方法都有它的应用条件。当遇到具体故障时,通过仔细分析,选择一种合适的方法,即可迅速而准确地找出故障。

参考文献

[1]焦宏伟.工程机械的电气系统诊断与维修[J].科技创新导报，2009（23）.

[2]吕俊霞.电气设备故障的查找方法和技巧[J].机械制造与自动化， 2007（01）.

[3]郑亚明.工程机械液压系统故障的现场检测与诊断[J].现代零部件，2007（10）.

论文作者:邓发强

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8cb929de643e72a2c2be5aa6.html