# 浅析建筑工程地质岩土勘察与地基处理论文_吴虞

身份证号码：33072319800731XXXX 浙江杭州 310000

摘要：目前，随着我国经济快速发展，城市化进程不断推进，城市建设无论从规模还是市场都在大幅增加。但由于我国幅员辽阔，地质条件千差万别，性质复杂，所以城市建筑面临诸多困难和挑战。其中地基基础作为城市建设的基础性工程，需要格外重视。本文将通过分析城市建筑工程中地址岩土勘探和地基处理的内容和要求，提出现存问题，并对其可能的解决策略进行探讨。

关键词：建筑工程；岩土勘察；地基施工

目前城市发展迅速，对建筑工程提出了新的挑战，主要表现在建筑规模日益增大，高层建筑比例增多的特点。与此同时，人们对居住环境的要求也逐渐提高，尤其是建筑质量，事关安全，尤为重要。地基作为建筑工程的基础性部分，是一种隐蔽工程，建成之后不可修补，所以对前期勘探和处理提出了要求。建筑企业的激烈竞争也对建筑质量提升起到了促进作用。因此，需要加大对岩土地质的勘探程度，使用先进的地基处理技术，确保地基建设质量，保证建筑安全。

1城市建筑工程岩土勘探和地基处理的基本内容和要求

目前，我国城市化进程加快，土地资源逐渐紧缺，对不良地质的开发利用势在必行。这就要求相关部门进行细致入微的勘察工作，为建筑设计部门提供准确详实的数据资料，对建筑设计、施工提供指导。针对到具体区域的勘察工作应根据地质特点选择勘查手段。岩土地质勘探的对地质的主要勘探是指地质情况评价。首先勘察人员到实际现场收集数据，采集样品。其次，相关技术人员对实地采集的数据进行分析计算。再次，建筑设计人员根据分析计算所得参数设计合理的建筑模型。最后施工人员按照设计图对地基进行可行性处理，提高其稳定性，确保安全。在此过程中，岩土地址勘探起到了至关重要的先导作用。岩土工程地基的根据岩土种类、地质特点、水文条件分为以下几类。一级地基其特点是岩土种类庞杂，地质特点不固定，根据深度、广度延伸发生较大变化，流经此处的地下水对地基建设起到很大影响，必要时需要先抽空地下水才能继续建设。二级地基其特点是岩土种类较多，随着空间延伸，地质情况复杂，地下水对地基建设有些许影响。三基地基特点是岩土种类较为单一，地质情况稳定，空间分布均匀，地下水不会对地基建设产生较大影响。岩土勘探在城市建筑工程中处于基础地位，需要多加重视。

2城市建筑中地质岩土勘探及地基处理中存在的问题

2．1地质自身问题

地形地质方面，我国幅员辽阔，地质种类众多，无法形成统一性的勘探方法流程。其次，具体岩土的物理性质复杂多样，存在埋藏深度较深、性质复杂难以分析、取样困难等实际问题。

2．2监督体制不完善

地址岩土勘探主要是为了收集现场状况，补充建筑设计所必须的数据资料。但目前建筑行业内普遍存在节省成本、提高利润的风气，对地质勘探采取模棱两可的态度，导致岩土地址勘探工作被忽视，数据收集不齐全。轻则导致建筑设计进度缓慢，设计图反复修改，地基处理多次进行；重则导致违规操作，造成重大安全隐患，降低建筑使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2．3技术人员经验能力不足

目前我国缺乏完善的技术体系，对不同具体的地质条件缺少规范的勘探流程。同时技术人员文化程度普遍偏低，专业知识匮乏，导致勘探工作进度缓慢，工作压力大。在建筑设计方面从业人员数据不全，考虑方面不周全，导致建筑达不到使用年限。施工方面，施工人员未将具体情况反馈给设计师，或者无法理解设计师的正确意图，导致对地基施工时操作失误。

3城市建筑工程中地质岩土勘察及地基的处理策略

3．1应用地基处理先进技术

目前针对岩土勘探发展出了许多新技术，比如基于弹性波、电磁波的探测器，正逐步运用于实际勘探工作中。针对施工技术而言，主要包括换土垫层法、砂石桩法、强夯法水泥搅拌桩法等。换土垫层法主要适用于软基处理，其原理是利用碎石、填土等替换掉稳定性较差的软土、不良土，提高地基稳定性。换土垫层法可以很好地改善地基的湿陷性、冻胀性、提高地基载荷力，减少建筑沉降现象。砂石桩法主要适用于高层以及超高层建筑的地基处理，其原理是利用砂石代替不良土，但与换土垫层法不同的是，砂石填埋深度更深，稳定性更好，以应对更大的载荷。该方法能有效提高地基的密实度和抗剪强度。强夯法是最常见的地基处理技术，主要是通过重量极大的物体对地基进行循环多次打击，提高平整性和稳固度。水泥搅拌桩用于软基加固，其原理是利用化学试剂将土壤粘结在一起，使其稳固性提升，改善土壤承载能力。可以有效提高地基强度以及抵抗形变、沉降的能力。

3．2提高从业人员素质

对地质勘察人员要提高其专业知识水平，以老带新教授专业技能，培养其责任心，定期培训，掌握最先进的勘查技术。

3．3建立配套体制制度

监督管理方面，要制定合理的地质勘察制度，针对具体情况制定一系列技术规范，政府相关部门需要进行定期检查，确保城市建筑地基质量。同时，地质勘探数据应集中处理，建立信息系统，完善某地区地质勘察数据库。信息库的建设可以减少企业勘探成本，减少重复劳动，提高建设效率。

4结语

本文简要介绍了城市建筑工程中地址岩土勘探及地基处理的技术要求，针对现存问题提出了相关解决策略，对目前城市化建设规模逐渐增大，城市建设要求逐步提高的现状具有重要的指导意义。

参考文献：

［1］张柏会．建筑工程中岩土勘察及地基的施工技术探讨［J］．城市建设理论研究（电子版），2018，260（14）：77．

［2］赵远方．浅析城市建筑工程的地质岩土勘察与地基处理技术［J］．企业技术开发，2015，34（5）：47-48．

［3］王小龙，徐刚．岩土工程勘察中的问题与策略研究［J］．城市建设理论研究（电子版），2016（20）．

论文作者:吴虞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8cc450e1bdc2e8a614399bf6.html