# 建筑施工中地基基础工程的施工要点探究论文_张彦林

广州珠江工程建设监理有限公司 广东省广州市 510095

摘要：为使建筑工程使用更加安全，工程建设者应高度重视建筑工程的根基。建筑工程地基承载着整个房屋的重量，施工单位应全面掌握和了解各个施工工序的技术要点，这样才能满足建筑业对建筑工程地基基础工程的施工要求。为保障整个建筑工程地基基础工程质量，提高整个地基的承载力，施工单位应当对施工人员建筑工程地基基础工程施工技术进行重点培训。

关键词：建筑工程；地基基础工程；施工技术

1建筑工程地基基础施工的重要性

建筑工程地基基础技术相比于其他工程来说是比较重要的。因此，对于工程建设者来说，应及时对施工人员进行建筑工程地基基础技术的培训。当建筑工程施工完成后，如果在检查时发现建筑工程地基基础施工存在问题，这时想要进行完善，其难度极大。因此，对于建筑工程地基基础施工工程来说，应该在建筑过程中严格把控施工技术，减少安全事故的发生，提高房屋建设施工的质量。建筑工程地基工程一般都是在地下施工，检查人员在检查地基施工质量时比较困难。因此，地基具有很强的隐蔽性。如果检查人员检查不到位就会出现地基倾斜、地基沉降以及支护松弛的现象。如果在施工过程中出现这些问题，对整个建筑会造成不可挽救的危害。因此，要保证建筑质量就应重视建筑工程地基施工技术。

2建筑工程地基基础工程施工特点

2.1技术性与复杂性

作为建筑施工的重要基础，地基工程关乎整体施工建筑的质量。（1）建筑工程质量与安全因地基施工质量而发挥出重要的影响作用，只有做好地基工程中各项程序上的施工规范，才能为后续各项建筑工程施工奠定扎实的基础。坚固的地基工程可有效避免上层建筑出现裂缝或倾斜的现象，从而保障居住者的居住安全。（2）我国部分城镇区与地震带临近，如青海、四川一带，属于各板块交界位置，频繁活动中的板块，会造成地震频发的自然灾害。因此，人们必须对建筑工程质量引起重视。通过先进的地基施工技术，来有效减少地质灾害带来的影响，最大程度地对人们的生命安全做出保障。

2.2隐蔽性与严重性

结构复杂的建筑工程，涵盖了众多的施工程序。在实际的房屋施工过程中，要确保各工序开展的有效衔接，例如，必须保证上道工序施工完整且施工质量合格，方可进行下一步程序的施工操作。因为很多工序完成后将会被下一道工序所覆盖，所以使得很多工序质量存在极大的隐蔽性。因此，需要加强验收房屋主体结构的隐蔽性工程，且要保存好各项验收结果的资料。建筑工程施工完成进入后期的居住使用阶段，对于地基基础存在的施工质量问题，是无法再进行改进和弥补的，从而会形成无法挽回的损失。建筑选址的不当，或是现场勘察的不到位等众多因素，都易造成对施工质量的影响，从而使建筑工程的稳定性与安全性失去保障。

2.3多发性

前期地质勘察工作未有效落实，使得建筑施工人员没有对建筑工程现场的环境，包括水文与地质地貌情况进行全面了解，从而造成了地基基础工程的盲目性施工，造成施工技术常与实际建筑环境不相符，埋下很多质量隐患，也带来了建筑施工中大量的人力与经济上的资源浪费。

3地基基础施工技术分析

3.1灌浆施工技术

对于建筑工程而言，在施工的过程中，地基施工通常采用注浆的方式，这样可以对地基承载力进行提升，通过采取此种方法进行施工，需提前对地基做好钻孔处理的工作，根据工程建设实际情况对钻孔的数量和位置进行确定。一般情况下如果钻孔较多，则最终成绩是比较突出的。此外，也要对混合浆液的配置工作引起足够重视，将水泥、砂及碎石等科学的搅拌混合，但是在搅拌时，需对温度和拌和频率进行控制，注浆时需对所有的内容作出详细的记录，完成注浆后要在第一时间对管线进行清除，避免混凝土凝固导致管线难以清除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2强夯施工技术

在建筑工程进行施工的过程中，通过采取强夯的方式可以保证地基施工的质量，加强地基的稳固性及结实度，同时地基施工中需要预留出一部分的游离水，通过选择均匀的颗粒进行平整摊铺，这样才能在一定程度上提高地基的强度。此外，在施工中必须严格地根据相关步骤进行，通过提高地基的密实程度，能更好地保证施工质量，促进建筑工程施工得以顺利进行。

3.3预压地基处理技术

若要确保整个地基对建筑物的承载能力，施工人员应采用预压地基处理技术。预压地基处理技术可以让整个土体的密度变大。施工人员一般都是在建筑施工之前对建设场地上面进行负载。因此，施工人员在面对软地基时，可采用预压地基处理技术让以前的地基变得更加结实。预压地基处理技术一般分为真空预压法和堆载预压法。真空预压法可以达到地基整个深度的15米，堆载预压法可以达到整个地基的10米左右。因此，施工人员在施工中，如果发现软土层的厚度小于10米，可采用堆载预压法，采用堆载预压法时，一般会在塑料排水带周围进行处理；如果发现软土层厚度大于10米，可采用真空预压法，使用真空预压法时，一般会在地基内部加上排水竖井。通过这样的方式能够确保整个地基具有更强的稳固性，更好地预防地基发生沉降事件。

4建筑工程地基基础施工质量的控制要点分析

4.1做好工程勘察工作

在对建筑工程进行施工前，必须要做好地基处理工作，并且在地基处理前，必须对各项准备工作引起足够的重视，在对项目进行施工之前，准备工作的内容包括做好施工现场的勘察处理，通过对勘察的结果进行相互结合，可以对施工现场的地质情况和水文情况作出充分的了解，并且将其作为依据做好各项施工设计工作，这样才能在一定程度上更好地满足地基基础工程建设的实际要求，保证工程建设能够顺利进行。此外，做好施工前的准备工作，可保证工程建设的顺利进行，保证施工各项措施得到落实，促进工程的整体建设水平得以提高，为我国建筑行业持续发展奠定一定的基础，因此这项工作需引起相关人员的高度重视。

4.2制订合理的施工方案

在对建筑工程地基进行施工的过程中，必须要对施工地质情况作出合理的分析，并根据地质条件做好工程的设计处理，但是仅根据地质条件等因素进行地基基础设计也是远远不够的，因此必须要充分集合施工现场周围环境和建筑的需要及工程资源等因素，通过对这些因素进行综合的分析，在此基础上建立一个科学合理的施工方案，同时也需要对施工中可能会出现的问题引起足够重视，做到防患于未然，促进地基施工得到顺利进行，保证施工质量，因此在实际进行施工的过程中，须制订出科学的施工方案，保证施工方案能落实到实际施工中，提高工程的建设质量和建设速度，促进我国建筑行业持续的进行发展，为我国社会主义经济建设作出一份贡献。

结束语

21世纪以来，国民经济获得良好的发展形势，尤其是作为重要国民经济基础的建筑行业，其建设数量与规模得到持续增长，随之建筑施工的质量问题，也得到了人们的关注与重视。地基基础工程是建筑工程结构的重要构成部分，其稳定与坚固的程度将会对建筑上部结构的安全性与受力能力造成直接的影响，同时地基基础的施工技术也会起到丰富建筑种类的作用。因此，地基基础工程在建筑工程施工中有着至关重要的地位，建筑施工人员应严格按相关施工规范来进行地基工程的技术操作，以确保地基的稳定性，获得整体建筑工程质量的保证。由此来看，展开对建筑工程地基基础施工技术的研究，具有非常现实的意义。

参考文献：

[1]周厚冈.房屋建筑地基基础工程施工技术分析[J].居业，2018（12）：89-90.

[2]马德龙，刘艳孝.建筑地基与基础工程施工技术的应用思路构架实践[J].中国标准化，2018（22）：39-40.

[3]徐彬.建筑地基基础工程的施工质量控制[J].住宅与房地产，2018（33）：178.

[4]方佑政.房屋建筑地基基础工程施工技术[J].建材与装饰，2018（46）：32-33.

论文作者:张彦林

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8cc6c63b21c199dba99f3f41.html