# 用“样板引路”不断提高工程质量论文_魏志萍

魏志萍

（新疆沙湾县住建局，新疆，832100）

【摘 要】所谓“样板引路”，顾名思义，就是在某项产品大量生产前，先做出部分合格的样品作为产品的范本，当产品正式生产时，即以此样品作为模型和验收控制标准，以确保所生产的产品全部符合要求，工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法，整个工程推行工程质量样板引路这一做法，使之成为施工项目质量管理的一项措施，有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制，消除工程质量通病，提高工程质量的整体水平。

【关键词】房屋建筑工程；样板引路；质量管理

一、房屋建筑工程质量样板引路工作主要内容：

（一）钢筋工程样板应体现的主要内容：1柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯等钢筋的制作、安装、定位，构造柱的插筋预留；2受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量；3基础筏板、标准层首层等各部位的钢筋质量通病防治措施落实情况；4混凝土中线管及接线盒的预埋，防雷引下线的施工，管道孔洞的预留。

（二）后砌墙工程样板应体现的主要内容：

1有代表性部位砌体的砌筑方法，如不同材质交接处、T型墙、十字墙等部位；2门窗、配电箱、分水器等预留洞口的处理；3填充墙底部、顶部的处理；4构造柱、腰梁、过梁的处理；5墙体内线管及接线盒的预埋。

（三）内墙抹灰工程样板应体现的主要内容：1标准层及顶层不同材质交接处钢丝网的施工；2接线盒、配电箱、分水器预留洞口等四周的施工细部处理；3施工时严格按操作工艺进行分层施工，操作时每层作法依次错开20～25cm左右，形成一个剖面能清晰反映各层作法。

（四）室内外墙地砖样板应体现的主要内容：1墙地砖的排砖方案；2预留空洞（开关、插座、管道、设备等）的套割质量；3地面排水坡度及地漏周围的面砖倒角质量；4楼梯、台阶面层的防滑做法等。

（五）外窗安装工程样板应体现的主要内容：1外窗框下槛的安装固定；2窗框与结构墙体间缝隙填充；3外窗框四周密封胶施工；4外窗排水孔位置、数量、规格。

（六）外墙保温工程样板应体现的主要内容：1聚苯板的粘结与锚固情况；2门窗洞口保温的施工质量；3喷涂法聚氨酯外墙保温施工质量；4施工时严格按操作工艺进行分层施工，操作时每层作法依次错开20～25cm左右，形成一个剖面能清晰反映各层作法。

（七）标准层安装工程样板应体现的主要内容：1管道的连接，管道支架的施工，管道坡度的控制，管道保温层的施工，卫生器具的安装；2暖气片或地暖盘管及分集水器的施工(包括盘管的固定、间距、管道套管的施工等);3风管系统的安装；4电气配管的敷设，桥架及线槽的敷设，电线及电缆的敷设；5配电箱及配电柜及其它设备箱、盘的施工；6开关、插座、灯具的施工。

（八）屋面工程样板应体现的主要内容：

1屋面防水，包括卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、屋面接缝密封防水等具体做法；2保温隔热屋面的施工；3屋面女儿墙压顶做法；4屋面工程其他细部做法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

主要根据工程特点，在施工中易发生质量通病及关键部位及环节上进行引路展示．

二、样板引路在工程中的作用

1．样板引路不仅在工程中能起到引导施工的作用,可以全过程监督和落实施工程各环节的运行和管理,通过样板引路可重点解决各分项工程的施工工艺,质量标准.

2．可做施工班组与工人的技术操作实物交底

样板作为实物进行交底,以点带面.使工程施工的质量目标和验收标准一目了然,工序可严格按照样板工程的规程,材料等级和质量标准进行施工和全面铺开.

3．确定工程中所用的主要材料

完成了样板间施工,也基本确定了该工程在各分项工程所用的主要材料.在样板间通过验收后,要求这些材料在整个工程中使用.

三、工程实践

沙湾县中医医院业务综合工程作为沙湾县一项民生工程，工程开工之初，局里质监站就充分认识到工程紧迫的工期和高标准的质量要求，决定在本工程引入“样板引路”机制，在实施过程中，各参建单位始终坚持把“样板引路”工作纳入项目管理的重要范畴，从关键工序入手，将“样板引路”逐步扩展到所有施工工序，不断将“样板引路”工作提升到一个更高的层次，具体做法是：

（1）在分项工程上按验收标准预先做好了高标准的“样板段”。通过参观“样板段”，作业人员不仅可以看到各分项工程的“样板做法”，还能体现工程项目完成后的总体效果，从而做到心中有数，作业有谱。

（2）为指导“样板引路”的实施，各施工项目部编制了《“样板引路”方案》和《“样板引路”制度》，并根据各施工工序的工艺流程和作业方法，编制了详细的《质量通病防治手册》，同时，就“样板引路”工作，向各工种进行了专门的布置和详细的技术交底。

（3）为确保“样板引路”工作落到实处，做为本工程监督员的我对于各项目的“样板引路”工作经常进行监督和检查，对于所有的“样板”工序均进行了严格的检查验收，验收合格后挂牌明示，确保所设置的“样板”工序真正达到样板标准。对于现场的“样板引路”情况进行全程监控，对于不合格、达不到样板要求的分项工程坚决返工。

（4）不仅如此，对即将开工的新工程，做为监督员的我还组织施工、监理、建设等相关单位来到中医医院业务综合楼项目现场进行观摩“取经”。从实物样板区内，便可知房屋建造过程中的每道环节、工艺标准 并由标牌标注清晰，对关键节点关键部位用特殊标注，现场参观人员一目了然，大家互相学习，相互交流。以点带面，站上已在全县开展房屋建筑工程质量样板引路工作,在全县500平方米以上工程均做样板引路, 工作取得显著成绩，建筑工程质量稳步提升。

四、结束语

推行工程质量“样板引路”的方法.是施工项目中质量管理的“源头”措施,有利于加强对施工工序、关键环节的质量控制,不仅防治工程质量通病,还提高了工程质量的整体水平.

参考文献：

[1]王福元. 推行工程实体样板引路提高建设工程实体质量[J]. 工程质量,2015,07:28- 30.

[2]王国勇. 样板引路的初探[J]. 中国市场,2015,24:224+233.

[3]广东省房屋建筑工程质量样板引路工作指引(试行)[J]. 建筑监督检测与造价,2011, 02:3-4.

[4]聂宏凯. 论装修工程施工的有效质量控制——样板引路[J]. 科技信息,2011, 22:311.

[5]丁昌银. “样板引路”的来龙去脉[J]. 施工企业管理,2006,01:41-42.

论文作者:魏志萍

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年3月总第208期

论文发表时间:2016/6/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8cd478b995c8f7d895678168.html