# 浅析建筑工程雨季施工及其安全管理论文_黎富

身份证号码：44092119800803XXXX广东华鑫建建设有限公司 510663

摘要：建筑工程质量事关人民的生命财产安全，确保建筑工程质量至关重要。建筑工程施工过程中，不可避免地会遇到各种恶劣气候环境，特别是雨季的到来给建筑工程施工带来了诸多问题，影响到建筑工程的质量和施工进度。由于雨水冲刷会对正处于施工阶段的建筑物本体以及建筑物地基部分造成严重损坏，因此提升建筑企业的雨季施工技术及其安全管理势在必行。本文将对建筑工程雨季施工及其安全管理手段进行分析。

关键词：建筑工程；雨季施工；安全管理

引言：我国大部分地区每年都会有较长时间的雨季，在很大程度上提高了安全管理工作的落实难度，大面积的强降雨天气对建筑工程的施工安全与管理会造成不良的影响，轻则拖慢施工进度，重则危及施工人员的生命财产安全。因此，建筑工程在雨季施工时要做好防范措施，充分考虑到天气因素的影响，制定详细的施工计划，在保证施工安全的前提下按质按量的完成建筑施工。

1、建筑工程雨季施工存在的安全问题

1.1 基础坍塌问题

在建筑工程的施工过程中，大都涉及到很多基础开挖工作，而基础施工作为建筑工程项目中的重要内容，如果遭遇大雨大气必然会导致基础灌水，一些还没有进行浇筑的基础则会因为雨水浇灌而出现塌孔现象，这种情况下，就会带来很大的安全问题，也使得工程不得不停止施工，从而也会影响到工程的施工进度。

1.2墙板倒塌问题

如今，建筑工程施工中高层建筑施工相对较多，受大雨冲击的影响，建筑墙板因为受到较大的外力而出现倾斜现象，严重情况则会导致出现墙板倒塌等，造成墙板碎裂，严重威胁施工人员的生命安全，这些隐患问题可能会造成不可估量的严重后果。

1.3人防通道灌水问题

建筑工程施工中，会涉及到地下室基础的挖掘，一旦在地下室基础施工阶段遇到大雨，雨水积流会流入人防通道，而人防通道是与城市地下铁道相连接的，当出现渗水事故时，其后果不堪设想。

2、建筑工程雨季施工要点

2.1基础工程的雨季施工要点

基础施工和土方施工是整个施工过程中受雨水影响最严重的两个环节，在施工过程中应额外注意。雨季开展的基坑开挖要注意边坡的稳定性，并保证边坡防雨水冲刷的强度，可选择在边坡架设钢丝网片，然后抹上 10cm 的细石砼，或采用塑料布遮挡边坡。雨季施工时工作面不应过大，尽量逐段、逐片地进行施工。待基坑挖到标准高度时，要及时验收，然后浇筑砼垫层。

2.2砌体工程的雨季施工要点

在进行砌体工程建设时，要注意原材料的存储，尽量保证空气干燥，无需浇水。如果出现暴雨天气，需要立即终止砌体建设，在第一时间利用墙砖覆盖已经完成的砌体，避免雨水对砂浆的冲刷。如果独立砖柱与墙壁之间连接不稳定，可以采取圈梁浇筑、布置支撑工具的方式加固。在进行砖墙建设的过程中应该合理控制墙壁的高度，确保支撑砖墙的布设与风向相反，通过有效的加固、预防措施，降低强降雨对砌墙工程稳定性的影响。

2.3吊装工程的雨季施工要点

建筑材料和构件的堆放区域要平整坚实，强调周围的排水建设。杜绝构件被水浸泡的情况，避免安全隐患的出现。在塔式起重机基础要高于施工场地15cm，避免雨水浸泡路基。同时，雨期不要进行起重吊装施工，因为构件之间的摩擦减少，更加容易出现构件滑落的安全事故。吊装工作的进行要通过多层防护，适当的增添绳索。在停工时要及时的将吊钩进行回收靠拢，确保吊钩上没有其他物体。防止大风吹倒塔吊的安全事故出现，保护施工人员的生命安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4抹灰工程

雨天不允许进行室外抹灰，对于已施工的墙面要注意雨水的污染，如需要在雨期施工时，要在屋面防水工程完成后或在铺一层油毡能够防止雨水渗透的条件下进行，并封闭各种洞口，安装好落水管使屋面雨水顺利排出。

3、建筑工程雨季施工安全管理措施

3.1提前做好降雨应急准备工作

因为雨季降水量是相当多的，施工过程中需要认真考虑降水对建筑工程施工造成的影现象，将各项应急准备工作提前准备好。就建筑工程施工中搭建的临时建筑来讲，例如：施工人员宿舍以及食堂等等，需要安排专门的人来管理，即便是临时设备也需要定期检查，特别是及检查防漏以及排水性能，需要保证其安全性、稳定性以及可靠性。并且想要提升施工现场的排水性能，应当采用焦渣或者砾石作为铺设路面的主要材料，同时要保证路面尽可能平整。在道路两侧需要科学布置排水设备，坡度必须要大于0.3%。

3.2雨季施工的材料存储管理

建筑工程在雨季施工时，要注重对原材料以及半成品的存储和堆放。首先，在水泥的存放过程中应该尽量通过库房存放，而且要与地面相隔一定的距离，在库房管理中确保其干燥性，在降雨时要避免库房漏雨的情况发生，还应该根据天气状况保持库房通风。如果水泥是露天存放则应该使用垫木，与地面距离在30厘米以上，上面覆盖防水布。其次，砂子通常是露天存放，雨季时应该在其周围设置好排水沟渠，避免降雨时泥水与砂子混合。最后，建筑工程的钢构件在露天存放的情况下，需要选择地势较高的场地，周围设置好足够的排水沟渠，还应该尽量让钢材的背面朝上，这样可以防止积水；同时，在库房存放的钢材与地面之间也需要使用垫木相隔，防止钢筋被雨水浸泡。此外，临时搭建的库房应该用防雨布进行遮挡，设置良好的排水体系，综合的分析雨季施工的各种状况，确保存放材料的安全。

3.3雨季施工的用电安全管理

施工现场的机械设备、机电闸箱等，在降雨前要搭好护头棚，防止漏电，安装接地保护装置，由安全员与电工定期检查、测试，露天使用的电气设备要搭设防护棚，避免漏雨。相关施工设备的存放区域应保持干燥，最好是与地面相隔，或者使用垫木。配电闸箱上面应该张贴有清晰醒目的防触电标志，闸箱的门要上锁，电焊机在不用后期一、二次线应设置防护罩。另外，施工中包含的各种电气设备与电力机械在平常应该使用不带电的金属外壳进行保护，金属支架与底座也需要根据相关要求连接到保护零线。在组装塔吊过程中要设置好防雷接地措施，接地体实际的规格、型号、铺设形式也都要与标准要求相一致，施工结束后对其进行接地电阻的摇测，确保接地电阻值处于正常范围之内。雨季施工一定要防范触电事故发生，因此管理人员需要定期对施工设备进行检查，避免设备在雨天产生漏电的问题，以免对现场工作人员造成巨大的威胁。

3.4雨季施工的其他安全管理

建筑工程雨季施工在运输过程中要特别注意安全管理，在机动车道上行驶需要留出一定的宽度及转弯半径，汽车的单行道宽度不小于 3.5米，双行道宽度则应该大于6米，平板拖车的单行道宽 6.5米，双行道宽为 8米。在运输中应该使载重汽车具备 12 米以上的转弯半径。另外，脚手架与高空作业过程中安全防护也是非常关键的，高空中设置的脚手架在雨季的大风中非常容易被吹落，塔机也容易被大风吹倒，塌落、掉落的脚手架、塔机就容易对现场的施工人员造成伤害。雨季施工，安全管理人员应该提前对脚手架进行牢固性的检查，设置防滑条，使其不受雨季大风的影响。

结束语

总之，建筑工程雨季施工的安全隐患相对较多，不只是会对建筑工程的施工进度及质量产生一定程度的影响，而是会直接影响施工人员人身及财产安全。所以，在建筑工程雨季施工过程中，应对施工现场所处区域的气象信息全面掌握，对建筑工程室内外工序进行科学合理地安排，采取有效的防护措施，避免产生不必要的险情发生，对建筑工程施工全过程要加强安全管理，从而保障建筑工程的质量及其工作人员的安全。

参考文献：

[1]郭彬.建筑工程雨季施工安全管理[J].建材与装饰，2017.

[2]黄柱均.微探建筑工程雨季施工与安全管理[J].绿色环保建材，2017.

[3]何万里.建筑工程特殊季节的施工措施及管理探讨[J].住宅与房地产，2018.

论文作者:黎富

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ce30da115b8e9d63da8e11a.html