# 高层房屋建筑地基施工处理技术与细节问题研究论文_杨惠丽

杭州中宙建工集团有限公司

摘要：在社会经济发展过程中我国建筑工程领域也获得极大的发展，建筑工程施工质量和热门的生活水平具有密切的关系，同时也直接关系到人民生命财产的安全性。在高层建筑当中，地基建设施工技术水平和高层房屋建筑地基质量之间具备直接的影响。地基施工技术的影响因素比较夺例多，如地基选址和施工人员的技术水平等。因此需要注重高层房屋建筑地基施工处理技术，把握细节问题，这样从可以保障高层房屋建筑的质量。

关键词：高层房屋建筑；地基施工；处理技术；细节问题

现代高层建筑结构通常都是混凝土结构，建设基础建筑骨架，这种结构的重力比较大，混凝土自重比较大，完成建筑之后就要投入使用，使用之后会逐渐进入装修和装饰以及物料等，使建筑自身负荷不断增加，同时这种重载是长期的，因此在施工过程中就要考虑到后期的负荷，避免建筑物发生沉降和塌陷等问题，如果没有设计好地基，在后期施工过程中就会出现安全事故，威胁到住户的生命财产安全。

1.高层房屋建筑地基施工的常见问题

1.1建筑沉降

高层房屋因为自身建筑重量比较大，再加上外力作用，导致地基内部结构可能会发生改变，在两种作用力的影响下，地基可能会发生变形和下沉等问题，进而导致房屋出现沉降、倾斜等事故，影响到住户的生活和工作，威胁到居民的生命财产安全。

1.2不良地基

外部环境不断变化，再加上人们的生产生活影响，地质条件也会随之发生一定程度的变化，如果房屋地基施工没有根据建筑环境等采取针对性的设计，那么地基建筑和地质条件就会产生冲突，直接影响到建筑质量，出现不良地基。因为一些建筑土壤是湿陷性的黄土等土质，可能会就会导致地基发生下沉的问题。

1.3水量流失

高层房屋建筑的核心部分就是地基，在地基施工过程严格要求建筑环境的渗水量和水力等，如果地基施工超过了渗水量标准，就会出现建筑环境水土流失的问题，同时还会发生管涌等问题，直接影响到房屋建筑的使用寿命。

2.高层房屋建筑地基施工处理技术

某高层房屋建筑工程为高层住宅楼，建筑面积为7791㎡，建筑高度为56m，本工程是地下一层，地上18层，工程结构形式主要是剪力墙结构，基础地基处理方面利用钢筋混凝土平板式筏板基础，筏板厚度为1000mm。

2.1做好初期勘察工作

在地基施工初级阶段，技术人员需要细致的勘察该地的地貌水文条件，还要撰写可靠的记录。工程勘察内容非常丰富，例如涉及到地基基础的地理位置和地基周围的图纸情况以及水文条件等。工程勘察需要描述工程的相关特点，首先需要确定勘察任务，这样可以确定有效勘察方式。此外工程勘察需要有效的把握钻孔深度，保证钻孔深度符合地基基础设计标准。如果无法有效的控制钻孔深度，那么就会影响道地基基础沉降值的测量，无法获得精确数值，因此需要对于钻孔深度严格的把控，结合地基基础图纸确定钻孔深度。

2.2地基基础的选型

整个建筑工程的基本基础就是地基基础，需要承载整体竖向的荷载力，结合施工现场情况确定地基基础选型。如果建筑地基基础荷载力比较大，那么建筑工程就可以确定独立的基础结构，如果建筑工程具备较高的垂直高度，那么地基基础承载能力也要比较强，利用筏形地基结构，具有更强的承载能力，地基结构也更具稳定性，这种这种结构具有较高的施工成本。在施工之前，技术人员需要在现场勘查地质情况，如果确定了是软土地基，就要实施换图处理，使软土地基更具稳定性和强度。针对起我国的软土地基，通常都是杂填土和淤泥土等，需要结合团土地及的组成，采取具有针对性的地基处理方法。

2.3做好施工准备

施工人员需要结合标准要去确定科学的方案，提高工程效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以地基土质情况为基础确定施工手段，并且结合地质土质选择具体的施工手段，结合地基土质情况确定施工手段，如果地基是淤泥，并且上层土层比较稀薄，就要采取措施减少淤泥图的影响，方案方面也要综合地形特征和水文状况等，确定最佳方案实施地基处理。在地基处理过程中，。需要使局部结构的刚性和强度得到增强，这样可以使建筑物更好的适应地基的不均匀沉降，确定了处理方法之后，就可以采取合理的测试。

2.4确定基础处理方法

粉煤灰吹填方法：利用粉煤灰透水性较强的特点，在地基处理的时候实施吹填，利用这种方法降低填土的施工时间和成本费用。利用粉煤灰吹填方法可以提高吹填土固结速度，在房屋建筑实施地基吹填，需要按照科学比例混合粉煤灰和虚拟，在吹填过程中要保证吹填的均匀性，这样可以改善土的固结性质，发挥地基的牢固作用，同时也可以开发大量的土地。

DDC灰土挤密法：在地基处理过程中可以利用DDC灰土挤密法，一方面可以提高地基的承载力，另一方面也可以减少地基发生变形问题。利用DDC灰土挤密法主要利用孔内深层强夯法，在分层当中利用螺旋钻机注入灰土，夯实不同的层次之后，形成桩，随后利用锤子锤击桩身，进而使桩径不断扩大，形成负荷地基。

IFCO强制固结法：在房屋建设施工地基处理的时候，利用IFCO强制固结法提高土体固结率，主要是利用排水系统和加压系统提高固结率，利用这两个系统可以保证结速率。此外利用IFCO强制固结法可以缩短整个地基的处理工程，保障混凝土的质量。

振动沉管灌注桩基础：在软土基地区多层房屋建筑当中，需要利用机械振动方式在地基当中压入钢制桩靴，达到预定深度之后，通过清孔形成桩孔，随后下钢筋笼，实施混凝土浇筑，利用套管振动保障混凝土的密实度，使混凝土和钢筋的握裹力充分提高，灌注桩成型之后，拔出套管，利用灌注桩的强度等，使地基整体的承载力得到提升。

3.高层房屋建筑地基施工处理的细节问题

3.1科学设计结构

高层房屋建筑关系到人们的生命财产安全，因此实施科学设计，尤其要结合施工现场情况，确定施工方案，结合施工现场的地理位置和地质情况等，保障建筑的功能性，对于各种因素实施综合考虑之后，实施科学设计使高层建筑的设计效率和实用性得到提高，通过科学设计，降低施工过程中的不利因素影响。

3.2科学选址

我国的地质环境非常复杂，高层建筑可能会不适合一些区域，通过勘察可以确定施工现场是否符合工程要求，如果工程施工不符合工程施工要求，就要实施地基的正确处理，强化软土地基的复合地基的基础，在造价承受范围内，改造地基的基础性。

3.3加强管理施工人员

配置素质高、技术强的施工人员，这样才可以做好根基施工，解决好施工难题，施工人员要具备良好的责任心，只有利用主人翁的责任感才可以及时解决问题，保证地基施工和后续施工可以做到连续施工。

结束语

基础建设质量和建筑物的整体稳定稳定性和安全性具有密切的关系，这样才可以保障房屋建筑的施工质量，施工单位需要做好施工地基工作，重视地基施工，严格监督施工过程，结合建筑自身特点确定地基施工方案。为了避免发生安全事故问题，需要确定高层房屋建筑地基施工处理技术与细节问题，及时发现施工过程中存在的问题，促进基础建设的发展。

参考文献：

[1]秦继刚.研究高层房屋建筑地基基础工程的施工技术运用要点[J].建材与装饰，2018（21）：16-17.

[2]肖林旺.房屋建筑施工中地基处理技术的发展趋势探析[J].江西建材，2017（19）：95+97.

[3]王红念.高层房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析[J].建材与装饰，2017（34）：9-10.

[4]祝峻.基于房屋建筑施工工程中的地基处理技术分析[J].工程建设与设计，2016（07）：66-69.

[5]张杰.房屋建筑施工中地基处理技术的运用及实施要点分析[J].黑龙江科技信息，2016（06）：171.

论文作者:杨惠丽

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ceaad3858318bb4599fb573.html