# 农村公路水泥路面养护技术探讨论文_郑颖洁

郓城县交通运输局 山东郓城 274700

摘要：农村经济发展离不开道路建设，从某个角度而言，农村公路的数量直接影响到农村经济发展。但同时，公路的维护亦十分重要，日常维护能够在一定程度上延长公路道路使用寿命，为农村经济发展助添动力。值得注意，农村公路多采用水泥路面，故此针对水泥路面的养护工作成为了农村发展过程中必须重视的问题。本文基于当前农村水泥路面的养护技术进行分析探讨，以此提出相关完善策略，以提高公路使用寿命。

关键词：农村公路；水泥路面；养护技术；

我国城市化进程不断深入发展，促进了城市经济社会发展，同时乡村也在不断加强经济转型升级，以进一步缩小城市与乡村之间的发展差距。相关研究证明，经济发展与所在地区的道路基建设施数量、质量具有一定正相关关系，公路越多的乡村在经济发展过程中往往比其他乡村要好，故此公路道路的养护成为乡村经济振兴的重要事项，在养护过程中，对相关漏洞进行及时填补，才能不断延长乡村公路的使用年限，为农村经济社会发展奠定基础。

1.农村公路养护的重要性

1.1公路的划分

我国公路按照等级差异分为国家级、省级以及特定车辆专用公路等。而农村公路则分为县级和乡级。尤其农村地区经济发展水平不高，导致公路建设经费不足，故此农村公路的道路等级较城市低，但也能在一定程度上满足当地群众生活需要。由于水泥路的施工等级较低，故此只有通过加强日常维护与检修，才能使其使用寿命得以延长。故此，水泥公路的养护工作就显得十分重要，维护人员需要根据公路的实际情况制定相应的检修维护方案，才能确保水泥公路更大限度服务于农村人民。

1.2农村公路养护的重要性

农村地区由于经济水平较低，故此其公路建设材料上多采用价格较低廉的水泥混合物，导致其道路等级不高，但也能满足农村地区人民群众的出行需要。基于此，水泥路已经逐步推广至我国农村地区，并取得了一定成效。不过，由于水泥路的材料选择以及建设质量不高，增加了后续养护难度和养护成本。尤其部分公路在建设过程中由于施工人员的专业技能不过关，施工水平不高，致使部分公路建成不久就出现了各种各样病害，如裂缝、渗水等，这些病害现象的出现对公路产生了极大危害。若然加之平日欠缺养护的话，其裂缝就会不断增大，定必会对群众的出行带来安全威胁，故此，农村公路的日常维护工作是很有必要的。

2.农村公路常见病害和养护策略

2.1路面裂缝现象的养护策略

水泥路的路面裂缝现象较为常见，若然不及时处理或处理不当的话，会加重病害症状。故此，对于裂缝的养护工作具有十分重要意义。在水泥路养护方面，一般会根据其裂缝产生的原因差异而选择具有针对性的养护方案。研究证明，裂缝现象产生的最主要原因在于其表面积水渗入至路基内部，侵蚀了路面和路基，从而使水泥路内部结构粘合性变差，同时路面对路基的承载力增大，使路面逐渐出现下沉情况。若这种情况不能在短时间内得到妥善处理，不仅影响到公路使用年限，并且对行人以及车辆带来严重安全隐患。

在水泥路的养护策略选择上，需要因地制宜选择相应的解决方案，才能使养护工作更加效率，同时节省更多维护成本。产生裂缝的原因众多，有可能是由于长时间积水，使积水逐渐深入路基，从而导致裂缝，也可能是由于路面温度过高，使路基内部粘结度出现变化，从而产生龟裂。针对裂缝问题，可以在裂缝位置加入米石和泥浆，但泥浆在灌注前，需要确保泥浆的材料尽量与水泥路原材料相差不大，这样才能起到较好的效果。浇筑操作完成后，需要不定时进行检验，确保裂缝被全部补漏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2路面松散现象的养护策略

除了路面裂缝外，路面松散现象也经常出现。水泥路面松散的最大原因在于施工人员在施工过程中不认真，导致水泥中的水灰比含量不达标，或施工过程中使用的水泥为劣质水泥等，都成为了路面松散的影响因素。加之农村地区公路施工人员的职业素质不高和责任心不足，导致在施工过程中混入了大量不合格水泥。这些不合格的水泥由于水含量严重超标，在环境因素的影响下，不合格的水泥构件内部就会产生异常变化，导致内部结构不稳定。若这种现象不能及时发现和修补的话，病害就会进一步加剧，严重者会使公路出现大面积坍塌，对人民群众的出行安全带来严重威胁。尤其在农村地区，相关部门应加强对公路的日常维护与检修，发现漏洞问题应及时进行补漏，防止恶劣情况进一步蔓延。同时，在针对水泥路松散情况的养护上，需要留意公路路基及内部的排水系统设置，避免在维护过程中对水泥公路造成二次破坏。此外，在日常养护上，应当运用先进的公路维修检修设备，提高水泥路的养护效率，同时要加强对公路施工方、施工人员以及养护人员的专业培训，提高其专业素质与职业素养，在工作上认真负责，才能使农村公路的安全质量得到保证。

2.3破碎板现象的养护策略

破碎板是农村水泥路建设中常用的材料之一，它需要配合精湛的施工工艺，才能使其发挥出应有效果。但由于农村水泥公路在建设过程中，施工人员的专业素质不高，或者对工作本身责任感不强，敷衍了事，导致水泥路的破碎板设计与施工图纸有一定差距，导致施工质量大打折扣。更有甚者，施工图纸本身就存在与事实不相符的现象，而施工人员在施工时一般会按照图纸进行施工的，由于图纸本身存在偏差，导致施工效果不佳的情况常有出现。相关研究证明，若然破碎板在安装过程中出现了偏差或缺乏合理性的话，那么项目完成后的公路在投入使用不久就会出现路面沉降等病害问题，故此，只有在施工过程中严格按照相关规定施工，确保破碎板安装符合标准，才能保证水泥路的质量安全和使用年限。

水泥路的破碎板一旦出现问题，需要将整块破碎面板全部清理出去，然后在路基上方重新铺就一层新的破碎板层。在铺就之前，还需要对路基路面进行清扫处理，将所有杂质清理完毕后，方可进行泥浆浇筑工作。在泥浆的选择上，需要尽量保持与原破碎板材料一致，才能确保新的泥浆能够与路基相适应。此外，在进行此工序修补过程中，需要对公路路面进行封锁处理，并且完成重新铺就后并不能马上开放，需要等泥浆干透后，且符合相关公路设计标准，才能对公路进行解封。这种策略虽然能够对水泥公路起到一定养护效果，但毕竟亡羊补牢，并且在养护过程中耗费诸多人力物力资源，增加了维护难度和维护成本。故此，施工人员在第一次施工时就应当严格遵照各项施工要求，尽量减轻日后维护工作量。

3.结论

农村公路作为我国交通线路网的重要组成部分，与人民群众出行有着密切关系。由于诸多因素影响下，农村公路以水泥路面为主，故此针对水泥路的病害预防以及养护工作成为了农村经济发展中的一大重要事项。首先施工人员要端正自身职业责任感，同时加强专业素养，从建设到养护环节中，做到尽职尽责，一旦发现存在问题或病害状况，应立即上报并在第一时间对病害部位进行修补，保证水泥公路质量安全。

参考文献：

[1]刘永华.分析压浆技术在农村公路水泥混凝土路面养护中的应用[J].黑龙江交通科技，2016，07：37～38.

[2]田珍.农村公路水泥混凝土路面施工技术分析[J].黑龙江交通科技，2013，08：41+43.

[3]《广东省公路水泥路面养护技术地方规定研究》课题组.广东省公路水泥路面养护技术地方规定研究[J].广东公路交通，2015，05：65～66.

[4]张雅芬.水泥混凝土路面的养护维修技术[J].民营科技，2013（3）：15-17.

[5]王吉玉.水泥路面的养护和维修技术[J].民营科技，2013（1）：15-16.

[6]许俊科.水泥混凝土路面病害成因及防治措施的探讨[J].河南科技，2013（2）：41-43.

论文作者:郑颖洁

论文发表刊物:《建筑模拟》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d0db02f211869fd19fd29a4.html