# 电力计量装置的异常原因与监测分析论文_卫程

摘要：随着社会经济的快速发展，用电规模不断扩大，电力系统结构形式越来越复杂。在电力系统管理中，通过利用电力计量装置，可对用户实际用电量进行准确核算，进而提升管理效率。在电力计量装置运行中，环境因素、人为因素等都会影响电力计量装置监测结果的准确性。鉴于此，本文对电力计量装置的异常原因与监测进行分析，以供参考。

关键词：电力计量装置；异常表现；监测

引言

在电力计量装置运行中，在非法行为、装置故障以及外界干扰的影响下，容易造成各类异常情况。对此，可采用功率监测、电流监测、电压监测、开关量监测以及电力计量状态监测方式。为了有效提升电力计量装置异常情况应对水平，应建立健全电力计量装置施工标准，对电力计量装置技术特征进行分析，加快电能计量自动化系统建设，确定电力计量装置异常处理路径，进而提升电力计量装置运行质量。

1电力计量装置异常表现特征

电力装置异常运行的特点在以下几个方面具有重要意义:一是电力计量装置的实际负荷功率增加，二是电力计量装置的电流或电压相异常时，负荷功率不断变化；其次，在电力计量装置电流异常的情况下，会出现电表读数异常增大或减小的情况，需相关工作人员使用专业检测设备对的电力计量装置的内部电流进行检测的；第三，如果电气计量装置电压发生异常变化，电气计量仪表计数器读数会出现异常，导致电气计量装置无法充分发挥正面作用；第四，当计量装置开关合闸异常时，装置发出控制信号，通过调整开关大小，确保计量装置的显示符合用户的实际用电量，监测计量装置的工作状态。

2不断深化研究和分析电力计量装置故障的重要性

2.1保证电力计量装置的安全、稳定运行

众所周知，提高电力计量装置的计量精度有助于电网的稳定运行，同时提高电力综合利用率。这项工作的重要性主要表现在以下方面。开展电力计量装置故障分析工作，确保电力计量装置安全准确运行，能有效保护电力用户的合法权益，同时也是开展计量工作的前提，计量装置出现问题，计量数据出现误差，不可避免地给企业、用户带来利益损失，容易引起企业与客户之间的纠纷，因此，分析计量装置故障原因，降低计量装置故障率是我们企业的责任，同时也是保护用户利益，提升服务水平的重要表现。

2.2提高企业的服务工作水平

不断深入研究分析电测仪器运行中存在的问题，在电力企业开展服务工作过程中，电力计量的准确性是基础，只有计量精准，只有计量精度才能有效地处理好自己与用户的关系，避免不必要的经济纠纷，树立良好的企业形象，提高企业的信誉。

3电力计量装置的异常原因

3.1受非法行为影响

在电力计量装置异常原因中，非法行为的影响比较大。有些不法分子在非法窃电时，可能会私自改装电能计量装置以及电力系统电路，进而造成电力计量装置被破坏，直接影响电力计量装置使用功能。

3.2受外界干扰影响

在电子设备运行中，电波、电磁均会对设备运行稳定性造成不良影响。通常，电力计量装置的使用环境比较复杂，要求严格控制运行环境。例如，电能表必须在基波环境中运行，如果环境中有谐波干扰，则会造成电能损耗，同时还会影响设备使用寿命。

3.3电力计量装置监督工作执行力度有待提升

在电力计量装置使用管理工作进行过程中，，还存在装置运维监督工作执行力度有待提升等问题。。部电力部门没有严格按照国家通过的有关管理标准履行监督职责，无法及时发现电力计量装置故障的隐患，严重影响了电力计量结果的准确性和完整性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4电力计量装置异常情况的应对策略

4.1建立健全电力计量装置施工标准

为了有效降低电力计量装置故障发生率，在电力计量装置管理中，应根据用电需求以及用电标准，构建完善的管理标准，提升电力计量装置使用规范化以及专业化。在电力计量装置运行中，应定期进行检测以及维护管理，及时发现电力计量装置故障问题，并采取有效的维护检修策略，保证其电力计量装置运行效果。

4.2确定电力计量装置异常处理路径

通常，在对电力计量装置异常情况进行分析时，由于故障类型以及故障产生原因比较多，因此故障分析难度比较大。为了准确识别电力计量装置运行状态，应积极推广应用先进设备以及方式，具体应注意如下2点。第一，对电力装置电压异常情况进行监测管理。在电力计量装置运行中，如果电压突变量超过一定范围，并且在较长时间内没有回复，则说明电力计量装置出现故障。第二，对电流异常进行检测分析。如果电力计量装置在运行过程中出现故障，则电力计量装置会发出故障信号，据此可识别其异常状态。

4.3加快电力计量装置自动化建设

为了切实提高电力计量装置的自动控制水平，需相关工作人员进一步加快电力计量装置自动化建设工作，积极实施先进的自动控制系统，不断扩大电力计量装置的动态控制覆盖面。注意电测仪表自动化系统的设计工作，优化系统开机、测试等多方面程序设计，确保自动化控制系统能在电测仪表各个使用环节的总体调整中发挥积极作用，及时发现电测仪表的异常运行情况。

4.4做好校验工作

电力计量装置得到了越来越广泛的应用。因此检查该设备是非常必要的。结合实际运行情况，由于熔断器故障，计量装置出现问题，对供电企业影响很大。特别是关于隔离开关的辅助触点，根据计量装置的不同要求提高其安全性能。新购装置应进行全面检查，并严格按照相关规定进行，对送检时间进行明确，从而确保校验的合格。

4.5电流监测

对电力计量装置系统采用电流检测，不仅能及时提供装置的工作能力，而且能对三相不平衡电流、相电流等数据进行检测，以确保相关人员能够在短时间内发现装置中存在的问题。需要注意的是，如果电流超过平均范围，表明电能计量装置出现故障，人员必须及时进行维修，以便能够恢复电能计量装置的稳定运行。

4.6开关量计量

在实际操作过程中，如果电能计量装置开入器发生故障，则立即发出相应的控制信号。开入量通常包括电能表、电流回路和继电器，而开入量监测是对功率计量装置采用的一种适当的检测方法，不仅能够更深入地检查功率计量装置的工作状态，而且还能很大程度的保证后续工作的顺利开展。需要注意的是，如果出现意外问题，相关人员应立即采取相应措施，即加强电力计量装置的维修，以保证装置的正常运行。

结束语

电力计量作为电网电力系统的核心部分，对电力系统运行有重要作用，电能计量装置的运行误差直接对供用电双方贸易结算的准确性产生很大的影响，因此对电能计量装置的运行状态评价显得尤为重要。在对电力计量装置进行评价时，就需要对电力计量装置的电压异常状态进行检测，因此，所有的电力计量设备必须经过检验后才能投入使用。在电力系统中，电力计量中的校验装置在电网中也具有很重要的作用。

参考文献

[1]单增礼,陈晓芳,王季孟.电力计量装置的故障原因分析及监测方法探析[J].数字通信世界,2018(11):231.

[2]孟庆泉,孟娟.电力计量装置异常原因及监测方法的思考[J].电子世界,2018(20):84+86.

[3]冯相龙.电力计量装置异常的原因与监测方法分析[J].城市建设理论研究(电子版),2018(22):82.

[4]朱东花.关于电力计量装置异常原因及监测方法的探讨[J].电子测试,2018(13):105-106.

[5]李丽璇.电能计量自动化系统在电力计量装置异常中的应用[J].科学技术创新,2018(17):175-176.

论文作者:卫程

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d1b1aec0dc8480a31b1c063.html