# 水利水电工程土石方施工技术探究论文_李朋

中国水电基础局有限公司 天津市 301700

摘要：水利水电工程是我国的重要基础工程，水利水电工程的施工建设，直接关系着我国的经济建设和人们的生活质量，是一项惠及民生的重要工程项目。在水利水电工程的施工中，土石方施工是其中十分基础的施工内容，直接影响着水利水电工程的施工质量。基于此，文章分析了土石方工程施工技术的特点，并对水利水电工程土石方施工技术的应用进行探究。

关键词：水利水电工程；土石方；施工技术

1土石方工程施工技术的特点

1.1工程对环境的影响较大

水利水电工程中土石方一般取自自然水域周边，但在土石方开挖过程中会对周边环境容易产生巨大影响。而这些影响中对流域的水源开发影响最深，并使周边环境环境植被严重被破坏、区域土壤被损毁。如：开挖土石方过程中的排放废水往往会影响河道水质对水源造成污染，将施工废渣埋添会严重影响周边的森林土地等。由此可见，水利水电工程的科学发展稳定开发环保研究迫在眉睫，尽最大限度的降低工程对生态环境的影响，才能保证工程建设可持续花、稳定化的发展。

1.2工程体量巨大且施工条件艰难

常见的水利兴修工程均为大型项目，因此其土石方开挖量巨大，可达到成百上万吨，这样一来就会在工期时间内有大量的工作量。在此过程中，大部分施工环境均处于露天环境中，复杂的地势、多变的天气、险峻多样的地质地形都使得施工存在巨大难度。并且据不完全统计，大部分水电工程常会受到潮湿、多雨等气候的影响，并在地质灾害多发的情况下，极易发生危险事故，进而导致施工被迫停止，不仅耽误施工进度，还会增加经济成本。

1.3工程系统性和综合性强

水利工程中的土方石工程是指单独的一项土方场工程，其主要是指某个流域或区域内有关的土方石施工内容，不同工程间共同组成了水利工程，并成为相辅相成的、相互联系的统一整体。水利工程中的每项土方石工程都具有极强的综合性，而诸多工程的关系又是紧密相连互相制约。水利工程施工中，其土方工程项目工作量巨大、整体石量居多、施工范围广泛，使得其对区域内的经济来说，都有巨大影响，可关系到所有居民。由此可见，进行水利水工程施工前必须要进行合理科学的规划和设计。

2水利水电工程土石方施工技术应用

2.1土石方爆破施工技术

近年来，炸药技术和起爆器材快速发展，在很大程度上提升了土石方施工机械化水平，传统手风钻爆破技术已经无法满足实际施工需求，当前水利水电工程土石方施工主要采用潜孔钻爆破技术。随着这种技术的更替和发展，在实际土石方爆破施工过程中，可明显提高爆破速度，还可增大钻孔直径。除了提高土石方爆破施工技术，也应用了很多新型施工机械设备，例如液压钻机、反井钻机等，这些施工设备的应用都可提高钻孔效率和精度。当前，我国水利水电工程土石方施工生产技术逐渐实现连续化、自动化发展，通过不断提升相关施工技术，保障水利水电工程土石方爆破施工效果。

2.2土石方明挖技术

2.2.1施工机械设备应用

我国早期建设的水利水电项目，主要采用半机械化施工技术，而土石方明挖施工工序，相关设备技术发展起步较晚，机械化程度有限。上世纪60年代，我国土石方机械化施工技术水平较低，土石方明挖施工过程中主要采用自卸汽车、斗容挖掘机等施工设备，然而对于大规模的土石方工程，这些机械设备的施工效率较低，无法满足土石方施工要求。而随着现代化设备技术的快速发展，我国土石方机械化水平明显提高，在施工过程中逐渐应用辅助机械和运输机械设备，系统配套的挖掘设备在土石方明挖施工中应用效率较高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2高陡边坡开挖

水利水电工程施工时，往往会遇到高陡边坡情况，有些边坡高度可达450m，高陡边坡开挖施工过程中，可以采用中间保留岩石方式，一方面提高高陡边坡开挖施工稳定性，另一方面保障挖掘精度。

2.2.3爆破控制技术

水利水电工程施工过程中，在挖掘基岩保护层时，传统分层挖掘方法施工质量和效率较低，通过应用水平预裂和光面预裂爆破技术，将柔性垫层铺设在孔底，对于土石方部分施工项目，这种爆破方式比较安全。通过应用爆破控制技术，可有效提高土石方施工进度和技术质量。对于该水利水电工程基岩层部分区域进行爆破，加强灌浆施工和混凝土施工处理，有效控制爆破情况，基于等能原理，在水利水电工程土石方爆破过程中，形成一定裂缝或者原地破碎松动，也使剩余能量降低，减少土石方爆破施工危害。

2.2.4土石方平衡

水利水电工程项目施工规模较大，通过应用合适方法加强开挖施工控制，为了保障水利水电工程土石方施工安全，土方挖掘过程中必须确保土石方挖填的安全性和平衡性。水利水电工程土石方平衡，最好采用断面法和方格网法。当前，土石类大坝施工占整个水利水电工程施工的70%以上，并且随着水利水电工程建设规模不断扩大，高土石坝数量也越来越多，随着自主研发能力的提高，施工过程中积极应用各种先进机械设备，推动高土石坝的施工发展。

2.3地下工程施工技术

我国很多地区的水电站和蓄能水电站项目发展非常快，这些项目的地下洞室数量较多，自身规模也不断扩大。我国水利水电工程地下挖掘项目，传统施工中主要采用手风钻爆破技术，这种施工技术存在较大的安全隐患，机械化水平较低，无法满足实际的土石方施工要求。随着土石方施工技术不断发展，锚杆支护技术在地下项目施工中的应用越来越广泛，在实际的水利水电工程土石方洞室施工过程中，积极应用施工机械化，在不同断面形式洞室内布置合适的机械化设备。由于我国西南地区的降雨量较大，水资源丰富，很多地区的岩溶发育不好，为了保障水利水电工程土石方施工安全，应加大对施工技术的分析和研究，积极应用各种高科技技术，提升不良地段施工水平。

2.4土石坝施工技术

当前，土石坝在水利水电工程项目中应用广泛，其施工质量对于整个水利水电项目的耐久性和安全性有着重要影响。近年来，我国各个地区代建和正建的水利水电工程项目，土石坝数量不断增加，施工技术水平不断提高，高土石坝项目数量越来越多，该施工技术也越来越成熟，特别是各种新型、大型施工机械设备的发展和应用，这在很大程度上推动了高土石坝的建设发展。同时，考虑到心墙土石坝、混凝土面板堆石坝、沥青混凝土面板堆石坝的施工技术水平较高、工期较短、施工造价较低，因此这种施工技术受到广大业内人士的肯定和关注。和国外先进施工技术相比，我国土石坝施工规模、管理水平和施工技术存在一定差距，然而随着现代化施工技术的不断发展，应积极发展土石坝施工技术，完善施工工艺，采用新手法、新技术，积累丰富施工经验，加强土石坝施工管理，推动土石坝项目持续发展，保障水利水电项目顺利进行。

3结语

水利水电工程土石方施工对工程整体质量提升具有重大影响。实践过程中，施工人员只有在明确土石方施工内容及特点的基础上，对具体的施工内容进行针对性的技术应用，才能保证土石方施工质量的提升，进而推动水利水电工程的进一步发展。

参考文献：

[1]毛彬.水利水电工程土石方施工技术探究[J].建筑•建材•装饰，2017（14）.

[2]齐双双，廖申超.水利水电工程土石方施工技术探究[J].建材与装饰，2017（33）.

[3]邓超明.水利水电工程土石方施工技术探究[J].江西建材（20期）：130-130.

[4]李苏君.水利水电工程土石方施工技术探究[J].绿色环保建材，2019，144（02）：249-250.

[5]胡昌兰，贾振国.水利水电工程土石方施工技术探究[J].科学技术创新，2018（32）：118-119.

[6]傅建乐，潘金波.水利水电工程土石方施工技术探究[J].工程技术：文摘版：00147-00147.

论文作者:李朋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d3a9975c97d1b2a6acd0bf9.html