# 蓝牙技术应用原理浅析论文_陈炳华

（广州市番禺奥莱照明电器有限公司 广东广州 511434）

摘要：蓝牙无线通讯技术作为一种无线数据与语音通信的开放性全球标准，其应用前景非常看好，本文透过技术实现细节，分析了蓝牙的技术应用原理。

关键词：跳频；主控制器；拓扑；传输加密；启动代码

一、概述

蓝牙是应用在2.4GHzISM频段上的一种无线通讯标准。至今为止，蓝牙技术已经应用在全球范围内数十亿台设备上，单单是2017年的出货量已经达到了30亿台以上。虽然现在蓝牙标准协议已经发布到5.0，但是应用范围最广的标准还是蓝牙4.0，已经基本占领了无线耳机、音箱，无线鼠标键盘的市场。

蓝牙4.0标准相对于旧版本拥有更低的成本，更低的功耗、更少的延时、更长的有效距离、更严格的加密协议。主要的技术细节如下：

速度：支持1Mbps数据传输下的超短数据包，最少8个字节，最多27个。所有连接都适用蓝牙2.1加入减速呼吸模式来达到超低工作循环。

跳频：适用所有蓝牙规范版本通用的自适应调频，最大限度减少和其他2.4GHzISM频段无线技术的串扰。

主控制器：更加智能，可以休眠更长时间，只在需要执行动作的时候才唤醒。

延时：最短可在3ms内完成所有连接并开始传输数据（快速连接模式）。

范围：提高调制指数，最大范围可以达到100米。

健壮性：所有数据包都适用24-bitCRC校验，确保最大程度抵御干扰。

安全：适用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证。

拓扑：每个数据包的每次接受都适用32位寻址，针对一对一连接优化，并支持星型拓扑的一对多连接；适用快速连接和断开，数据可以在网络拓扑内转移而无需维持复杂的网状网络。

由于蓝牙4.0有上述优点，并且支持智能终端直接连接，不需要外加网关，我司无线调控感应器的核心技术就选用蓝牙4.0技术。

蓝牙连接与蓝牙低功耗

下图是电流表检测下的波形图，由该表我们可以看出，蓝牙4.0对于时钟的要求是非常高的，包括主晶振和低功耗晶振，大部分时间是处于睡眠模式，当链接间隔结束后，快速恢复到运行状态，并且发送数据，而后快速恢复休眠。

四种设备类型：

Central主机，一般是手机或者PC等可以给用户操作，主动建立连接的设备。

Peripheral从机，如心率计、血糖计等，需要蓝牙连接后读取或上传数据状态的设备。

Observer观察者，不需要创建连接，仅仅扫描外部的广播，从广播包中获取所需要的设备信息，如温度、湿度等。

Broadcaster广播者，与观察者配对，只能通过广播发送设备数据。

六种设备状态

待机状态（standby）：设备没有传输和发送数据，并且没有连接到任何设备，一般是处于低功耗模式，用按键做外部中断唤醒。

广播状态（advertiser）：周期性广播状态，发送广播的一般为蓝牙从机或者广播者。

扫描状态：主动寻找正在广播的设备，从广播中获取广播名或者数据。

发起链接状态（Initiator）：主动向扫描设备发起链接。

主设备（Master）：作为主设备连接到其他设备。

从设备（Slave）：作为从设备连接到其他设备。

五种工作状态：

准备（Standby），广播（Advertising），监听扫描（Scanning），发起连接（Initiating），已连接（Connected）。

连接的过程：

1.Peripheral开始广播（advertising）

2.Central扫描从机广播（scanning）

3.Peripheral接收到Central的扫描请求，回应数据

4.Central向Peripheral发起连接（Initiating）

5.开始通讯（Connected）

二、技术实现细节

1、更改蓝牙广播名称

蓝牙的名称在包含在静态数组scanRspData[]当中，其中第一个数据为广播名称数据的长度，第二个数据是广播的类型，后面的数据就是蓝牙广播显示的名称。剩下的数据是广播的连接参数还有发射功率的数据。

2、控制数据的传输

在蓝牙低功耗的协议里面，所有数据的传输是基于特征值的。特征值是一个抽象的概念，而具体到代码里面，就是一个数组。数组会拥有三个属性，读、写、通知。

写是客户端给服务器端的更改服务器的数据，读是客户端读取服务器的数据，通知是服务器给客户端下发的数据。该项目使用的是自定义服务里面的特征值2。通过把静态变量simpleProfileChar2Props，设置为GATT_PROP_READ | GATT_PROP_WRITE | GATT_PROP_NOTIFY，可以让该特征值可读可写可通知的状态，APP可以通过写特征值，写入需要操作到的数据，而设备端可以通过通知，给APP回复数据。

3、数据传输加密

蓝牙4.0使用的是固定的通讯协议，在通讯的时候可以通过空中抓包的方法获取通讯的内容。而一旦他人破解了通讯的协议，就可以从空中协议包中获得蓝牙通讯的密码，使得用户的产品处于不安全的状态下。

所有我们需要在通讯中加入加密和解密的过程，使得通讯更加安全。蓝牙4.0的协议栈，在逻辑链路层里面，提供了AES-128的加密和解密方式。加密使用API函数LL_Encrypt，其中第一个参数为128位的密码，第二个参数是需要加密的数据，第三个数据为加密后的数据。解密使用API函数LL_EXT_Decrypt，其中第一个参数为128为的密码，第二个参数是需要解密的数据，第三个数据是解密后的数据。

不过，AES-128的加密方式是对等加密，即一直使用同一个秘钥进行通讯，所以在没办法防止他人直接使用密文进行通讯。为此，我司使用的方式是在连接创建的时候，使用特定算法，让APP与设备端进行握手，修改当次通讯的秘钥，如果握手不成功，设备端将在100毫秒内主动中断蓝牙的连接，杜绝被他人重复破解的可能性，使用的API函数是GAPRole_TerminateConnection（）。

4、带加密的空中升级

为了防止项目的升级，功能的更改，还有漏洞的出现，现在的无线智能项目，都是有空中升级的功能，而带加密的空中升级是为了防止非产品官方人员的升级，使得他人对产品做不相关的开发，从而产生未知的风险。其主要思想是把整个程序空间分为3部分：启动代码，代码A和代码B。启动代码作为中心管理，决定开机后使用的是代码A还是代码B。当使用代码A的时候，空中升级就会在代码B部分做更改，反之当使用代码B的时候，空中升级会在代码A部分做更改。这样子可以有效防止空中升级在升级到一半的时候，升级中断，导致代码崩溃，程序崩溃。如下图所示：

论文作者:陈炳华

论文发表刊物:《电力设备》2019年第5期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8d69c48dd2807c9eb8fb3dc9.html