# 电梯制动器电气控制及检验问题探析论文_陈泰诚

海南省锅炉压力容器与特种设备检验所 海南海口 570203

摘要：由于建筑工程的高度逐渐增加，电梯的重要性逐渐凸显出来，并且电梯是由不同结构组成的，制动器电气控制就是其中非常重要的一项内容。制动器电气控制主要为电梯安全、稳定的运行，若是电梯在运行的状态下，制动器电气控制系统出现失灵的现象，所带来的后果是非常严重的。因此，为了保证电梯安全、稳定的运行，降低安全故障的产生，加强对电梯制动器电气控制的了解，以及检验力度是非常必要的。在电梯制动器电气控制检验阶段，主要是及时发现问题，和解决问题，将其自身最大的安全性能得以发挥，尽最大程度上保证电梯运行的安全性和稳定性。

关键词：电梯；制动器电气控制；检验；安全故障

引言：制动器作为电梯安全控制系统的重要组成部分，对于增强电梯运行的平稳度、防范安全风险有着极为深远的影响。为了确保制动器作用的发挥，相关电梯生产企业以及技术人员，进行制动器的升级，采取电气控制的方式，增强控制的灵敏度以及准确性。

1.电梯制动器电气控制原理分析

基于电梯制动的相关要求，工作人员需要进一步梳理电气控制的基本原理，明确电梯制动器电气控制的基本流程以及注意事项，为相关控制方法的实现提供参考。制动器的应用充分解决了电梯运行过程汇总出现的震荡、冲顶、坠落、溜车等问题，降低了安全事故的发生机率，是现阶段电梯安全平稳运行的重要保障。目前常见的制动器主要由制动瓦块、制动弹簧、制动臂以及电磁铁钩等组件构成，借助不同的组件，制动器能够完成不同场景下，电梯制动要求。电梯在静止状态下，电梯内部的控制器以及牵引装置中都没有电流，在这种情况下，控制器中的制动弹簧将电梯制动轮控制在正确的位置上，从而确保电梯在静止过程中不会产生坠落或者溜车等问题。当启动电梯时，电磁铁完成通电后，磁铁产生一定的动力，来推动衔铁运动，在这一过程中制动器中的相关组件发生分离，电梯根据上下行指令，进行相应的运动，在电梯运行过程中，如果需要在特定的楼层暂停，制动器内的制动弹簧产生形变，制动器摩擦片被压紧，摩擦增加，电梯停止在相应的位置，完成楼层的停靠。电梯控制器在运行过程中，需要各类电气设备的参与，电气元件在接收相应指令的情况下，完成电梯的静止、停靠等动作，在便利居民出行的同时，也有效提升了电梯使用的安全性，避免了电梯复位、坠落以及溜车等情况的出现。

2.电梯制动器电气控制方法

为了进一步提升电梯控制器电气控制效果，强化制动器的运行效能，电梯生产企业以及技术人员在制动器电气控制环节，除了掌握基本控制流程，明确控制原理之外，还需要进行制动器电气控制方法的应用与检查工作。电梯制动器电气控制环节，基于电梯制动要求，技术人员可以采取安装电气电流控制器的方式，初步完成电梯制动器的电气化控制，一般情况下，电气电流控制器的数量应当为2个。通过调试工作，确保电梯制动器处于静止状态时，制动接触器处于待机状态，以免对造成额外的能耗。当电梯开始运行时，电力电流控制器则可以根据运行需要，对制动接触器的状态进行相应的调控，从而在确保电梯制动效果的前提下，防范运行事故的发生。从电梯制动器电气控制的原理来看，制动器各项工作的完成，主要依托于制动接触器的断电以及通电来完成，因此电梯运行过程中，一旦出现制动接触器异常，制动器将无法发挥制动控制作用。为了规避这类风险，技术人员在制动器电气控制系统构建环节，对于电气线路有必要进行调整，在制动器电气控制环节，增加相应数量的制动接触器，接触器的数量不应低于2台，通过增加制动接触器，有效提升制动效果，确保电梯不同状态下的制动下过。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在制动接触器功能分配环节，将一部分制动接触器作为电梯主抱闸接触器，另一部分制动接触器则处于待机状态，一旦出现接触器失灵或者故障，则可以进行及时进行替代，确保电梯始终处于良性运行状态。在电梯制动器电气控制环节，技术人员应当做好电梯制动器接触器的防粘结保护工作，确保制动器始终处于良性运转状态，在正常情况下，如果电梯处于静止状态，则制动接触器自动断开，但是如果接触器出现粘结的情况，将会造成接触器无法正常大开，对电梯的正常运转带来极大的妨害。基于这种实际，技术人员在工作中，应当以科学性原则、实用性原则为先导，扎实做好电梯制动接触器的防粘结工作，并组织工作人员定期检查评估，以确保电梯制动接触器的运行状态。

3.电梯制动器电气控制检查问题

3.1电梯制动器电气控制常规检查

在常规性检查环节，技术人员应当将检查的重心放置于制动器零件缺损方面，例如对制动器组件的螺丝、安全销的松动以及缺失情况检查检查。对电梯制动器松闸过程中，两侧制动臂的运行状态进行评估，观察在同一时间内，电梯制动闸的间隙是否符合要求，从实际情况来看，在松闸情况下，制动器的间隙应当在-0.7mm到0.7mm的范围内，如果超过这一区间，技术人员应当采取相应的措施，进行处理。除了进行上述常规性检测工作之外，技术人员有必要对制动臂的动作状态进行检查，检查主要针对于制动器的灵活性，在检查环节，一旦发现制动器中存在明显的滞后情况，则可以判定电梯制动臂存在着一定的安全隐患，技术人员应立即对制动臂进行调整维护，以确保制动器的正常运行[1]。考虑到电梯的运行环境较为恶劣，在运行过程中，电梯制动器的铁芯中极易出现油污、积灰等情况，导致制动器锈蚀，引发制动器故障。在常规检察环节，工作人员定期进入电梯工作区域，对制动器的电芯进行清理工作，去除电芯中的油污，从而大大减少制动器电芯发生故障的机率，提升了电梯运行的安全性与稳定性。

3.2电梯制动器电气控制接触器检查

电梯制动器电气控制接触器的检查，可以从两个方面入手。当电梯停靠时，其制动系统以及拽引装置中没有电流通过，因此电梯制动器中的电磁铁不会产生吸引力，在接触器检查过程中，技术人员使用相应的设备，对电磁铁的磁性以及吸引力进行判定评估，以避免接触器失效的情况出现。电梯生产企业在制造环节，在电梯中加装两台以上的接触器，在检查环节，出于安全性的考虑，技术人员需要对处于待机状态的接触器进行检查，一旦发现问题，立即进行维修或者更换。电梯制动器电气控制的实现主要是借助于接触器来完成，在加工设计环节，在电梯内部，各类运行信号收集、汇总到控制中心，工作人员根据信息来判定电梯运行状态，同时进行各类指令的发出，完成制动接触器的开启或者关闭。基于不同的使用场景以及制动需求，在接触器检查过程中，技术人员还用当做好调试工作，通过对电梯参数的调试，确保电梯的安全稳定运行，提升电梯运行的舒适度。

结论

简而言之，加强电梯制动器电气控制的检验，是保证电梯安全、稳定运行的关键。因此，本文在了解和明确电梯制动器电气控制相关内容以后，从日常检验、模拟检验、接触器检验等方面，对电梯制动器电气控制检验的相关问题，展开了分析和阐述，其目的就是宝恒电梯制动器电气控制的性能，提升电梯运行的安全性和稳定性，降低安全事故的产生。

参考文献

[1]刘靖宇.电梯制动器电气控制及检验问题探析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2017（5）：185–186.

[2]钱澎.电梯制动器的电气控制分析及检验探究[J].科技创新与应用，2017（13）：119.

论文作者:陈泰诚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8da4efca7f28f1d5b9cbc0ab.html