# 分析红外测温技术在变电运维中的应用论文_梁吉凯,吴丹,金楠

（国网河南省电力公司方城县供电公司 河南方城 473200）

摘要：红外测温技术以其能够准确、快速地进行运行设备检测的特点，在变电运行过程中得到了广泛的应用。将红外测温技术应用于对运行中的变电设备进行检测，可以迅速准确的检测到设备的缺陷、异常或者故障情况。将红外测温技术广泛应用于运行中的变电设备的监测与检修，对于提高变电设备运行的安全性起到了重要作用。

关键词：红外测温技术；变电运维；应用

一、红外测温技术概述

红外测温技术就是利用红外线技术的基本运行原理，对变电运行中的所有设备进行温度监测，以判定设备是否处于正常运行状态的一种实时在线的监测技术。红外测温技术能够在变电运行中得以应用的技术原理是，物质都是由各种各样的原子、分子等构成，这些构成物质的微小元素按照一定排列形式，使物质具有不同的原子和分子结构，才构成了各种不同的物质，在物质的内部，这些组成元素都处于高速运行状态，并按照一定的运行规律运动，在运动的过程中会产生相应的热量向外界辐射，将这种现象就叫热辐射。

红外测温技术就是对热辐射现象释放出的热量进行检测的技术，该技术在变电运行中的应用，就是对变电系统中的电气设备进行热辐射监测，以电气设备释放出的热辐射能量是否在正常水平来判定变电设备是否处于正常的运行状态。红外测温技术是将电气设备的热源辐射状况进行收集，再经由红外探测器、光电探测仪以及信号处理等设备和电路之后，将热辐射源的能量转变为相应的信号，来向工作人员实时准确的提供设备的温度信息，以设备是否处于明显发热状态向人员反映设备当前的运行状态，能到达对运行设备的状况进行实时监控，并及时的发现和处理设备运行故障的目的。

二、红外测温技术的工作原理及优势

红外测温技术是指通过采集电力设备的热辐射，并通过自身功能将热辐射转换为图像信号，通过温度判断设备的工作状态，检测设备有无异常。与其他检测方式相比，红外检测主要具有下述几方面优势：①使用方便。红外检测设备通常为手持式、体积小，检测过程中不需要任何其他辅助设备，还可以随意移动，能够从不同角度实现对设备的检测；②真正做到不接触、不停电，极大的提高了变电巡视的安全性和工作效率；③具有红外辐射功能，能独立进行工作，并能确保检测结果的准确性和及时性；④通过电脑能有效的将图像和数据处理结合起来，实现对检测结果直接分析和存储，实现了资源共享；⑤为变电站电力设备状态的科学评估提供准确依据，防止状态评估主观化。

三、红外测温技术在变电运维中的技术要点

3.1温度辨别技术

红外测温技术采用外部变电运维检验与计算机电力信息处理结合在一起，实现我国电力资源管理系统中变电管理系统中检测与保护同步，本文结合我国变电运维系统中红外测温技术的应用情况，将红外测温技术的应用要点总结为：第一，红外测温实现温度辨别技术，物体运动中会产生强烈的运动红外感应光波，变电运维系统将红外测温与变电运维管理智能化系统结合在一起。当电力输送系统中电力运输中某一部分出现故障，检测到的电流应用光波会产生较大的红外光波波动图，从而达到对变电运维中故障进行及时反馈的作用；此外，红外测温技术在变电运维中应用，也可以通过变电运维系统前和运维后期红外测温图的检验过程进行红外光谱对比分析，例如：我国某地变电运维系统采用红外测温技术进行变电运维分析，变电运维管理人员通过对电力运维系统的红外检验数据进行分析，为当地电力供应系统提供了保障。

3.2变电运维故障排除技术

红外测温技术在我国变电运维系统中的应用，使我国电力供应系统开始进入中智能化输电线路检测时代，对红外测温形成的红外光谱进行系统分析，当变电运维系统进行红外光谱分析时，如果发现红外光谱中存在光谱波段异常的情况，系统将智能对检验光波段进行初级运维故障处理，同时阻断该段电流的正常传输，将电流合理分配到其他电流输送系统中，如果红外测温技术与变电运维管理系统的初步故障排除的效果性较差，系统将自动发出故障警报，完成对电力运维系统的维护与管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、红外测温技术在变电运维中的实际应用

4.1用于检修状态

变电检测目前通常采用状态检修，状态检修具有灵活性，不仅能提高工作效率，缩短工作时间，还能减轻断电干扰，然而这都必须首先辨别等待测查设备的配件状态。由于通常运行的变电配件都带有电荷，很难有效了解设备的内部状态，因此状态判断和获取的信息存在紧密的关系。初始检测时，间接信息通常涵盖在成套自动装置内，通过查验故障记录，也能发现缺陷。但是这种方式也存在一定缺陷，如在线测查必须要配置较多的弱、强电设备；考量设备的绝缘状态，也很难进行精确的匹配。即便上述这些缺陷都能克服，后续的关联修护也存在很多的问题，如记录的缺陷只能代表一段时间的状态，难以预测下段时间设备的异常走向，而红外测温技术恰好解决了这一难题。同时测温技术的图谱也能及时识别各个时段的运维状态，为设备运行状态判断提供辅助参照。

4.2检测隔离开关

隔离开关出现故障，主要是以下几方面原因：①隔离开关长期处于空气中，开关刀口位置容易被氧化，并形成氧化膜。氧化膜会阻止电流正常流通，导致电阻增加而过热；②变电设备运行过程中，隔离开关闭合次数比较多，容易出现闭合不到位的问题。因此，红外测温技术应该重点检测隔离开关，特别是开关刀口的位置，避免出现开关过热问题。

4.3线夹检测

变电设备中，导线长期暴露在空气中，容易出现线夹发热的问题。线夹中的弹簧片在空气中持续氧化，会出现线夹松动，或者接触不良的问题。这样不仅影响线路的正常运行，而且给电力设备造成严重的安全隐患。同时，在线夹安装，或者检修过程中，操作不规范也会造成线夹松动，或者接触不良的问题。因此，红外测温技术对线夹的检测，可以及时发现温度异常问题，避免出现线夹松动导致的安全事故。

4.4检测电压致热型缺陷

导致出现电压致热型故障的主要原因就是设备的内部绝缘异常，且电压的分布不正常，或者是电流的泄漏较大，最终使得设备出现了异常情况。而致热型故障主要是受电压影响，同电流并不存在直接的关系。针对这种异常发热的情况，通常可以使用同类比较法或者是温升值异常来进行判断。若相同类别的温差数值超过30%，就可以断定设备存在严重缺陷。正确地判断出设备的具体组成以及表面温度，综合性地判断并分析设备的运行状态。红外测温技术的应用就是通过对比分析设备在正常与异常状态的热图谱。

结语

总之，将红外测温技术应用在变电运维过程中，实现了对变电设备运行状况的及时与准确监控，使其运行更加安全与稳定。为此，工作人员一定要基于当前的研究情况，总结经验和教训，不断提升红外测温技术，强化在变电运维过程中的应用力度，确保电网的运行更安全更稳定。

参考文献：

[1]刘文奇.红外测温技术在变电运维中的应用分析[J].电子制作，2016.

[2]张亮.在变电运维中红外测温技术的应用[J].电子测试，2016.

[3]陈定辉.论红外测温技术在变电运行中的应用[J].广东科技，2012.

作者简介：

梁吉凯（1987.01.26），性别：男，籍贯：河南省方城县；民族：汉；学历：大专，职称：助理工程师 单位：国网河南省电力公司方城县供电公司。

吴丹（1987.06.14），性别：女；籍贯：河南省方城县；民族：汉；学历：本科；职称：助理工程师 单位：国网河南省电力公司方城县供电公司。

金楠，1987.08.29 性别：男 籍贯：河南方城 民族：汉 学历：本科 职称：助理工程师 研究方向：变电运维 单位：国网河南省电力公司方城县供电公司。

论文作者:梁吉凯,吴丹,金楠

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8da83d88887ca90b812acd46.html