# 桩板墙的施工要点概述论文_廖胜

广西建工集团建筑工程总承包有限公司 广西南宁 530000

摘要：为强化桩板墙在公路工程综合建设中作用效果，必须要求有关部门按照相关要点开展桩板墙施工。尽可能提高桩板墙施工质量，保障相关工程施工效果和经济效益。本文将对桩板墙施工展开研究分析，首先简要概述桩板墙的特点，之后从多个角度出发介绍桩板墙施工要点。促使有关部门严格遵循各项要点开展桩板墙施工，避免桩板墙施工出现问题，以此推进桩板墙施工顺利开展。

关键词：桩板墙；施工特点；桩孔开挖

引言

在开展施工之前，首先应要求相关人员对施工现场环境状态以及公路工程建设规模展开有效分析，之后结合各项分析结果确定桩板墙规模和施工方式。要求有关部门按照标准化模式开展桩板墙施工，继而保障桩板墙结构各个施工环节连贯性。对于桩板墙施工中各项问题来说，也可以要求有关部门按照标准化施工要点对各项问题实施全面优化。提升桩板墙施工质量，确保公路工程对桩板墙防护结构施工所提要求得以落实。

1桩板墙的特点

为保证桩板墙在公路工程周边防护过程中发挥自身最大作用，必须保证施工人员对桩板墙结构形式和特点有所了解，促使有关部门按照各项基础因素规划合理施工程序，严防有关部门在开展桩板墙施工时因外在因素干扰而出现质量问题。保障桩板墙施工质量和整体结构安全效果，确保桩板墙在公路工程中防护效果有所提升。而且通过桩板墙结构形式进行研究分析，明确桩板墙截面形状多为T形，在进行防护施工时，桩板墙表现为部分锚入地下，部分伸出地表。同时桩板墙主体结构为预制平板，这就能有效控制外界环境和其他因素对公路工程综合建设效果产生影响，继而保证桩板墙在公路工程施工中作用效果全面发挥出来。为避免桩板墙在施工时出现水平位移问题，还应利用锚定板结构对桩板墙实施有效防护。同时借助拉杆焊接模式强化锚定板与桩板墙之间连接效果，使得锚定板与桩板墙形成共同受力体，这对于提高桩板墙整体质量安全和稳定性显得至关重要。

2桩板墙的施工要点

2.1施工前期准备工作

为推进桩板墙施工顺利开展，在开展相应施工之前，必须要求相关人员按照标准化要求开展施工前期准备工作，有效控制桩板墙具体施工过程中出现问题，继而保证桩板墙施工在公路工程建设中作用效果得以彰显。为降低桩板墙施工难度，还应要求有关部门做好组织规划工作，尽量避免在雨季开展桩板墙施工，使得桩板墙施工质量得到有效保障。为降低施工难度，还应在桩板墙施工中应用合理仪器设备。因此在开展相应工程施工之前还应做好各类仪器设备综合检测力度，严防各类仪器设备在实际运行过程中出现故障问题。强化各类仪器设备在桩板墙施工中作用效果，为桩板墙施工顺利开展提供动力支持。同时还应保证桩板墙施工材料质量效果，针对性提高桩板墙结构施工效果和质量安全。

2.2桩孔开挖施工要点

在进行桩孔开挖施工时，不仅需要考虑桩板墙结构综合施工要求，还应借助适当施工方法开展相应施工，从而避免桩板墙施工因外在因素干扰而出现问题，强化桩孔开挖施工在桩板墙综合建设中作用效果。一般来说，在对桩板墙进行桩孔开挖施工时，通常会在其中应用人工隔桩开挖技术，如果在进行桩孔开挖施工时遇到风化岩层，还应要求相关人员采取爆破方式处理风化岩层，以此控制风化岩层对桩板墙桩孔开挖施工产生影响。此外，在对桩板墙进行桩孔开挖施工时应遵循先中间后周边这一顺序，提升桩板墙狂空开挖施工效果，以此满足桩板墙施工要求。而且在开展桩孔开挖施工时，还应要求相关人员随时观察开挖施工现场土质变化情况，以此保证桩孔垂直效果。如果在桩孔开挖施工时遇到地下水，应借助水泵装置排出地下水，避免桩板墙桩孔开挖施工受到地下水干扰。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3桩孔护壁施工要点

桩孔护壁施工作为桩板墙施工中关键环节，保证桩板墙桩孔护壁施工效果对于提升桩板墙结构质量安全和稳定性显得至关重要。在进行桩板墙桩孔护壁施工时，首先应要求相关人员对桩孔岩壁上浮土和松动石块展开有效清理，之后按照桩板墙桩孔规模性状进行护臂结构制作，保证护壁与桩板墙桩孔内壁之间贴合度，避免桩板墙桩孔中护壁结构出现脱落问题。而且在完成桩孔护壁结构安装之后，还应利用小粒径干硬性混凝土对护壁与桩孔之间缝隙进行填塞密实处理，强化桩板墙桩孔护壁密实效果，保障桩板墙桩孔结构质量安全和稳定性。同时还应利用C20混凝土对桩板墙桩孔实施有效浇筑，有效控制外在污染物对桩板墙桩孔质量产生影响，突出桩孔结构在桩板墙综合建设作用效果。

2.4钢筋加工制作要点

为提升桩板墙施工质量和稳定性，不仅需要保证桩孔施工效果，还应强化钢筋加工制作力度，使得钢筋结构质量效果和规模形态可以满足桩板墙综合施工要求，严防桩板墙综合建设和该项结构质量安全受到影响。在进行钢筋结构加工时，应充分考虑公路工程施工现场桩板墙规模形态，并在考虑各项基础信息条件下加强钢筋结构加工制作力度，保证钢筋结构各项数据参数和质量安全合理性，避免桩板墙钢筋结构加工制作和后期施工过程中出现问题。为保证钢筋结构稳定效果，还应强化桩板墙中钢筋结构与锚定板之间连接效果，避免各种型号钢筋结构在具体使用过程中出现脱落或者断裂等质量问题，提高桩板墙质量安全和稳定性。

2.5桩身混凝土施工要点

在对桩板墙桩身完成钢筋绑扎施工之后，需要相关人员按照桩板墙施工要求对桩孔结构进行混凝土浇筑施工，通过混凝土施工提高桩板墙结构质量效果，避免桩板墙结构在正常使用过程中出现裂缝和断裂等质量问题，继而保证桩身混凝土施工效果和桩板墙结构质量安全上升到一定高度。在这一过程中还应保证桩板墙结构混凝土模板安装效果和综合施工质量，利用调配合理的混凝土材料开展相应施工。而且在对桩板墙桩孔进行混凝土浇筑施工时，还应保证桩孔和桩身混凝土灌注连续性。加强桩板墙桩身表面混凝土振捣效果，严防桩板墙表面在后期使用过程中出现蜂窝麻面问题，提高桩板墙施工质量和表面美观性。

2.6挡土板施工要点

在完成各项基础施工之后，还应按照桩板墙结构规模以及其他因素开展挡土板施工。首先应保证挡土板结构规模性状合理性，之后要求有挂部门采取C25混凝土对挡土板进行集中预制，以此强化挡土板与桩板墙之间契合度，确保桩板墙施工质量和承载效果可以满足公路工程综合建设要求。对于桩板墙挡土板施工过程中各项问题来说，还应要求相关人员按照标准程序对桩板墙挡土板施工缺陷展开全面优化，避免桩板墙挡土板质量问题持续恶化。

结语

在公路工程建设过程中，应强化桩板墙结构在公路工程建设中作用效果，以此提高公路工程整体稳定性，同时控制公路工程建设对周边环境产生影响。而且上文还通过多个方面介绍了桩板墙施工要点，保证桩板墙结构施工流程合理性和综合施工质量，严防桩板墙施工时受到外在因素干扰。强化桩板墙结构与公路工程建设要求之间衔接度，满足我国交通运输行业良性发展要求。

参考文献

[1]张霄飞.桩板墙施工关键技术探讨[J].山西建筑,2012,38(14):107-108.

[2]赵虎.路堑式桩板墙施工技术[J].山西建筑,2009,35(07):111-112.

[3]敬启双.特殊条件下的桩板墙施工技术[J].路基工程,2005(06):86-88.

[4]冯跃龙,蒲小炜.桩板墙施工技术[J].重庆交通学院学报,2000(02):53 -55.

论文作者:廖胜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8daa9e0ede363656a04cfdb7.html