# 状态检修模式下的变电检修技术探析论文_段跃杰

国网襄汾县供电公司 山西襄汾 041500

摘要：电力系统要想正常的运行，就必须加强对变电检修工作的重视，了解电力系统运行过程中经常出现的故障，并及时进行维修，因此，对于电力系统而言，变电维修工作的顺利开展对电力系统稳定性运行具有重要的保障意义。本文就状态检修模式下的变电检修技术进行探讨。

关键词：状态检修；变电；检修技术

1状态检修技术

电力企业的状态检修技术是电力企业确保服务质量的一个重要手段，它通过对设备在各种状态下的检测，来采取一定的保证措施维护设备的运行状态，并且还可以参照相应的设备使用依据，来对设备的检修周期缩短或者是延长做出判断，从而对电力设备进行有效维护。作为一种变电运维检修中非常有效的维护方法，状态的检修是一项目的性很强，并且可行性也很强的工作。状态检修技术包含着众多的工作内容，尤其是在针对一些特定设备或者构件进行工作的时候，面临的细节内容比较繁多。所以，对状态检修技术在变电运维检修中的实践技术进行分析，有着非常强的指导意义。

目前来看，为了保证整体变电运维检修的质量，就需要做好各个变电设备的检测，通过对状态的细致检测来制定出相应的检修策略，从而让供电企业的变电设备能够稳定运行。因此状态检修技术有着非常重要的应用作用，主要体现在这2个方面。首先，状态检修技术在对一些变电主设备进行状态检测的时候，会有着更强的目的性和计划性，能够减少一些变电运维检修的无用操作，从而提供出重要的状态依据。另外，在变电状态检修技术的应用中，可以对一些设备的潜在隐患进行及时发现，从而采取一定的防范措施，能够有效的防止一些变电设备事故扩大[1]。总之，状态检修技术在变电运维检修中有着非常重要的应用价值。

2基于状态检修模式分析变电维修过程中常见的故障

2.1开关设备故障

由于检修工作的不到位，导致开关的控制作用难以有效发挥，在电力系统运行过程中需要借助开关来完成供电任务，但是，在长期的工作使用过程中，开关极有可能会出现操作故障。这就需要电力工作人员能够有效的对开关装置进行检修。然而在实际操作过程中，基于状态检修模式下，工作人员缺乏对开关的定期检查和检测，给开关的运行埋下了安全的隐患，情况严重时，开关站会出现直接跳闸的现象，直接导致大范围的停电，造成不可预估的经济损失，与此同时给人们的正常生活造成了不便。

2.2运行中的故障

在电力系统运行过程中，基于状态检修模式下，受多种因素的影响变电系统的保护作用不能最大限度地发挥出来，尤其是工作人员专业化水平低，不能按照相关规定的标准对变电系统进行有效的检查，对变电保护装置的维护不到位，给电力系统的有效应用埋下了安全隐患，特别是在运行当中由于电压互感器接触问题得不到及时的解决，使得电力设备长期承受着超负荷的压力，随时都面临着瘫痪的危险。除此之外，电力系统的本身也存在一定的问题，需要工作人员定期进行电力装置的检测，但是，在一定程度上工作人员很容易忽视这一问题，导致故障出现时不能及时有效的进行消除。长期堆积下来，使得问题达到了不可控制的地步。

3设备状态检修技术的实践应用

3.1状态监测

状态监测作为设备状态检修技术的重要内容，在实践应用中有着3种应用方法。首先最常用的一种监测方法就是对变电设备的停电监测，停电监测是指通过定期停电的方式来实现对变电设备的监测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这种监测方法之所以能够得到广泛应用，一是因为其监测过程比较安全，停电状态下能够对监测人员的安全作出保障，二是这种监测方法能够对停电设备进行比较深度的监测，可以让监测人员收到比较准确的监测效果，对于设备状态检修技术的作用发挥有着重要意义。其次，还有一种在线监测的方法，在线监测指的是对运行设备的实时运行情况和运行参数进行收集整理，通过和一些变电设备标准参数进行对比，然后通过科学的分析和优化，找出变电设备的异常，来对各个变电设备的实时运行状态进行确定。这种监测方法能够帮助监测人员对设备的运行是否正常做出合理的判断，同样也有着比较准确的监测效果。系统通过对变电设备的在线监测，能够实现数据采集、实时显示、诊断分析、故障报警以及参数设置等检测目标，让变电设备通过在线监测能够呈现出一种系统化的状态分析。各级领导以及专业管理人员能够对变电设备稳定运行情况进行直观实时了解，对一些状态异常的设备及时采取措施，避免一些事故的发生。最后还有一种离线监测的方法，离线监测是指利用一些手持工具对设备运行进行监测，这种方法能够比较快速的对设备情况进行了解，有着自己的应用优势。总之，设备状态检修技术的状态监测中，应该根据具体的使用环境来对监测技术进行确切选择[2]。

3.2判断分析和检修建议

在对变电设备进行状态监测以后，设备的一些数据和参数都得到了有效收集，而如何对这些数据参数进行科学合理的分析，也是设备状态检修技术中的重要内容。因此对状态监测数据的判断分析，也需要采取一定的方法技术。目前。常用的数据分析处理方法主要有2种，即纵向分析和横向分析两种。所谓的纵向分析就是指将变电设备的具体参数数据和以往的历史参数数据进行对比，从而对设备目前状态做到心中有数，根据数据的差异来对设备进行维护。而横向分析指的则是将一些相同类型的变电设备参数数据进行对比分析，能够对同一类设备的性能情况有着具体认知，从而对设备状态做出有效的分析。在对监测数据进行分析处理以后，设备状态检修技术还包括提出一定的检修建议，从而对变电设备的运行情况做出有效维护。首先，应该对分析的数据做出进一步的深入整理统计，通过变电设备的性能分析结果来进行相关的安全性能分析，然后再根据变电设备的安全性能风险的不同，对变电设备提出合理的检修建议。检修建议作其他变电运维检修工作的重要参考依据，应该坚持一种客观科学的原则，应该本事实事求是的态度合理提出检修建议。

3.3在不同设备的具体应用

设备状态检修技术在供电企业的一次设备应用中，要按照一定的规范进行检修。首先，应该对设备的运行数据进行合理的分析和筛选，然后留下一些有价值的数据信息。再从数据信息当中找出设备的故障位置以及发生原因，然后再进行针对性的抢修。为了保证检修工作能够在一次设备中高质量进行，应该对一次设备进行比较全面的监测，包括一次设备的主体、测量装置以及元部件等，达到对设备整体运行性能进行分析的目的。而在二次设备的应用上，设备状态检修技术主要需要做好对继电保护设置以及控制装置进行检测。由于二次设备的装置不同，所以设备状态检修技术也需要采用不同的监测方式来对相关数据参数进行分析，比如可以通过对控制信号数据的收集和保护系统的数据收集，从而判断变电设备的性能好坏。而在继电保护装置的检修上，这种装置在设备出现故障以后可以自主的进行诊断检测，并且还能对故障信息及时的收集整理，检修人员可以利用这个检修支持来对设备状态检修技术更好的应用发挥，切实提高对变电设备的检修质量。

结束语

为了有效确保电力系统的正常运行，需要电力工作人员加强对变电保护的检修和维护工作，在变电检修过程中充分发挥状态检修技术，坚持可靠性、有选择性以及灵活性等要求，明确电力系统与变电保护之间的有效联系，尽可能的弥补变电检修过程中出现的各种不利因素，促进我国电力系统整体水平的有效提升。

参考文献

[1]解庆东.基于状态检修模式解析变电检修技术[J].中国战略新兴产业，2017（04）：145-147.

[2]夏于友.基于状态检修模式下的变电检修技术探究[J].科技风，2016（24）：133.

论文作者:段跃杰

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8db71210b12caec42360016e.html