# 浅析35KV变电站设备的运行与维护论文_刘世军,黄凯,丁文杨

（国网山东沂水县供电公司）

摘要：随着我国社会主义市场建设的不断完善，对能源的需求和消耗也逐渐的增大，电力作为当前社会中的主要能源，实现有效的发展和进步是非常必要的。但是，目前我国的电力企业发挥中还存在着一定的问题，其中35KV变电站的设备应用中存在很多问题，给电力的产业化发展带来了一定的影响。因此，在当前的电力发展中，对35KV变电站的设备进行有效的维修，保证相关设备正常的运行，具有重要的意义。

关键词：35KV变电站；设备；运行；维修

引言

目前，社会中电力的广泛应用，给电力企业的发展带来了很大的发展空间，而且随着社会对电能的需求不断的加大，对电能的要求也越来越高。电力企业研发了35KV的配电管理方式，并进行了相关的工程建设，这种供电方式，能够满足社会中不同形式的用电需求，但是这种模式的发展还处在探索阶段，受到了一定的环境影响，会出现许多故障，对设备造成损坏，影响正常的供电。因此，对相关的设备维修工作非常重要。

1 35KV变电站设备的常见问题

1.1 电磁干扰导致的故障

在变电站的保护系统中，一般存在两种形式的电磁干扰现象，一方面是外部的电磁干扰，导致变电站的设备产生短路故障。同时，一些高压短路器会进行操作，雷电天气或者是附近的强磁场等都能造成外部的电磁干扰。另一方面，是内部的电磁干扰，这种干扰过程，主要是变电站的系统内部的工作器件出现异常，或者是系统的相关部分在工作中出现了断电，形成了电磁干扰[1]。另外，外部的电磁干扰，一般是由系统的外部条件影响产生的，主要是通过一些接线引入系统，可以减少干扰，但是不能实现完全的消除。

1.2 产生通信传输故障

目前，在35KV的变电站保护系统中，经常会出现一些超时控制、系统保护定制失败，或者是相关的遥控信息遗失等问题，在产生这些问题时，系统的总控制装置还没有接到相关的报警提示或者停止运行的一些指令。根据有关的研究发现，这些问题是由于系统的保护装置和总控装置出现了故障，由于总控装置没有将这些信息作为危险进行一定的处理，导致工作人员无法及时发现和处理问题，造成通信故障。

1.3 变电站的断路器跳闸问题

变电站的断路器出现了跳闸失灵现象，就会导致变电站的母线失灵，造成整个保护系统的崩溃，同时，对整个的35KV变电站设备产生破坏，造成比较严重的经济损失。一般出现变电站跳闸失灵的情况分为以下三种：（1）变电站的断路器出现故障，阻碍了一定的保护程序，同时，断路器在拒绝跳闸之后，出现一些越级跳闸现象，导致故障影响范围扩大化[2]。（2）在变电站系统的运行过程中，监视系统出现了一些异常，导致断路器不能接收到监视系统的跳闸命令，造成跳闸失灵现象。（3）变电站的保护系统在正常操作时，开关没有进行分开，出现跳闸失灵的现象。

1.4 变电站的线路电缆出现故障

在当前的变电站设备运行中，路线电缆出现故障也是35KV变电站中的常见问题，由于线路电缆出现问题，会导致变电站的电网系统出现各种问题，造成很大的安全隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如电缆的电量负载过大、温度过高，同时，电缆的使用时间过长都会造成电缆的断裂或者是电缆的绝缘层出现问题，导致出现故障。

2 35KV变电站的设备故障维护

2.1 对变电站电磁干扰的处理和维护

在变电站的电磁干扰处理中，一般可以采取两种方式进行处理，包括技术隔离和一些设备的接入。在技术隔离中，主要是进行模拟量的隔离和开关量的输入和输出隔离。变电站的保护系统一般是利用电流互感设备和电压互感设备来操作的，但是这两个互感设备都是在一些高电压的回路中进行工作，相关的电压模拟量都需要通过一定的变压处理实现保护系统的采集。通过这些资料分析了采集的原理之后，可以在系统的隔离变压器中设置一些磁场的屏蔽层，有效减少和避免那些高频率的信号对系统组件产生干扰，有助于系统的保护功能实现。

采用设备进行接地防止干扰产生时，也要注意相关方面的影响，一次系统接地处理可以避免雷电天气对变电站系统产生电磁干扰，但是容易对第二次的电磁容产生不利的影响。因此，进行第一次接地处理，要使用多余的接地线进行接地处理，注意引流位置，降低地面被引入产生的电位差过高现象[3]。二次系统的处理，是为了避免工作人员在进行操作时出现触电危险，同时，减少电磁干扰。

2.2 对通信故障的维护

对35KV变电站的网络情况，要将太网网络进行总控转换，接入一定的测控装置，促进通信系统的正常运行。首先，增加设备，将太网网络接入到系统的总控装置中，处理文件丢失问题。其次，更换相关设备，从技能上改变相关的保护装置，将太网网络介入系统的总控装置。另外，还可以更新通信设备的传输线路，在总控装置和保护师之间利用光纤进行通讯，并且在系统的总控装置中，接入RS45光纤转换器。这些方法都可以减少和消除通信故障问题。

2.3 对断路器跳闸失灵的故障处理

在当前的35KV变电站运行中，断路器出现跳闸故障，一般都会导致发生一些越级跳闸的现象。对于这些故障的处理，首先，要将出现故障的开关设备进行隔离，让其他完好的设备继续进行正常运行，避免造成其他的经济损失，导致其他的连锁反应出现[4]。在断路器恢复正常之后，要对拒跳的原因进行分析和处理，对可能影响到的设备和位置进行检车和分析，通过这些方式判断失灵的原因。

另外，如果没有出现一些保护信号，原因可能是保护值的设定存在问题，或者是断路器的电源回路造成的。如果出现了保护信号，就要查看断路器的指示灯，就要查看断路器的位置指示灯对问题进行具体区分，一般指示灯亮，但是电动分闸不正常，就说明系统的机械机构动作存在异常。

2.4 对电缆的故障处理

为了避免电缆的电压负载过高，一般的交联电缆都会设置两个接地点，如果接地点的电压阻值超过一定的范围和标准就会造成电缆的绝缘胶发生老化现象，导致电缆被烧坏。对于这些问题，一般可以在电缆的接头加上金属，可以相对的避免接地点的阻值过高。另外，具体的工作环境也会导致电缆的绝缘层老化，所以，要做好电缆的保护工作，就要避免电缆暴晒在一些高温环境下。

3 结语

35KV的变电站中，设备运行方面存在许多问题，因此，要针对这些相关的问题，做好预防措施，减少故障的发生，保证变电站系统的正常运行。特别是电磁干扰、通信故障、断路器跳闸和电力故障等，是变电站设备的主要问题，所以本文提出了具体的维护措施，对系统的安全运行具有重要意义。

参考文献：

[1]皎凯. 35kV变电站直流系统运行与维护浅析[J]. 中国新技术新产品,2015,03:44.

[2]马同新,毕欣. 浅析35KV开关设备的维护与检修[J]. 科技资讯,2015,01:40.

[3]王秦城. 35kV变电站设备常见故障及维护[J]. 硅谷,2015,03:236+259.

[4]张建涛,童杰,季益俊,韩晓磊. 35kV变电站设备常见故障及维护探讨[J]. 通讯世界,2014,17:111-112.

论文作者:刘世军,黄凯,丁文杨

论文发表刊物:《电力设备》2015年第10期供稿

论文发表时间:2016/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8dc7d002271ef991001e1bbb.html