# 高层民用建筑的消防给排水施工技术研究论文_贾十

摘要：我国是人口大国，人居土地面积较少，所以近些年高层民用建筑在建筑业中得到广泛的认可，但现今高层民用建筑的安全性和舒适性还有待提高。本文总结了高层民用建筑消防给排水施工中的常见问题，并对高层民用建筑消防给排水的施工技术进行了研究，为关注此话题的人们提供参考。

关键词：高层民用建筑；消防给排水；安全性

引言：经济社会不断进步与发展的同时，也极大的带动了人民生活水平的提高，随之对居住环境的安全性、舒适性、美观性都提出了更高的要求。建筑行业在这个发展趋势中需要思考怎样提高建筑的整体水平，不断满足消费群体的需求。消防给排水施工技术作为影响高层民用建筑的重要因素，理应得到完善和优化。

1.高层民用建筑消防给排水施工中常见问题

高层民用建筑是未来民用建筑的主要构成，想要有效把控高层民用建筑建设工作细节、建筑资源节约以及居住安全性就需要从施工环节着手，做好消防给排水等施工技术的实际应用，从而最大程度的保证系统工程的整体建设质量。当前，高层民用建筑的消防给排水施工中还是存在着诸多问题，如室内外的消防栓系统的问题、消防系统水源问题、自动喷水灭火系统的问题等。在消防系统水源的方面，按照建筑行业的对于高层建筑消防给排水系统设计的相关规定，建筑外应设计两路独立的接入水源，从而保证在有灾情发生时消防系统能够及时的给水。但在实际施工中却有很多施工企业单纯考虑节省成本，却不顾消防安全，在建筑外只接入一路水源，导致火灾发生时给水不足，造成重大损失。对于自动喷水灭火系统在实际的消防使用中应该保证其感温喷头设备的灵敏度，在火灾发生时能够精准的作出感应进行喷水灭火；同时在自动喷水灭火系统的施工安装过程中，还要保证喷头的合理间距与预留空间，但实际施工作业中，总会有施工人员不按设计要求施工，最导致感温喷头不能准确感应或者覆盖面积不足，最终酿成大量悲剧。至于室内外的消防栓系统也常存在压力不达标和安装不合理的现象，影响水带的安装和消防栓的正常出水，耽误火灾的扑救。

2.消防给排水施工技术在高层民用建筑中的应用

2.1技术流程要点

高层民用建筑的室内消火栓给水系统的整体管网一般包含多种连接管道，如立管、水平环管、支管系统等。在整个管道的安装施工中，必须严格按照施工图以及国家现行施工及验收规范进行施工。消防给排水系统施工技术的安装工艺流程一般是先进行技术交底和安装前的准备工作，正式施工开展后要进行预留孔洞埋件、管道的预制加工、支架的制作等，之后进行套管以及管道的安装；管道安装完毕后要将孔洞进行填堵，之后完成消火栓的就位安装与接管；最后就是整体消防给排水系统的压力试验、通水实验以及后续的吹扫冲洗和调试工作。另外在消防给排水技术的施工过程中还应着重注意几个技术要点：第一，管道的连接直径如果是80mm以上应该使用沟槽件进连接，不到80mm则采用螺纹进行连接。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，在管道的安装过程中立管一定要保持垂直，整体的垂直误差需控制在每米管道2mm内；对于垂直误差的控制 可以在施工作业过程中在每层分别设置固定支架，这样就可以有效避免竖管形变的问题。第三，消火栓的间距要进行合理的设置，多层民用建筑消火栓之间的间距最好小于50m，而高层的民用建筑则最好把间距控制在30m以内，这样才能在遇到火灾时保证给水量的充足。

2.2管道的预制

管道的预制过程是消防给排水施工技术中的重要环节，在进行具体的管道预制作业之前，作业施工人员应对消防给排水施工的设计图纸进行细致的分析，结合建筑的实际情况确定管道的型号及各项参数。对于外包给其他工厂预制的半成品存放要进行合理的编号标记，在安装过程中按照编号顺序进行安装，避免存放混乱影响后期的使用与安装的正确性。在管道的预制过程中如果需要对管道进行切割，则必须使用砂轮切割机或者切管机进行切割作业。整个切割过程要保证切口的质量，不能出现毛刺、裂纹等质量故障。管道预制过程如果需要安装分支管道时，对开口部位一定要用样板进行划开口的划定，使用专业的开孔器进行开孔；开孔之后必须对开口处进行打磨处理，保证开口位置的光滑度以及端口的平整度，防治意外的划伤。

2.3管路及阀门的安装

在消防给排水的施工中，在整体管路的安装之后就会进行填堵孔洞，最后保证整个消防给排水系统的管路都是密封的，所以要在整个管路系统安装前进行管道的清理工作。尤其是在停工期间，必须做好临时的密封处理，避免工程建筑材料、设备工具、垃圾杂物等进入管道，造成管道的堵塞。管路的安装施工过程要严格按照施工要求进行有序的施工，施工人员要根据管路的实际位置布设固定管路的支架，有效保证管路的稳定性，避免产生形变。除此之外对于安装过程的垂直度把控也至关重要，垂直度如果不能有效控制其误差，就会严重影响整个管路的性能和使用状态。管路安装完成后会对阀门进行安装，阀门安装时要仔细核对阀门的规格、位置等信息，保证施工质量，同时阀门的外观的良好也要得到保证，做好清洁处理工作。

2.4施工过程中的质量把控措施

在高层民用建筑的消防给排水施工中，应重点关注质量把控。除了对于管道的清洁、管路的垂直度、试压冲洗的效果、感应喷头及消火栓的安装分布等问题进行质量控制外，还应强化技术应用的整体监督和管理。如落实消防给排水施工技术的技术交底制度，保证作业操作人员能够明确把握每个操作作业过程的要点与节点；同时做好施工作业的全过程动态检查与监控，确保规范的技术应用贯穿工程进度的始终，充分保障消防给排水技术施工的质量。

3.结语:如今，高层民用建筑的消防安全事故屡见不鲜，严重威胁着人民群众的生命财产安全。这就需要在高层民用建筑的施工过程中不断优化消防给排水施工技术，保证施工过程的合理性、科学性、规范性，严格落实施工中的质量把控环节，从而最大程度的避免消防安全事故的发生。

参考文献：

[1]刘正福.高层民用建筑的消防给排水施工技术应用研究[J].居舍,2018(32):53.

[2]秦春莺.高层建筑消防给排水设计分析[J/OL].中国建材科技:1

论文作者:贾十

论文发表刊物:《城镇建设》2019年第08期

论文发表时间:2019/7/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8dd1bd409a0552628ba1e3a7.html