# 防撞柜门结构及配电柜实用分析论文_曹新官

上海通用广电工程有限公司 上海市 201400

摘要：本文以上海广电电气（集团）股份有限公司研发的防撞柜门为例，阐述防撞柜门的具体结构，并结合研发方案，分析防撞柜门结构在配电柜中的实践应用，实践结果表明，研发的防撞柜门可有效避免柜门和柜体相撞，防止配电柜出现变形或损伤，延长其使用寿命，保障供电可靠性。

关键词：防撞柜门结构；配电柜；橡胶

前言：在配电柜运行期间，由于柜门和柜体均由金属材料制作而成，二者在关门时存在刚性接触，会对柜门及柜体结构造成破坏，如保护漆脱落、结构变形、结构破损等，影响配电柜的正常使用。针对该问题，电气设备制造企业可研发一种防撞柜门结构，避免柜体与柜门出现刚性接触。

1.防撞柜门结构

为避免柜体与柜门出现刚性接触，上海广电电气（集团）股份有限公司（下文简称“广电电气”）研发一种防撞柜门结构，保障配电柜的安全可靠运行。防撞柜门结构是指在传统配电柜门板的基础上，配置防撞件，设计铰链孔、折边等结构，将防撞柜门结构与配电柜连接，利用防撞件的性能使配电柜的柜门和柜体在关门时存在较大的缝隙，有效预防刚性接触。该结构的简化图如图1所示。

图1 防撞柜门结构示意图

2.防撞柜门结构在配电柜中的实践应用

为明确防撞柜门结构的实用性与适用性，本文将广电电气研发的防撞柜门结构用于某企业的配电柜中。结合防撞柜门结构示意图，阐述防撞柜门的实践应用要点及应用效果，为防撞柜门结构推广普及提供帮助。

2.1合理配置防撞柜门结构

在实践应用中，安装人员需合理安装防撞柜门结构，规范配置折边、铰链孔及防撞件等器件的位置，保障防撞柜门结构作用的有效发挥。细化来说，防撞柜门结构的配置要点如下：

（1）安装人员需将两个侧板和折边的两个端部相连，按照就近原则，将靠近折边的侧板与折边相连，使二者共同组成支撑连接结构，确保侧板具备折边的强度性能，也可发挥隔离作用，将其他物品隔离至配电柜的外侧，保护配电柜内部的电气设备。

（2）安装人员需结合门板的规格，选择一侧位置，作为铰链孔的安装点。在铰链孔安装点的另一侧，作为折边在门板中的安装点。需注意的是，铰链孔与折边均需安装至门板的边缘位置，将铰链穿过铰链孔，将防撞柜门结构连接至柜体结构上，并将柜体的开口位置密封，实现防撞柜门结构与配电柜的有效连接，为防撞柜门结构的作用发挥提供条件。

（3）安装人员需将防撞件置于折边位置，以间隔安装方式进行安装，安装的防撞件为两个或两个以上。在安装防撞件时，安装人员需确保防撞件处于关门时柜门和柜体的撞击面，利用其结构特点，使柜门和柜体在存在较大缝隙，避免二者出现刚性接触。同时，在关门时，利用防撞件的塑性变形特点，降低柜门和柜体的冲击力，避免配电柜的柜门或柜体出现损伤。为确保上述功能的有效发挥，安装人员需按照一定间隔规范排列防撞件，使关门时柜门与柜体受到的撞击力分散于折边结构，避免门板边缘受到不均匀的撞击力，引发变形问题。

2.2折边配置要点

在上海电气研发的防撞柜门结构中，设计的折边将门板为基础，以内部折叠形式发挥其功能。在折边安装时，安装人员在折边与门板位置遗留一定间隔，提升门板受力侧的强度，避免其柜门出现变化，还可发挥缓冲作用，避免折边和门板出现较大的撞击，破坏配电柜结构。

安装人员在安装折边前，需确保折边位置预留安装孔，为后续结构安装提供便利，使防撞部可顺利从安装孔中凸出，提高安装部和安装孔的适配度，保障防撞柜门结构作用的发挥。在将安装部与安装孔对接时，安装人员需将安装部穿过安装孔，直接连接至折边，要求防撞部的底部和折边的背面连接。在安装完成后，检查折边牢固性，使整个结构具备稳定性。同时，为确保防撞部与折边的准确连接，施工人员需将安装部的长度需低于折边厚度、折边底部和门板间垂直距离之和。

2.3防撞部配置要点

在广电电气研发的防撞柜门结构，开发人员将防撞部设计为圆柱型、圆台型与球缺型，通过独特的结构形状，确保配电柜的柜门和柜体存在较大的缝隙。在实际生产中，制造企业可根据配电柜的特点，创新防撞件结构类型的设计。通常来说，配电柜采用中空类型的防撞部，在结构中设置防撞部，在防撞部结构中设置空腔，确保配电柜在关门时，防撞部可表现出塑性形变。在空腔结构的支持下，配电柜的柜门和柜体在关门撞击时，可将空腔内的空气压缩，分散柜门与柜体的冲击力，从而降低柜门与柜体的冲击力，避免配电柜出现损坏。

2.4安装部配置要点

在广电电气研发的防撞柜门结构中，研发人员建议优先选择圆柱型或纺锤型的安装部。在配电柜实践应用中，如果安装人员选择圆柱型的安装部，要求安装部的直径大于安装孔的孔径，且安装时二者需呈过盈配合状态；如果安装人员选择纺锤型的安装部，要求安装部的端面直径不超过安装孔的孔径，且安装部的截面直径大于安装孔的孔径，安装时要求二者呈过盈配合状态。需要注意的是，在防撞柜门结构推广普及中，广电电气设置的安装部结构不局限于圆柱型或纺锤型，可根据企业配电柜的实际结构，设置不同形式的安装部，满足不同外观配电柜的稳定运行要求。

同时，为确保防撞柜门结构作用的发挥，安装人员需在安装部侧边的位置配置防脱倒刺，确保防撞部和折边的正面相靠（即置于背对门板的一侧），防脱倒刺和折边的反面相靠（即置于面朝门板的一侧）。在结构安装中，防脱倒刺的截面需呈现倒三角形状，确保安装部和安装孔有效对接后，防脱倒刺的底部与背对门板的一次连接，使防撞件和折边固定在一起。就此，通过防脱倒刺的配置，提高防撞柜门安装部的强度，确保防撞件与折边密切连接，延长防撞柜门结构的使用寿命，强化其应用效果。

按照上述规范流程配置防撞柜门结构后，配电柜的掉漆与变形现象得到有效控制。和未使用防撞柜门结构的配电柜相比，配置防撞柜门结构的配电柜使用寿命延长约50%，实践效果显著。

结论：综上所述，防撞柜门结构可有效控制配电柜柜门与柜体的刚性接触，延长配电柜的使用寿命。通过本文的分析，在配电柜中应用防撞柜门结构时，安装人员需注重防撞柜门结构整体配置的合理性，并规范折边、防撞部及安装部的安装配置，确保防撞柜门结构作用的发挥，为配电柜创设良好运行环境。

参考文献：

[1]江邦兴.GGD配电柜断路器排列软件设计[J].机电信息，2019（36）：118-119.

[2]王亚东.低压配电箱的常见故障及原因分析[J].上海节能，2019（11）：917-919.

[3]牛迎丽，杜斌.低压智能配电柜设计探讨[J].中国设备工程，2019（22）：136-138.

姓名：曹新官（1987.03--）；性别：男，民族：汉 籍贯：上海奉贤，

学历：本科，毕业于上海理工大学；现有职称：无；研究方向：中低压配电。

论文作者:曹新官

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ddac19ecf914845b1c7573c.html