# 空心薄壁墩翻模施工技术及质量控制论文_王焜

中铁二十局集团第三工程有限公司 重庆 400000

摘要：公路工程项目建设施工作为现代化建设的要点，对于社会经济的发展有较大的作用。很多公路工程项目在建设施工当中都会利用新型施工技术，其中空心薄壁墩翻模施工技术就是一种新型的公路建设施工技术。近年来，在社会经济高速发展的当下，公路工程项目建设施工受到了越来越大重视，空心薄壁墩翻模施工技术在实际应用当中取得了较大的成果，在实际探讨的过程中，主要就贵州省赤水至望谟高速公路安顺至紫云段公路当中对这项技术的应用进行分析。

关键词：空心薄壁墩翻模技术；施工要点；质量控制

空心薄壁墩翻模施工技术在实际应用当中比较复杂，主要是由于其需要应对较高的桥墩高度，并且这类工程项目建设施工中的墩柱尺寸较大，整体结构相对来说比较复杂。在施工的过程中，就需要对现有的分析进行分析。在这项技术利用好之后，就能够在较大程度上提高工程项目施工综合质量，达到高质量及高效率的施工目标。

一、工程案例分析

贵州省安顺至紫云高速公路土建四标（K43+800～K52+190），打扒河大桥全长272.54m，上部构造采用2×30m+5×40m预应力砼T梁，先简支后结构连续；下部构造桥墩采用空心薄壁墩、双柱墩配桩基础，桥台采用柱式台配桩基础、重力式U型台配扩大基础，最高墩达50.975m，本合同段空心薄壁墩共计4个，最高墩51m，墩身截面外形尺寸为8.0×3.6m，壁厚60cm。墩身采用翻模施工，外模采用大块定型钢模，内模采用定型小钢模板，塔吊配合人工安装。钢筋、机具和材料采用塔吊垂直运输。在施工中需要应对起伏较大的地形情况，其中两岸的坡体植被处于发育当中，整体的工程地质条件为中厚层至厚层状灰岩，其中还夹杂着白云岩。

二、空心薄壁墩翻模施工技术要点

在利用空心薄壁墩翻模施工技术时，技术人员需要注重对工艺的利用，首先，就要明确施工流程，图1为在项目施工中利用空心薄壁墩翻模施工技术的主要工艺流程图。

图1 薄壁空心墩施工工艺流程图

技术人员在利用这项技术开展工程项目建设施工时，需要对各项工作内容进行分析，熟悉有关的施工技术利用形式。在开展模板工程施工时，在外模需要采用拼装式大块定型钢模，利用框架法兰对模板进行连接。在设计模板时，需要保证其具备足够的强度及稳定性，施工人员要严格按照施工要求确定具体的工作规范。混凝土浇筑及养护也是技术实施的要点之一，这项工程中的薄壁空心墩的壁厚为60cm，技术人员在操作的过程中需要利用比较方便的形式，因此其能够对分段浇筑形式进行利用。在浇筑混凝土的过程中，使用分层浇筑的形式，其分层的厚度需要控制在30cm以内，在完成浇筑施工之后就需要做好养护操作。其中的空心墩帽施工需要保证墩帽与墩身连接的牢固性，技术人员需要做好支座施工，给整体结构提供稳定的支撑力。

这项技术的应用需要明确主要的管理控制要点，即安全质量控制。不同种类的工程项目建设施工都存在一定的安全质量施工问题，对于技术的应用效果存在影响。要体现项目建设施工的综合效用，就需要注重技术实施过程中可能存在的问题，同时对其进行预防，为公路桥梁建设施工经济效益的产生提供保障。空心薄壁墩翻模施工技术在实施过程中存在安全风险，部分施工单位在要求技术人员开展这项技术操作时，没有把控施工安全风险，对于其中存在的高空施工隐患核查不到位。因此，需要以安全管理作为核心，在实施工程施工技术时，采取防护施工策略，防止技术人员产生安全危险。针对技术应用当中存在的质量问题，则主要需要落实空心薄壁墩翻模施工技术的各项规范，对施工中需要利用的材料加强质量检测，促使质量管理工作的开展能够产生实质性效用。

三、空心薄壁墩翻模施工质量控制措施

1、钢筋安装质量控制

技术人员在利用空心薄壁墩翻模施工技术时，需要控制钢筋安装质量，这个工程在实际施工当中需要利用大量的钢筋，保证公路桥梁结构的稳定性，防止在产生灾害或者受到荷载挤压的情况下产生破坏。其钢筋的主筋需要利用螺纹套筒进行连接，技术人员需要快速对钢筋进行焊接，保证整体建设施工综合效用。在开展钢筋施工时，还需要预留下一节墩身的钢筋，将保护层控制利用高强度混凝土垫块提供保障。

2、混凝土质量控制

公路桥梁项目建设施工通常都需要利用较多的混凝土，技术人员就需要做好混凝土质量控制工作。在施工的过程中，需要对模板的平整度及错台、接缝等进行检查，在混凝土成型之后还需要加强质量检验。其需要注意的是避免在这项施工操作当中产生漏浆现象。在开展混凝土浇筑施工之前，需要对上一节墩身顶面的混凝土接触面进行凿毛，为了保证综合施工效用，技术人员还需要对其中的焊渣及浮渣等进行冲洗。混凝土浇筑施工需要保证其对称性及均匀性，技术人员要控制浇筑施工质量，并且做好预留孔及预埋件设置。

3、加强施工监测

施工监测在任何工程项目建设施工中都有重要的作用，管理人员需要针对工程项目建设施工内容进行强有力的监管。空心薄壁墩翻模施工技术在实际应用当中存在较大的难度，整体表现比较复杂。技术人员需要做好精度控制工作，对于其中存在较大的偏差的墩身，需要予以矫正。在开展施工监测时，可以利用拓普康GTS-602L型全站仪和索佳PD3型激光铅垂仪控制施工精度。其需要定期对施工情况进行校核，管理人员可以建立测量控制网对整体施工情况进行管理。在完成模板安装施工之后，还需要对轴线进行控制及测量，实施测量放线工作，加强技术应用及监管效用。

4、确保墩身安全

空心薄壁墩翻模施工技术是一种高空作业，技术人员在工作当中需要做好事故预防措施，提高施工安全性。施工单位需要针对这项技术的实施健全安全管理制度，对工作人员的行为进行规范，使其能够按照要求强化整体建设施工效用。设计人员与技术人员需要做好安全交底工作，针对技术应用当中存在的难点，需要由生产小组做出有关的决策，之后再交由各个部门执行。技术人员在开展墩身施工时，需要确保整体建设施工安全性，先拆除模板，再开展钢筋定位安装及混凝土浇筑等施工内容。

5、施工注意事项

在对这段公路桥梁整体建设施工进行完善时，技术人员需要明确其中的注意事项。第一，在施工时，需要尽量避免雨季开展施工基础及下部结构施工，主要是由于桥墩位于水中部分结构临水，因此技术人员需要针对这个情况做好防洪预案。第二，在开展柱基施工时，需要确保基底嵌入完整基岩不小于2.5倍柱径，且满足桩底至溶洞顶板厚度不小于8米。在实施薄壁空心墩施工时，要设置型钢骨架。工程的墩位处于纵横坡，地形较陡，在开挖时需要做好边坡防护工作。施工单位要确保技术人员在操作当中的安全性，做好安全宣传及技术要点有关宣传工作，让工作人员能够有条不紊按照施工流程完成任务，减少施工中的问题。

四、结语

在实施公路桥梁建设施工时，技术人员要按照不同的工程项目类型及主要的技术形式开展技术控制。就空心薄壁墩翻模施工技术的应用来说，技术人员需要与管理人员做好相应的配合工作，控制施工要点，提高施工质量。

参考文献

[1]田向斌，袁凯锋.简析桥梁薄壁墩翻模法施工工艺[J].中国水运（下半月），2017，17（5）：247-249.

[2]肖新春，余北飞.无支架翻模技术在公路桥梁薄壁墩施工中的应用[J].交通世界，2017（35）.

[3]廖智德.翻模施工技术在桥梁实体墩高墩工程中的应用[J].西部交通科技，2019（2）：138-142.

[4]崔海亮，CuiHailiang.公路桥梁工程高墩施工中翻模技术的应用[J].山西建筑，2017，43（34）：185-186.

[5]马立海.桥梁墩台施工工艺与技术要点分析[J].中小企业管理与科技，2017（8）：58-59.

论文作者:王焜

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8de89c6eba9d2e7116c0c4f4.html