# 城市测绘中地理信息系统的应用论文_刘晓,邱健壮,朱立宁

刘晓 邱健壮 朱立宁

山东农业大学 山东泰安 271000

摘要：我国城市发展速度越来越快，其对城市规划与测绘技术要求越来越高，传统测绘技术已经无法有效满足现有的城市规划与测绘需求，必须采取新型技术系统进行补充替代。地理信息系统以其强大的信息收集、分析、传输、存储等功能正在逐步占据城市规划与测绘工作的主要位置。信息技术、网络技术的不断更新使得图形数据处理的效率日渐提升，图形数据中的元素可以具备明确的地理坐标，这些图形元素之间能够形成系统化的拓扑关系，而利用新型技术手段能够有效管理这些图形数据信息，形成规模化、标准化地理信息系统，进而应用于城市规划和测绘工作当中。

关键词：地理信息系统；城市规划测绘；GIS

1地理信息系统概述

地理信息系统（Geographic Information System，简称GIS），是一类特定的空间信息系统，其中包含了地理环境中的诸多要素，如空间分布及其有关属性数据，这些信息通过计算机技术形成系统的地理数据库，并将其中的要素进行分析、处理、存储，达到高效管理地理数据的目标。该项系统可以迅速地对大量地理环境因素进行分析，快速获取所需信息内容，并以图形、数据、表格等形式将信息内容表达处理，满足相应的学科研究应用需求。其应用范围极为广泛，包括气候预报、灾害处理救援、交通系统管理、公安案件处理、环境系统保护、资源开发利用等多个方面，而随着我国城市化进程的不断推进，城市规划与测绘的需求日渐提升，地理信息系统也在其中发挥了非常重要的作用。

1.2 分析

地理信息系统以空间地理数据库为基础，采用地理模型分析法建立形成，将各类动态、空间地理信息及时提供给系统，为地理决策、研究提供服务。其应用过程中，首先，要采集区域地理空间信息，然后整理、输出、转化形成地理信息数据库，其管理过程具有较高的空间感与动态特性；其次，其研究对象是地理要素，采用相应的模式对地理要素进行分析，获取的信息为后续决策工作提供依据，最终形成系统化、规模化的信息系统，借助了信息技术、网络技术等高新技术手段形成能够对区域地理环境进行预测、分析的综合系统 ；最后，在地理信息系统应用过程中由计算机系统实现其操作、执行，利用计算机软硬件资源对模型进行模拟、计算，实现对地理数据的管理，就是说使用计算机将地理信息简化为逻辑模型，其中涵盖需要关注的地理数据。

2地理信息系统的优点及重要性

随着科技发展的浪潮不断推进，GIS 得到了广泛的应用，受到了很多测绘行业的普遍认可，与传统测绘技术相比较而言 GIS 技术有自己独有的优点具体表现在以下几方面：一是抗干扰性强。我们都知道测绘工作对自然条件的要求较为严格，自然条件的恶劣与否直接关系着测绘工作的精确性，尤其是在高山地区或者台风天气很多精度较高的仪器仍不能满足实际工程之所需，随着 GIS 技术的不断应用，它在设备中主要使用了卫星监测技术，即便在恶劣的环境中所测量的数据也是非常精确的。二是增强了工作的成效性。由于 GIS测量主要使用的卫星监测技术，在整个阶段无需人为进行观测或者数据的记录，这种模式不仅会节省一定的人力，而且还会增强工作的成效性。三是测量具有较高的精确度。随着GIS 测量技术的不断应用，借助卫星监测技术可节省一定的人力，测量人员无需进行跟进只需借助相应的设备接收相关信号，可使误差降低到最小化。

3 GIS系统在城市规划中的应用分析

3.1测绘数据的更新与存储

如果采用传统的测绘方法，不仅需要大量的数据，而且对城市数据的统一存储也存在很大的困难。软件中没有拓扑分析功能，缺乏查询检索统计功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，在对测量数据进行记录和更新时，功能有限，不能达到理想的要求，没有网络共享查询功能，要想建立基本的测绘子地理系统，就只能依靠服务器建立云工作室，通过识别数据、属性和空间，然后进行统一的分类和排列。根据固定格式输入进去，如果属性不同那么存储路径也会不同。但基础测绘子地理系统却与此不同，它可以采用多种方式批量导入新测得的不同地形数据，也可以进行复杂的多功能查询。地理信息系统可以存储表格、图片等文档。而且还可以分析和查询统计的最末端结果。

3.2在城市地下管线管理中的应用

在利用GIS系统时，可以对城市中的每一条地下管线进行定位，结合实际的空间信息，制定符合实际情况的数字地图，并以此将管道实际分布在地下。这种技术可以使管道地图重叠，因此可以在数字地图中非常确切的反映，可以将不同的管线在同一张地图上准确地标注。与此同时将管道属性数据输入管网图形信息，建立管道属性信息库，保证两者的一致性，利用图形信息查询功能获取管网属性信息。还可以搜索属性数据，直观地获得各种管线属性数据，找到管道图形的位置。在城市规划制图中，工作人员可以直接了解地下管线在施工现场的分布情况，避免因为对地下情况的了解不足而对这些管线造成损害，影响施工质量。建立相应的管理系统，对被调查的信息进行动态管理。如果施工位置发生变化，可以及时更新，以保证数据的可靠性。

3.3市政设施规划与分析

城市市政设施的规划与管理主要包括管道工程的规划与管理和交通工程的规划与管理。管道工程主要包括城市雨水管道、燃气管道、供水管道、电力线、采暖管道等。这些都是重要的基础设施，也被称为城市的生命线。城市交通规划包括轨道交通、高架道路、公路和市政公路。城市基础设施复杂多样，为此，必须建立数字化的城市规划、管理、应急、指挥、服务等管理平台，为城市规划工作提供依据。管理数据可以为利益相关者提供科学决策支持，实现管理手段现代化，提高城市规划管理水平。

3.4地理信息的整合

地理信息集成是地理信息系统在城市制图中应用的关键。因此，在合理整合地理信息的过程中，城市测绘人员应确保高度集成的地理信息的准确性。此外，在地理信息的合理整合中，城市测量人员在开始应用之前，应建立更完善的国家和区域地理信息库，更好地分析城市地形、气候、河流、区域分布、人口经济等综合信息。同时，通过测绘可以很方便地共享测绘区的地理信息，从而方便地将测得的区域周围的地理信息与测绘成果相结合。在地理信息的合理整合过程中，城市测量师也应使最终测绘成果更加丰富，并有较强的参考和分析，最终促进地理信息系统在城市规划中的日益广泛应用。

结束语

我国城市发展进程中，科学、合理的城市规划与测绘工作能够确保城市发展建设有条不紊的进行下去，是提升城市发展建设质量、效率的重要手段，若仍旧采用传统方式开展城市规划与测绘，不利于各类工程项目的建设工作，而将地理信息系统应用于城市规划与测绘能够确保其工作深入联系区域，达到因地制宜的城市规划与测绘目标，大大满足城市发展建设需求，实现对我国城市化建设的良好促进作用。

参考文献：

[1]吕定平.城市测绘中地理信息系统的建设与应用[J].资源信息与工程，2017，32（6）：125，127.

[2]杨汉尘.城市规划测绘中地理信息系统的应用探讨[J].科技创新导报，2017，14（25）：134，136.

[3]吕定平.城市测绘中地理信息系统的建设与应用[J].资源信息与工程，2017，32(06):125+127.

[4]田淑静，苏俊彦.地理信息系统(GIS)在城市测绘中的应用[J].智能建筑与智慧城市，2017(11):100-101.

[5]贾廷.城市测绘中地理信息系统的建设与应用[J].科技风，2017(20):93.

备注：刘晓为通讯作者

论文作者:刘晓,邱健壮,朱立宁

论文发表刊物:《防护工程》2018年第24期

论文发表时间:2018/12/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8df4db5bc506593284c07867.html