# 对绿色建筑给排水专业设计的探讨论文_雷雨

广西天涌节能科技股份有限公司 广西柳州市 545006

摘要：在中国坚持科学发展观政策的影响下，社会各领域应促进有效利用水资源，减少水资源浪费和污染的发生，积极响应绿色方针政策。本文对绿色建筑给排水专业设计进行了探讨，希望能为业界同行提供参考。

关键词：绿色建筑；给排水；专业设计

1 引言

随着中国国民经济的快速发展，资源短缺已变得越来越突出，尤其是在最近的二十年中。能源短缺和能源消耗大不仅严重限制了我们的经济发展，而且还威胁着人们的生活。绿色建筑设计理念可以节约用水，减少资源浪费并使资源可再生，未来的建筑业具有非常积极的发展前景。在绿色建筑设计中，最重要的指标是非常规水资源的利用，这种非传统水资源利用是指相对于总用水量的非传统水资源利用，其中居民用水占总用水量的很大一部分，而大多数生活用水是非传统水资源，因此提高比率比较困难，并且相对难以达到标准[1]。

2、绿色建筑要素

（1）温度系数

如果住在空调房中，很容易影响人体功能，引起“空调病”，并消耗大量电能。绿色建筑物的室内温度主要通过使用自然能源来控制。例如在冬天，太阳能设备可用于提高或降低室温，这种温度调节不仅可以节省资源，还可以减轻对环境的压力。

（2）照明和声学因素

建筑物中的光会影响室内的舒适度和气氛，在绿色建筑中加入自然光作为光源，反映了绿色照明的概念，因此，要改善室内照明环境，有必要根据光的时间和角度来调节太阳光的入射。此外，使用天然隔音材料可有效减少噪音污染。

（3）空气质量

人们根据室内空气的质量选择建筑物，建筑物中空气流通不畅会降低生活质量。因此，绿色建筑对于管理室内空气质量特别严格。通过正确利用风向，它可以控制房间中的空气流通，提高房间中空气的清洁度，并对空气流通产生积极影响。

3 绿色建筑给排水专业设计概述

绿色建筑意味着建筑物可以有效地节省能源，并最大程度地减少对使用环境的负面影响。绿色建筑给排水系统的专业设计比传统建筑给排水设计更高效，更复杂[2]。某住宅小区绿色建筑给排水系统示意图如图l所示。

图l某住宅小区绿色建筑给排水系统示意图

简而言之，绿色建筑给排水设计的三个主要方面。首先是根据生活质量和工作需求，主要是在居住空间的要点上，提高居住空间用水的效率，包括各种类型的供水操作。适用于家庭供水、饮用水、绿化和景观供水等的良好的水循环处理系统，尤其是在某些使用感应供水系统和慢速关闭阀以及其它新型的公共场所洗手池中，还需要运行供水和节水系统等；用水过程和建筑所需的节水措施一定要注意水资源的再利用，并努力实现一种水用于多种用途。重要的是，建筑用水管理必须能够在施工期间定额测量，但是在许多建筑工地，水资源被滥用的情况仍然存在[3]。其次，要在施工过程中妥善处理、排放雨水和污水，并最大限度地增加雨水和排水的剩余量，分离并排放雨水、污水和排水，以促进循环利用。

4建筑给排水浪费问题分析

（1）管道、阀门泄漏

供水配件存在泄漏问题是导致浪费供水和排水资源的主要因素之一。例如，由于供水管、阀门连接件和法兰连接处的漏水或对水箱的损坏，溢流管会损失大量水。

（2）超压溢出造成的浪费

建筑用水项目很多，这部分水资源浪费一定程度上被人们忽略，并且在垂直分区之后导致建筑物的供水系统设计的局部卫生与分配点的水压太高，超压溢出浪费资源。

（3）循环方式不当

热水系统在运行期间也存在明显的浪费问题，主要原因是启动期间流出系统的水温较低。通常，在热水之前必须先排掉所有冷水，其中，早期排放的冷水没有发挥任何作用，导致浪费水资源，这种浪费在生活中更为常见，这主要是由于不适当的建设和管理以及不合理的设计所致。结果系统与建设后的实际需求之间存在一定的差异，存在一定的水资源浪费问题。

5绿色建筑给排水专业设计分析

（1）供水设计

在实施供水设计时，应加强对供水网络的压力应用。在设计工作的开始，有必要对建设项目所在地的城市管网的压力情况有一个全面的了解。一般来说，不需要在居住厕所中使用冲洗阀的建筑项目基本上可以满足多达六层的要求。在设计过程中合理选择负压变频供水设备。在具体的设计中，有必要合理选择不进行负压变频的供水系统。避免在水池和水族馆中长期储存水资源，可以防止二次污染问题。合理设计减压阀，节约用水和节约能源。通过使用新的管道材料，不仅可以防止管道生锈的问题，而且可以防止诸如水污染、渗透和漏水的问题[4]。

（2）排水设计

要做好污水处理设计。设计化粪池位置时，必须仔细考虑功能要求。污水处理后，必须将其有效地排入市政下水道网，并将污水设计整合到集中式污水处理系统中。如果社区拥有自己的再生水系统，则污水可以用作再生水源。同时，厕所排水和浴缸排水也可以用作循环水源。

应加强雨水处理设计，设计雨水回收箱的容量时，严格遵守规范。收集池的设计必须考虑经济问题。例如，该项目计算出收集罐的容量超过1000立方米，经测算工程造价为200万元。考虑到3米的深度，需要300平方米的面积，但是该面积被合理地转换为506平方米的停车位，这使得该项目在经济性方面不可行[5]。因此，雨水收集罐的设计必须考虑位置、容量和经济要求。

（3）给排水配件的合理选择

为避免在管道工程运营过程中严重浪费水资源，在设计过程中应根据工程实际和需要，合理选择关键的管道附件，如管道和阀门。同时必须严格设计给排水结构图，以使设计工作能够满足项目的实际需求。一方面，对于在管道系统中选择的所有组件，必须要求制造商提供相应的生产资格证书，并且必须要求制造商出示质量批准证书。另一方面，我们需要加快新设备的更新并及时淘汰旧设备。例如，在马桶的设计和使用中，常规马桶的清洁能力大多为9L或更高，但是当设计和建造清洁能力为5L或更小的新的马桶装置，并且将清洁阀调节至二档时，增加房屋的节水效果。

（4）优化热水供应系统的循环方式

在进行绿色建筑给排水专业设计工作时，对热水供应系统中使用的循环系统进行优化和创新，并根据项目的实际情况，选用主管、支管和立管循环等几条管道等，需要合理地选择不同的方法。由于循环系统和无效的冷水是如此紧密地联系在一起，因此某些设计任务需要同时考虑初始投资和节水[6]。

（5）公共建设项目绿色建筑设计

因为公共建筑中的人数较少，并且景观指数较高，因此称重后很容易满足绿色建筑的要求。与人口稠密的地区（例如购物中心和酒店）相比，洗手间占办公楼用水配额的60％至66％。

6结束语

在建设绿色建筑方面有着坚实的基础，并且有着光明的前景。但是仍有一些细节需要改进，正在努力使设计更加科学合理。需要重视对西方先进技术和理论的研究，并纠正中国绿色建筑设计的不足。这对中国建筑行业的可持续发展意义重大。

参考文献：

[1]高超.绿色建筑给排水节水节能新技术应用[J].建筑工程技术与设计，2016（14）：64-65.

[2]张一阳.现代绿色建筑给排水设计施工中环保节能新技术的应用分析[J].低碳世界，2016，111（9）：132-133.

作者简介：

雷雨（1987-），男，汉族，籍贯：广西柳州，大专，主要从事建筑给排水设计专业工作。

论文作者:雷雨

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e018ae1027528ba9b327dca.html