# 降低线损的技术及管理措施论文_任保华,滕景玉

任保华 滕景玉

国网山东郓城县供电公司 山东郓城 274700

摘要：线损率的高低对供电企业的经济效益存在着重大的影响。本文首先分析了配电网线损产生的原因及构成，然后详细阐述了降低线损的技术及管理措施。

关键词：线损；技术；管理；变压器；无功补偿

一、配电网线损产生的原因及构成

（一）线损构成

1、固定损失

固定损失是配电网自身存在的电能损失，通常也叫空载损失，主要有变压器、

调压器、消弧线圈等许多设备中的空载损失和介质损失、电晕损失等构成。这种线损跟设备通电的电流和功率没有关系，它不会受负荷变动的影响，设备中只要有电压的存在，就会产生电能的消耗损失。

2、变动损失

固定损失之外还有一种变动损失------铜损，顾名思义就是变压器、调压器、消弧线圈等设备中的铜损，也叫短路损失。它跟电流的平方形成正比，会依照负荷的改变而改变。

3、其它线损

除了固定损失和变动损失之外，还会有很多原因造成线损，有时是因为管理纰漏在供电过程中出现偷电、漏电等的损失；有时在电能的输送、配电等过程中因为一些不清楚的原因造成损失，我们通常称它们为管理损失或者不明损失。

（二）技术原因

1、过高的线路损耗

没有定期检查更换破损、污秽的线路原件，造成线路老化，降低了绝缘能力，极易出现电能泄漏、增加线路损耗；线路没有在最佳的状态运行，长时间空载、超出负荷、低于负荷运行会造成过高的线路损耗；不合理地对电网进行布置，

造成迂回供电、长距离供电、负荷点距电源较远等现象也是线损过大的原因。

2、过高的变电主设备损耗

没有对变压器进行及时更新改造，造成耗能过高；没有及时处理设备缺陷、

老化造成的泄露增大、介质损耗；无功穿越严重，无功容量补偿不足，电能在传输过程中由于功率因数过低等原因产生电能高损耗；不科学的运行方式造成主变压器运行不合理，导致主变压器轻载或超负荷运行使损耗过高。

3、过高的配网损耗

低压电路三相负荷没有保持平衡，使中性线的电流过大增加了线损；因接户线太长或太细也会造成严重损耗；低谷过分补偿、高峰补偿不足等不合理的无功补偿造成电能损耗；耗能过高的配电变压器没有进行及时处理、更换造成过高的配网损耗；不相匹配的配网容量和负荷造成电网运行不合理，从而导致了线损过高。

（三）管理原因

管理方面很容易出现纰漏造成线损，由于管理工作不到位，没有定期对计量设备进行校验、检修等工作；在抄表、核算、收费中容易出现粗估、漏抄、漏记等问题，有的内部用电甚至没有安装计量表；个别用户会利用管理不严的小空隙违章用电或者偷电等。

二、降低线损的技术及管理措施

（一）技术线损的降损措施

1、电源尽量设置在负荷中心

这样线路通过电源向四周发射，通过减少设备来降低技术线损。高压线路进入村内时，应尽可能将配电变压器设计在村外，

通过低压线路进入村内，然后在负荷中心进行发射状供电。将传统的单边供电转变为中心供电模式，这样能够有效地对电能损失量进行控制。

2、缩短供电半径，避免出现近电远供的情况

10k V线路的供电半径控制在15km左右，0.4k V线路供电半径在500m以内。由于我国各个地区的实际情况各不相同，因此在确定供电半径时还要充分考虑自身区域发展情况，提升整体效益的研究能力。根据我国《农村低压电力技术规程》中的规定，对于小功率的供电半径措施处理为：设备容量密度在1000k W/km以上的地区，供电半径为0.4km；设备容量密度在400～1000k W/km的地区，供电半径为0.5km；设备容量密度在200～400k W/km的地区，供电半径为0.7km；在平原或者山牧区内，设备容量密度在200k W/km以下的，应当控制在1.5km左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.采用节能型配电变压器，正确进行容量选择

配电系统电能损失的重要组成部分为配电变压器的损失环节，因此控制配电变压器的线损程度对于提升整体线损的控制具有十分重要的作用，采用节能型配电变压器，能够有效地对变压器工作情况进行优化，提升变压器工作效率，减低线损。

4.优化无功功率补偿机制

在电网运行的过程中，电网在吸收有功功率的同时也会吸收一些无功功率。如果电网在输送电能的过程中，输送的无功功率过多，则有功功率的输送就会相应减少，这样也势必会加大线损率。因此，要提高电网有功功率的输送，就要完善无功功率的补偿机制。最简便的方法就是采用补偿电容器提供无功功率。利用补偿容器就地提供无功功率，就可以实现哪里需要无功功率，就在哪里进行无功功率的补偿。通过这种方式就可以避免由电网输电系统直接传输无功功率，提高有功功率的传输，从而降低了低压配电网线损率。

（二）管理线损的降损措施

1.加强抄收环节的核查工作，提升工作质量

电力企业管理部分应当完善对于相关抄表管理制度的建设工作，为了保证线损统计的准确性，企业可以指定专门的抄表管理制度，对于抄表人员的工作内容和工作要求进行详细的规定，严禁抄表工作不同步、漏抄、估抄和不抄的现象。对于出现上述问题的情况进行严格处理措施，如果没有及时进行改正，对其进行开除处分，加大惩罚力度。提升抄收人员职业道德水平，严禁出现在抄收过程中出现人情因素影响和关系因素影响。提升岗位培训质量，提升抄表人员的整体业务水平，定期开展相应的学习工作，降低在抄收过程中出现的数字错误、倍率错误或者小数点错误的情况，避免出现漏抄电表的情况造成的线损统计结果影响。

2.开展营业普查工作

营业普查对于加强企业经营管理具有十分重要的作用，普查的主要工作内容

是对是否存在漏查电表、账卡使用、倍率情况以及电表安装情况进行管理，保证计量工作的准确性，严格控制时间的影响。做好整体服务质量的提升管理工作，将工作中存在的人情电找回来，业务不熟导致电力损失找回来，电表运行不准导致的电量流失找回来，全面保证电力系统电能统计工作的准确性。

3、按照法律规定进行电力系统管理，杜绝窃电行为

组织专业的技术人员成立相应的管理队伍，配置全面的交通通讯设备，严格开展现场鉴定的器具和仪器，对窃电行为进行全面的检查，对可能出现的窃电手段、时间进行全面的监督，同时结合线损的具体情况实行突击检查，不定期对实际使用情况进行管理，使窃电人员没有行动的机会，减少窃电情况的发生。

4、提高员工素质，完善管理制度

线损率高长期存在的原因主要是供电企业的管理不到位，要完善供电企业的管理水平，应从以下三个方面入手：一是落实责任制。实行线损分级管理，组成一个自上而下的线损管理网，实行责任到人，各负其责，通过层层落实责任制，使供电所的管理有章可循；二是提高员工的职业素质和技能。可通过定期举行交流会或组织培训，增强工作人员的职业道德，减少抄表人员漏抄、错抄的现象；通过专业的培训学习，提高工作人员的职业技能，对计量仪器可以进行准确的安装；三是建立考核体系。把降低线损率作为年终的一项考核内容，对于降损工作做得好的职工给予奖励，可以充分调动职工的积极性。

结语

综上，电能在人类社会中日益重要，节约要从我们每一个人开始做起，降低线损不仅仅可以提高企业的经济效益，还能为未来电能可持续发展做出贡献，线损管理人员要根据当地的实际需要选择合理的布局安排，不断优化降损技术和完善管理体系，共创良好的节约型经济社会。

参考文献：

[1]刘荆芹.线损率波动影响因素分析与控制研究[J].科技资讯.2011（35）

[2]钟瑾，方璞.月度统计线损率波动的因素分析[J].科技资讯.2011（34）

[3]刘志慧，孙奎红.浅析如何降低线损率的措施[J].黑龙江科技信息.2011（36）

[4]王世果，王宁宁，王健.农网线损管理浅谈[J].中国电力教育.2010（24）

[5]赵颖.降低电力线损管理探析[J].劳动保障世界（理论版）.2011（01）

[6]刘俊强，王爱民.以降低线损促进企业节能降耗的研究与实践[J].中国电力教育.2013（26）

[7]何运东，郑强，翟玉波.浅谈供电企业的线损管理[J].太原大学学报.2010（03）

论文作者:任保华,滕景玉

论文发表刊物:《基层建设》2015年23期供稿

论文发表时间:2016/4/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e324af165d3c45a122c5d2d.html