# 电子天平计量检定的影响因素与方法分析论文_黄蕊

摘要：生活中一提到测量工具，很多时候想到的是天平。自春秋时期，我国就已出现了对天平原理方面的记载，随着社会的演变，后来逐步出现了机械天平，到了今天，一种体积更小、携带方便且准确度高的计量工具问世——电子天平。本文就对这种高效的计量工具的检定方法和影响因素加以分析。

关键词：电子天平计量检定；影响因素；方法

1电子天平的概述

电子天平是由水平仪、称量台、水平调、天平门等部件组成的一种测量仪器，通过利用电磁原理，将被测量物体放在称量台上，会导致电子天平电容产生电压变化，将力转化为电，而后将数字显示在电子显示屏上，完成物体重量的测量工作，电子天平相比普通天平在进行测量过程中，不需要使用砝码，不需要在测量前进行调零工作，所测量的数值方便读取，但在使用电子天平进行测量时，应注意轻拿轻放被测物体，使用电子天平过程中应小心操作，避免由于损害被测物体或者电子天平而影响测量数值的准确性，对于特殊物质应采用特殊的测量方式。

2电子天平计量检定内容

注重电子天平计量检定流程，凸显计量检定内容，一般情况下计量检定内容涉及以下几点。

2.1可允许最大偏差

在检定过程中，要先打开电子天平开始预热，随后调节电子电平，完成准备工作后的将电子天平调至零，循序渐进的完成加载。当数值达到最高值时可减载，直到调整到零的位置。另外，利用此方法还可对电子天平空载、全载和最小称量荷载点进行检定，将误差控制在合理范围内，若是与规定范围不符就要加以校正，防止效果受到影响。

2.2可重复检定

电子天平重复性是指当测量条件相同时，可对同一个荷载进行多次测量，降低称量结果的误差性，这种方法是检定电子天平称量结果相同的关键指标。当电子天平处于空载加载状态下，可对其进行重复检定，这一环节要特别重视。

2.3检定电子天平的灵活性与鉴别能力

检定电子天平灵活性，当天平处于非自动指示状态下时，对于少量数字指示，或半自动校准电子天平，可以免检电子天平的灵活性。

2.4检定电子天平偏载

在检定电子天平偏载时，工作天平与标准天平在实验时会存在偏差，所以要结合现状来分析问题。在检定标准天平时，试验荷载与天平称量值必须一致;在检定工作天平时，试验荷载是其三分之一。

3影响电子天平计量检定的因素

3.1人为因素

在电子天平对物体进行计量称重时，首先要想到的就是人为因素，因为即使是电子天平，也是需要在人的操作下加以操作的，人的因素作为主观影响电子天平计量检定的因素，要优先考虑，为此，为了确保电子天平计量的科学性和准确性，我们在测量之前要将显示值归于零点，在计量特殊物体的重量时，为了避免出现些许误差，按下去皮键也是十分必要的。

3.2环境因素

除了人为因素之外，在电子天平进行测量时，环境因素也是需要考虑的因素。按照标准而言，电子天平计量时环境要适宜，尽量在相对干燥的环境下进行计量，而且要在相对温度较为稳定的环境内进行操作，以确保计量的准确性，如果相对湿度较大，超过了80%RH时，这时用电子天平加以计量的结果就会有一定的误差，因此在这样的情况下也要终止电子天平的计量行为。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3操作因素

除了要考虑到上述的人为和环境因素外，主要对其操作过程中要加以注意：首先，需要做的是电子天平上的清洁，不能有杂物存在，以免出现计量误差；其次，要保持天平上的干燥，避免有水或潮湿的物质腐蚀天平，影响计量结果；第三，在天平进行计量之前，要严格按照操作程序进行操作，熟知操作流程，尤其是对于天平的最大承载量要有清晰的认识，合理地进行称重，以免对过重的物体进行测量时造成天平的损坏；第四，为了确保实验过程中天平计量结果的科学性和准确性，要利用同一个天平来进行测量，以满足电子天平称重结果的准确性，避免出现计量误差；第五，对于目前市面上的大部分电子天平来说，天平内或外部都带有校准功能，当通上电源、电子天平开机之后，不能单凭屏幕上显示为零就默认天平数值已经归零，在对电子天平计量检定校准时要严格遵照说明进行。

3.4预热及预压

预热：预热是在电子天平进行计量之前的准备工作。在通电的情况下对电子天平做好预热工作，天平达到热平衡之后测量的结果也能更趋于准确。目前市场上新研发的电子天平将变压器设置在外部，对于电子天平的零件来说，很大程度上避免了发热器对其造成的不良影响，确保了电子天平取得更好的测量效果。预压：预压是在预热之后进行的操作。预热之后，不能立刻用电子天平进行测量操作，而是要经过短时间内的加载、减载程序之后，达到测试电子天平预压情况的目的，这样能够有效地保证电子天平计量的效果。

4电子天平计量检定过程中应注意的问题

4.1规范电子天平的使用方法

在电子天平使用过程中，根据不同型号天平使用方法的不同，应严格规范其使用方法，在放置天平时应保证电子天平的稳定性与平整性，使用的电压、电流等因素应严格符合相关标准，避免对电子天平造成损坏。

4.2合理选择天平砝码

为降低电子天平在使用过程中误差，提升准确性，应选择合适的砝码进行检定与计量，在选择砝码校准时，应根据测量对象进行相应选择，同时配备小型砝码来检定电子天平的灵敏度。

4.3保障检定质量

在进行电子天平检定过程中，应保证天平的检定质量，预热时间要适宜，不能时间过短，使天平的精准度降低。整个检定过程应严格按照相关标准执行，避免产生无效检定。

4.4严格检查工作中的各个细节

电子天平在计量检定过程中要严格检查工作中的各个细节，因为这是提高检定结果准确性的重要因素。挑选码数精准的砝码，砝码可以是等砝码，同时也可以是级砝码，特别注意的是不管是哪种类型的砝码，切勿大于检测天平在该荷载之下最大允许误差值的三分之一，其量程要达到电子天平的最大量程范围。

熟悉电子天平的读数时间并进行有效掌控，电子天平平稳性是可以调整的，并且与所呈现的稳定数值成反比关系。把物品放在电子天平上，静等物品稳定，这个过程是需要一些时间的，所以不可马上读取数值，不然很有可能增加数据的差异性。从显示平稳再到天平真正平稳，这期间的过程与天平设定好的稳定范围有着密切联系，另外与天平检定分度值的联系也很大，对此要求掌控好读数时间，保证每一次延缓时间的一致性，减小误差值。

4.5提高电子天平检定人员的综合素质

在电子天平计量检定过程中需提高电子天平检定人员的综合素质，所有员工的工作态度必须端正、认真，依据操作规范完成测量工作。有关部门还可组织培训来提升检定人员的素质素养，增加员工的责任感和使命感，避免工作中的粗心大意，从根本上提高电子天平计量检定的精准性。

4.6确保检定环境的严谨性

据国家有关规定，检定工作环境必须与测量环境相贴合，避免外界因素影响电子天平计量检定结果，总的来讲就是保证检定环境的严谨性。在日常操作中，电子天平计量检定环境所需温度、湿度、含尘量都要与规范要求相符，加大计量室管理力度，实时记录环境条件，若是不符合计量检定结果要及时调整。

总之，只有正确地使用、检定及维护保养电子天平，才能获得正确的称量结果，对企业的生产质量起到重要作用。在检定电子天平时常常出现一些误差，如鉴别能力弱、灵活性差、匹配概率小、预热预压时间不够等，因此工作人员要格外关注。通过保证检定器具的准确性和环境的严谨性，严格检查工作中的各个细节，提高电子天平检定人员的综合素质等方法来完成电子天平的检定工作。

参考文献：

[1]赵雪光.电子天平计量检定的若干问题与建议[J].轻工标准与质量，2017(3):22,37.

[2]努尔曼古丽·热合曼.电子天平检定中的若干问题研究[J].中国高新区，2017(20):36.

[3]乌仁图雅,柏慧.浅谈电子天平计量检定的若干问题[J].河南科技，2015(21):247.

论文作者:黄蕊

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e3e17ef96fcb01172abfbca.html