# 基于10kV配电线路设计技术要点分析论文_ 路超1,李伟蒙2

摘要：我国当前经济呈现正增长的势态，由此推动我国国民生活水平的大幅度改善，促使电力成为国民生活、工作、休闲时刻必不可少的资源之一。配电网作为电网主要构成要素之一，在实际运行中起到的作用不容忽视。进而现阶段电力企业要实现经济效益的增加，需以10kV配电线路设计为核心进行规划，从而推动电力系统实现升级，为用电用户提供更加稳定的供电。基于此，本文对10kV配电线路设计技术要点进行分析，希望为我国电网的建设提供参考意见。

关键词：10kV；配电线路；设计技术；要点

引言：众所周知，我国电力系统之中10kV配电电路可谓是核心部分，因为10kV配电网路径过长，且覆盖范围较广，在长距离的电力传输过程中极易造成损耗，这份损耗对于电力企业的经济效益增长来说是阻碍，继而在实际建设中，需要相关人员结合实际情况，对10kV配电线路进行设计技术的优化升级，并且充分的对10kV配电线路使用的合理性、科学性、安全性进行分析，以此来降低电能运输中产生的损耗，实现10kV配电线路高速、安全的运行。

一、10kV配电线路设计经济性分析

随着我国进入现代化社会，任何领域所开展的工作最终都是为了经济效益。电力行业其本身具有一定特殊性，因为其可以说服务行业也可以是盈利性企业，所以在进行电力系统10kV配电线路设计时，要根据实际建设需求来确定电力工程造价，在确保线路整体安全稳定的基础上，设计人员将建设成本进行压缩，进而保证设计方案的经济性符合电力企业的经济效益要求。想要实现上述成效，在设计方案上可选择我国电网建设中普遍运用的关联设施，以此来减少建设施工上花费的时间，从而提升电网建设的施工效率[1]。如若上述方式仍不能实现电力企业的经济性，那么电力企业可根据规章制度对设计成本进行控制，并在工程造价阶段开始进行控制。除去工程造价之外，电网建设还需考虑配电网线路施工中的协调工作，对各方面协调赔偿花费金额的落实。设计阶段对各类构架的优化，需参考社会各方面因素，通过综合的分析设计，选择出具备高经济性的设计方案。

二、10kV配电线路设计一般流程

经过观察能发现当前10kV配电线路的设计中存在较多的影响，要解决这些影响因素，便需要相关设计人员所开展的每一个设计步骤都落到实处。目前我国10kV配电线路设计流程如下：第一，在电力企业的号召下进行10kV配电线路的具体规划，随后相关设计单位应当明确配电线路的起点、终点以及导线截面。第二，相关设计人员对施工范围进行考察，考察内容包括了地形、水文，通过详细的分析明确10kV配电线路的路径走向方案，并且根据考察得到的相关信息绘制准确的路径图[2]。第三，电力企业安排勘测人员对施工范围内的气象、导线横截面街、导线转角与档距、现场地质条件等外部因素进行考察，同时还要选择最为恰当的杆塔方式。第四，根据电力企业给出的预算总额，对各类建设清单进行计算，需要工程造价人员给出具体的清单，并使用定额、计费程序编制配电线路建设的实际工程预算。第五，一般设计人员会给出几套不同的方案，电力企业需对不同的设计方案进行技术经济对比，从而敲定最为恰当的设计方案，并且在此基础上不断的对方案进行优化。

三、10kV配电线路设计准则

在当前的发展中，为保证10kV配电线路设计的有效性，相关设计人员在实际工作中必须遵循以下准则：第一，安全性准则。在此准则的支持下需要确保敲定的10kV配电线路方案能实现线路的安全运行，以此推动10kV配电线路与工作人员的安全性。第二，科学性准则。作为电力的传输线路，10kV配电线路在设计中必须获得科学的支持，也可以说任何环节的设计都需进行科学论证，确保设计的科学性[3]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、10kV配电线路设计技术要点

4.1 路径选择

当进行10kV配电线路路径选择时，会遇见各种各样的问题，但是在具体的抉择中可从以下几个方面进行判断：第一，路径设计要尽量避免出现过多拐角，这是因为拐角数量较多会增加施工难度，会导致施工降低。因此在路径设计中尽量避免拐角，同时拐角的减少还会消减材料的使用量，以此可提升使用方案的经济性。第二，线路铺设阶段需避免对田地、房屋的占用，如若在铺设中遇到这类问题，电力企业可借助环保部门或者是相关部门力量进行解决，以此来提升铺设工作开展效率。除此之外，电力企业还可联系当地政府负责部门，对制定的施工方案进行具体检测，推动施工进度的加速，并且在此基础上解决施工所带来的占地与环保问题。第三，10kV配电线路最重要的一环是线路的铺设，而线路的铺设所推动的是用电问题的解决，因此线路铺设施工之前，电力企业需派遣相关人员对区域内用电情况以及未来增长程度进行调查。这一工作主要是避免将线路铺设在不需要的区域内，可提升线路铺设的效率。而施工区域应当选择在对周围具名影响较小的场地。第四，不论是设计阶段还是铺设安装阶段，都需考虑到线路未来的维护与改造方便性。继而铺设地方必须避开崎岖路段，这会增加线路维护改造难度。

4.2 气候条件选择

在10kV配电线路设计之中，需要严格考虑气象条件，因为在设计时如若选择了气象较为复杂的区域，或者是需10kV配电线路进行较长路径设计，那么设计人员必须对区域气象条件进行详细分析，确保气象参数取值未对电线形成任何负面影响，通过各方面的综合后取得的参数值，方便设计人员对合适的气象条件区域进行划分[4]。

4.3 配电线路导线选择

在配电线路导线的选择中，需要参考10kV配电线路施工工程的设计需求，以及相关设计规范。当进行导线类型的选择时，通过一定的计算对导线的形式、规格进行确定，同时还应当保证在特性曲线的绘制中遵从导线力学的基本原理，并在此帮助下选取出恰当的数值。

4.4 配电线路组装形式选择

由于导线杆塔对应绝缘子串组装方式具有一定差异性，因此10kV配电线路杆塔进行导线型号的选择阶段，要根据大档距、大导线、交通要道等外部环境条件，选择双串的方式进行实际连接，以此确保110kV配电线路组装措施能切实的开展。

4.5 配电线路杆塔设计选择

一般来说，10kV配电线路设计地形并不都是平地，当中还是会存在较为复杂的地形，遇到这类地方便需要电力企业结合具体的情况制定杆塔架设方案。现阶段，电力企业架设杆塔的形式有耐张杆塔、直线杆塔、转角杆塔以及终端杆塔，一般情况下，杆塔是需要深埋处理，这是为了将杆塔的高度差值缩短到最小，因此最好确保杆塔高低脚是处于同一水平面。此外，高低脚进行的基础加高，要满足高低基础高差的条件，如此才能实现杆塔的安全性提升。

五、结束语

综上所述，在进行10kV配电线路设计时，电力企业需要结合当地实际情况进行综合考量，并且在设计阶段进行不同环节的质量控制分析。此外，所进行的配电线路设计需遵循设计原则，在符合输电线路送电容量要求的基础上，还需满足社会原则与科学原则，最终在设计有效性的指引下，实施最为安全可靠的方案，推动我国电力企业实现自身的绿色可持续发展。

参考文献：

[1]陈伟俊. 基于10kV配电线路设计技术要点分析[J]. 通讯世界, 2019（7）.

[2]冯万英. 10kV配电线路设计技术要点分析[J]. 通信电源技术, 2013（05）:113-114.

[3]吴利平, 侯彬. 10kV配电线路设计的技术要点分析[J]. 大科技, 2017（22）.

[4]石锦福. 对10kV配电线路设计技术要点的探讨[J]. 建材与装饰：上旬, 2010（5）:232-233.

论文作者: 路超1,李伟蒙2

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e5e27362802d0fc59593fda.html