# 环境监测水质采样质量管理吴盛辉论文_吴盛辉

摘要：随着我国综合国力的不断提高，环境问题受到了社会各界的广泛关注。新环保法和“两高”司法解释也对环境监测数据提出了更高的要求。环境监测作为环境管理的重要基础和有机组成部分，其重要地位和作用日渐凸显。本文就影响水质采样环节的因素，探讨水质采样质量管理的具体措施。

关键词:环境监测;水质采样;质量管理

环境监测是一个系统性工程，包括样品采集、运输保存、样品分析、数据处理等多个环节。目前，我国各级环境监测站的实验室内部质量控制相对完善，而采样过程不可控因素很多，缺少一套有效系统的质量控制体系，尤其在人手紧张、监测任务繁重时，很难保证采样工作的质量。

一、现场采样过程中影响监测质量的因素

（一）组织机构不健全，质量管理作用发挥不足

目前监测系统尤其是县级的环境监测站普遍存在工作任务繁重，人手紧缺的问题，一人往往身兼采样、分析、质量管理数职，导致现场的质量管理工作不能体现独立性和监督性。在新时期环境监测工作更具前瞻性、准确性和主动性的高要求大背景下，这一弊端更加凸显出来。加之人员管理的流动性较大，缺乏专业的环境监测人员，无法满足工作繁忙时人员配置的基本需要，严重影响了质量管理的实施。

（二）采样前的准备

在环境监测水质采样前需要做大量的准备工作并制定采样计划，目前大部分环境监测站在采样过程中只采取现场平行、全程序空白等一些质控措施，无其他有效质量管理措施。采样监测计划不详细，质控措施不到位等情况时有发生，将严重影响水质采样工作的质量。

（三）仪器设备

水和废水采样所用仪器设备与空气和废气采样设备相比虽然较为简单，但在使用过程中有较多的注意事项，主要在容器材质、容器洗涤、不同项目加入固定器的方法、各类采样器的使用方法、沉降过滤等操作的细节问题等等。

（四）现场监测人员的素质和责任心

监测工作中每个环节的工作量都是较为庞大的，现场细致到位的采样操作会耗费大量的时间和耐心，采样人员需要具备较高的综合素质能力，包括专业水平、执行能力和工作责任心。当下水质采样工作过程中常常存在人员专业理论知识掌握不足，相关经验不够丰富的问题，导致采样工作质量下降。

二、提高环境监测水质采样质量的具体措施

（一）发挥监测机构管理体系的作用

通过明确岗位职责和义务，质量体系和技术培训等手段提升监测人员的质量意识。在具体采样工作中，结合本单位的人员构成和部门设置的实际情况，不断完善水质采样质量保证制度，细化水质采样操作规程。强化对采样人员的监督管理，保证每个采样人员持证上岗并能严格依照规范和标准进行操作。改进水质采样记录表格，完整记录现场数据和信息，保证数据溯源性。充分发挥第三方环境检测机构的作用，适当缓解工作量，但要对其工作做好监督。合理安排工作任务，保证质量管理工作的独立性，真正发挥质量监督作用。

（二）充分做好水质采样前的准备

水质采样前准备工作应确定采样负责人，采样负责人负责制定采样方案并组织实施。采样前应对采样目的和要求有充分的了解，采样方案编制中包括：采样方法、监测点位、测定项目、样品频次数量的确定；水样容器洗涤、样品保存方法的确定；采样质控措施的确定；采样器材、交通工具的确定；现场测定项目仪器的维护和校准；采样人员分工、时间路线；采样现场环境的特点和注意安全事项等等。另外，采集地表水应了解采样的监测断面周边情况，采集废水应了解与排放废水有关的治理工艺流程、排放规律和治理措施。

（三）提高采样人员的综合素质

在采样工作中，采样人员的工作水平与责任意识在很大程度上决定了现场采集样品的误差控制程度。应为水质现场采样的人员提供培训的平台与机会，并建立理论与技能的考核机制。对新人员或轮岗人员要加强监督，考察其理论知识与技能的掌握情况。注重经验积累，安排老员工对新人进行技术指导，了解熟悉采样流程。注重采样人员间协调配合，建设专业化的采样队伍。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、环境监测水质采样细节问题

（一）地表水采样

对地表水进行监测的目的是评价水质状况，保障用水安全，地表水水质监测是一项技术含量较高的工作，也是我国环境监测体系中的一项重要内容。为改变属地监测模式，提高地表水监测水平，保证数据的真实性、准确性、及时性和有效性，2017年9月下旬，环境保护部印发《关于开展国家地表水环境质量监测网采测分离工作的通知》(环办监测[2017]76号)，自10月起，全面启动国家地表水“采测分离”工作，标志着国家地表水环境质量监测事权上收工作迈出了坚实的一步，也预示着对地表水水质监测提出了更高的技术要求。

采集地表水应尽量选取有代表性的采样点，兼顾经济性和可控性，尽可能以最少的断面获取足够代表性的环境信息。采样断面应有明显的标志物，采样人员不得擅自改动采样位置，采样时应使用GPS定位或固定标志物确定采样位置，以保证采样点位置的准确，对于非常规点位可以用GPS定位结合点位示意图的方法加强点位的可溯源性。采样前应了解采样的监测断面周边情况，尽可能了解水体上下游的污染源分布等情况，建议建立异常情况报告制度。水温、pH值、溶解氧、电导率等项目尽量现场监测，现场测定湖库水体的pH值、溶解氧时，应记录测定水体的深度、测定时间、水温和天气情况等，以便解释可能出现的异常情况。采集水样时不可搅动水底的沉积物，水样中沉降性固体（如泥沙等）应在桶形容器中静置30分钟分离除去（测定悬浮物和油类等指标除外），静置后用虹吸方式移取水样，吸管入水应至表层以下50mm。测定重金属铜锌铅镉等应在现场立即用0.45微米的微孔滤膜过滤处理后采集。测定五日生化需氧量、硫化物、石油类、悬浮物等项目的水样，应单独采样。细菌学样品采集前应经灭菌处理，采样时优先采集，不得用样品洗涤。

（二）废水采样

采样前，必须了解与排放废水有关的生产和治理工艺流程、排放规律和治理措施，以便制定采样计划，判定存在的干扰因素和采取必要的预处理措施。废水的采样应特别注意样品的代表性，工业废水中一类污染物应在车间或车间处理设施排放口取样，二类污染物在总排放口取样。采样位置应在采样断面的中心。采样时应除去水面的杂物，垃圾等漂浮物。用样品容器直接采样时，必须用水样冲洗三次后再行采样，特殊项目除外，如水面有浮油时，采油的容器不能冲洗。用于测定悬浮物、五日生化需氧量、硫化物、油类等项目的水样，必须单独定容采样，全部用于测定。采集现场平行样时，应等体积轮流分装成2份。污染纠纷仲裁样品应适当增加现场平行样或增加频次。

（三）水样运输和交接

水样采集完成后，为使待测组分更加稳定，应根据各项目的要求进行样品冷藏、冷冻或加入固定剂等处理。一般采用控制溶液pH值、加入抑制剂、加入氧化剂或还原剂的方式。水样运输前应确保容器盖紧，必要时使用封口膜包覆，装箱时应采用分隔、防震措施，确保冷藏效果符合要求。水样与实验室交接时样品接收者应对样品数量、外观、容器、时效、记录等有效性进行审查确认，送样者与接收者均应在确认单上签名。

四、结语

综上所述，环境监测水质采样过程是水质监测的基础，是保证监测数据代表性、准确性、精密性、可比性和完整性的前提条件，而现场采样活动易受各种因素的影响，因此采样过程的质量控制就显得更加重要。环境监测质量是环境监测过程中的一项重要的基础工作，是监测工作的生命线，所以需要根据本机构的实际情况，有效地采取一些具体的措施来提高现场采样的质量。可以从健全管理制度、充分做好采样前的准备，提高采样分析人员的综合素质这三方面做起，逐渐地改善和提高现场采样质量。但是，体系建设和质量管理是一个长期的过程，不可能一蹴而就，切忌拔苗助长，需要脚踏实地地去开展各项工作，不断积累，持续改进，扶正心态，正视问题并寻求解决方法，为最终建设成为高水平的环境监测机构不断努力。

参考文献

[1]陈科峰．探讨环境监测现场采样的质量控制措施[J]．能源与环境，2019(2):69－71．

[2]陈永忠．环境监测现场采样的质量控制措施[J]．环境与发展，2019(1):157－159．

[3]唐楠.浅谈环境监测现场采样质量控制的措施和建议[J]．能源与环境，2017（1）：68-69.

[4]陈正英，朱君，孔月.苏州市“采测分离”现场采样质量管理工作经验讨论[J]．污染防治技术，2019（2）：8-11．

[5]罗广.环境监测水质采样质量管理分析[J]．中国资源综合利用，2019（3）：133－135.

收稿日期：2020－3－12

作者简介：吴盛辉（1983－），男，工程师，本科，从事环境监测工作。

论文作者:吴盛辉

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8e88854068c5b01473ff87dd.html