# 对建筑工程防水施工技术的探究论文_马慧慧

（金湖县建设工程质量监督站，江苏淮安211600）

摘要：防水施工技术在建筑工程中的应用，不仅会关系到建筑工程的质量，而且对工程项目的使用条件，还有卫生条件都有着重要的影响。可以说，防水工程的好坏，将直接影响人们居住生活的环境。因此，本文对屋面及地下工程的防水施工技术应用进行了研究和分析。

关键词：建筑工程；防水；施工技术

前言

建筑防水施工技术的有效应用，能够使建筑物免于浸蚀，并增强局部损坏的薄弱部位的使用强度，有效地提高防水层的防水能力，还能延长工程的使用寿命，而且对工程在日后的运行和维护有了防水安全保障。因而，我们必须重视建筑施工中防水施工技术的应用，并对这方面产生的问题进行及时的解决办法。

1防水技术在建筑工程中应用的重要性

应用防水技术能够为建筑工程的施工质量提供保障，主要表现为：建筑工程的主体在使用的过程中，某层卫生间发生渗水，其顶棚抹灰因受潮而发霉，居住者因抹灰层的掉落，其安全受到严重影响。内墙面粉刷层因外墙渗水而发霉，观感质量均受到严重影响。楼板中钢筋因楼板渗水导致钢筋锈蚀，锈蚀处因膨胀将混凝土挤裂。所以，防水工程好坏对工程质量有很大影响。

在建筑施工中，防水技术是其重要的组成部分，是实现建筑物使用功能与保证其安全的重要手段，可有效防止建筑物受到侵蚀。侵蚀与渗漏现象多发生于建筑工程的施工中，合理应用防水材料才能够有效避免其发生，建筑物使用寿命也可得到有效延长。

2建筑工程屋面防水施工技术应用

2.1施工材料的选取与施工

2.2.1新型防水材料的应用

科学技术的飞速发展使得新型防水材料不断被发现并创造出来，新型防水材料的出现在一定程度上提高了防水工程的质量。目前来说，新型防水材料主要是高聚物改性沥青卷材和合成高分子防水卷材两种，前者耐高温和防腐蚀性比较强，而且使用效果维持时间比较长，应用相对比较多；而后者的质量轻、便于施工、不需要加热等特点更是大大提高了施工效率。两者都在一定程度上提高了防水工程的施工质量。

2.2.2防水涂料的应用

在防水工程施工前，将防水涂料均匀地涂抹在防水面上，使涂料形成一层具有防水效果的涂层，从而达到防水的效果。防水涂料可以应用在所有需要进行防水防护的地方。特别是那些其他防水材料无法进行施工地方。防水涂料的应用，既简化了防水工程的施工工艺，又能得到良好的防水效果。可以说防水涂料的出现是防水工程中一项革命性的变革。

2.2.3建筑密封材料的应用

在建筑工程中，难免会出现一些墙体或者其他部位的裂缝和裂纹现象。这种情况下，防水材料只是进行表面的防水，无法进行裂缝内部的防水处理，经过一段时间后，很容易造成裂缝处防水材料的损坏，失去防水作用；同样防水涂料对与裂缝情况也束手无策，完全达不到防水标准。而密封材料和涂膏的使用，恰好可以解决这种问题，它可以将裂纹和缝隙进行填充，使其与整体机构进行连接，消除裂缝或细纹，然后就可以进行其它方式的防水处理了。其还可以被应用于门窗安装缝隙、楼层管道处的防水处理。所以说，密封材料的应用，补充了防水材料和防水涂料的缺陷，提高了防水工程的实际效果。

2.3施工控制

对于建筑工程而言，屋面防水施工过程应该得到全面的控制，首先要结合设计方案，对屋面的基本结构进行综合性的考虑与分析，在此基础上选择适合的防水材料，从而在确保防水施工质量的基础上，有效防止建筑在后续使用中出现渗漏的情况。此外，由于防水施工涉及到建筑房屋的方方面面，所以施工中应保证结构上的稳定性，不会对结构造成不利的影响，避免出现屋顶断裂等严重问题，这就要求对屋面面板进行防水施工时应完全对称。同时在构建防水基层时，屋面的涂抹应尽可能的均匀，从而更好的控制温度。建筑屋面中的刚柔防水型结构主要由两部分组成，分别为刚性和柔性，因此在施工过程中，需要将这两个方面进行充分的结合，发挥出刚性与柔性的优势，进而大幅加强防水性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4刚性防水屋面具体的施工技术

对于刚性防水层具体的施工技术，相关的技术人员需要特别注意的是混凝土相应的施工质量，混凝土主要可以分为水泥砂浆或者是细石混凝土等，并且，需要将这样的混凝土转化成具有刚性的防水层，从而有效的保证整个建筑的屋面能够具有较强的防水功能。

（1）C20属于所有混凝土防水层中自身具有的强度最差的一个类型，并且具有一定比例成分的混合砂石。在实际的施工过程中，需要特别注意的是合理的控制好所有混凝土自身具有的科学配比，并且，对混凝土进行的养护工作仍然不能忽视。

（2）在具体的刚性防水层中拥有一定量的钢筋配置，其中，使用钢筋的主要作用是支撑或者是收缩应力等。并且，需要将整个钢筋都设置在混凝土的中间位置，不断加强刚性防水层自身具有的支撑能力，同时，处理好防水层之间的分隔缝。可以设置分隔缝具体的横据为6m，还可以在所有的分隔缝中加入一些具有密封作用的材料。

（3）在刚性防水层使用的所有混凝土逐渐凝结以后，需要对混凝土进行养护，时间大概保证在7d左右，并及时检查防水层是否存在严重的漏水情况，一旦发现任何的问题，都需要尽量及时的处理，做好相应的密封处理。需要特别注意的是，对表面进行相应的清洁，加强材料具有的粘结力。

2.5柔性防水层面具有的施工技术

与刚性防水材料具体的施工技术进行比较，这种柔性的防水材料自身具有的最大特点就是能够实现整体的现浇。需要注意的是卷材铺贴以及相应的细部结构具体的施工技术。例如，在进行卷材铺贴的过程中，特别注意的是保证铺贴的方向正确，针对不同的防水卷材，需要选择不同的铺贴方向，对于方向的选择，主要取决于整个屋面具体的坡度，在实际建筑施工的整个过程中，应该充分的结合具体的坡度，最后完成卷材的铺贴工作。此外，所有的柔性防水层，需要进行相应细部结构的处理工作，例如，开展阴阳角相应的复杂部位处理工作中，需要及时添加防水层，从而有效的增加防水的面积，最终提升整体的防水性能。

2.6屋面防水施工的维护管理措施

建筑有一定的寿命，在长时间的使用之后，建筑势必会出现一些类似于老化等情况，屋面渗漏问题包含其中。因此，应对建筑的屋面进行定期的维护，加强管理的力度，保障防水性能得到很好的延续，这样不仅可以显著减少屋面渗漏情况的出现，还能节省屋面大修的经济成本，使屋面防水功能得到很大的提升，真正做到持久有效。

3地下工程防水施工技术的应用

3.1底板垫层防水施工技术

在建筑施工中，底板垫层方面的防水，对地下工程质量的影响非常大。在底板垫层上的防水方面，主要分为空铺法，还有点粘法，以及条粘法和机械固定法。对于控制地下工程的防水的质量，大多都选用空铺法。根据《地下防水技术规范》的理念，在防水卷材的搭接过程中，一定要认真仔细，如果搭接部分没有做好，那么搭接的细微部位一定会处理不当，防水卷材搭接粘接不牢固，以后地下渗水现象将会是屡治不绝。对防水卷材长短边搭接范围，最好控制在90mm到100mm之间。在地下防水施工中，防水卷材在封边的时候，一定要彻底把渗入的空气排净，同时还要挤出热熔沥青，然后来进行封边处理。

3.2底板和侧墙连接处的防水施工技术

在底板和侧墙的连接部位，对防水卷材的保护和搭接是非常重要的。因为底板与侧墙是分别浇筑的，这个方面是防水的重点，在实际的施工操作中，最好的办法就是砌筑永久保护墙。其具体的施工步骤，先要空铺施工防水卷材附加层，然候再铺上一层防水卷材，紧接着在防水卷材接茬地方，覆盖上泥土，也可以用虚砌三层皮砖的方法，保护防水卷材。施工完毕后，把卷材表面清理干净。

3.3墙面和防水卷材的防水施工技术

对后浇带的防水技术的应用方面，它是地下外墙防水和施工的关键所在。如果在这个方面对防水施工处理不当，在整个外墙的防水质量上，一定会产生很大的影响。为了使防水层形成一个整体，我们需要把浇带部位处，加设预制钢筋混凝土盖板，再把防水材料施工于盖板上。为了墙面与防水卷材粘贴的牢固程度，为了尽量防止在粘贴完卷材以后，其内部会有很多空气空隙的存在，可以导致卷材脱落问题，从而发生渗水问题，我们尽量应该采用满粘贴的方式进行工艺处理。

4结语

综上所述，我们可知防水施工技术是建筑工程中不可或缺的技术，其应用的实际质量关乎到建筑的总体质量与使用寿命。因此，在施工中工作人员应层层把关，在确保防水质量的基础上，尽可能延长防水性能的耐久性。

参考文献：

[1]赵雪锋，杜线茹．浅谈防水施工技术在建筑工程中的应用[J]．企业技术开发，2013（06）

[2]王晓茜．浅谈建筑防水工程在建筑施工中的应用[J]．民营科技，2015（05）

[3]邹锦图．浅谈房屋建筑中防水技术在施工中的应用[J]．江西建材，2015（15）

论文作者:马慧慧

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年11月上

论文发表时间:2016/9/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8edb780197b7bed4dca98f25.html