# 浅析电气二次回路的故障分析措施论文_冯硕

（中国昆仑工程公司）

摘要：随着电气事业的发展脚步逐渐加快，居民对于电气系统的功能以及质量具有较高的要求。电气在我国经济增长组成部分中占据非常重要的位置，电气工业面临较大的挑战。电气工业生产中电气二次回路故障是较为常见的问题，若电气二次回路发生故障问题，则会造成电气系统无法正常运行，导致经济损失。本文对电气二次回路的故障分析措施进行分析，并探讨电气二次回路故障的维修方法，旨在提高电气的运行效率。

关键词：电气二次回路；故障分析；故障维修；措施

1.前言

电气生产中电气二次回路占据非常重要的位置，其对于电气一次设备的正常运行可有效维护，一旦电气二次回路出现故障问题，对电力系统整体运行的正常性产生一定的影响[1]。因此，在检测电气二次回路时需要尤为细致，并采用多样化检测方法进行辅助，导致电气二次回路故障检修出现一定的难度。因此，在实际的工作中，需要重视电气二次工作，为提高电气生产效率奠定良好的基础。

电气二次回路的故障分析对策

2.1替代法

通常情况下，电气二次回路电子元件故障中主要是采用替代法进行分析。目前，电子电路具有较为广泛的使用范围，在各大工厂的生产中是非常重要的设备。加上对电子二次回路电子元件故障进行查找有一定的难度，通过替代法进行分析则较为简单。电气二次回路通过替代法进行分析的相关步骤主要体现在下述几个方面：首先，工作人员需要明确哪些电子元件比较容易发生故障问题，接着仔细的拆卸容易发生故障问题的元件，同时把与该电子元件性能相同或者型号相同的元件替换上去，判断容易发生故障问题的电子元件[2]。最后，进行电路通电，查看电路的运行是否处于正常状态。若该电路元件能够在正常状态下工作，则表示替换下的电子元件发生故障问题；若电路无法正常工作，还需要通过相同的方法来替换其他电子元件，以此类推，直到找到发生故障问题的电子元件。

2.2电位测定法

替换法是否能正确实施取决于工作人员是否了解各种类型的电子元件，一旦电气电路有着较多的元器件型号时，实际查找故障时有一定的难度[3]。因此，工作人员可以通过电位法对出现故障问题的电子元件进行判定。采用辅助设备对电气二次回路中不同位置的电位进行测量，若发生异常情况，则代表该位置电子元件发生故障问题。采用电位测定法可以比较精确、快速的找到故障元件，促进工作效率明显提升。

2.3开路法

若电气直流系统发生接地故障问题，可以通过开路法全面分析电气二次回路的故障问题。开路法实施的实际步骤主要体现如下：（1）通过开路法逐条排查整个电气线路，查出可能发生故障情况的线路；（2）工作人员通过电压表对地表电压进行测量，查看测量结果与电压值正常范围的偏差值，若偏差较大，则表示电气二次回路出现故障问题；（3）通过综合考虑（2）的测量结果、（1）查找结果查询电气二次回路发生故障问题的实际位置。

2.4综合电阻法与开路法

通常情况下，在电气二次回路是否发生短路问题的判断中综合应用电阻法与开路法进行分析，综合使用的相关步骤体现如下：（1）通过辅助设备对电源两端的电阻值进行测量；（2）若测量的电阻值不超过最低电阻值时，则表示电气二次回路发生短路故障问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5电流测定法

一旦工作人员在操作继电保护装置出现错误问题，会导致断路器出现开关断开的情况。检修人员在遇到这种问题时，需要检测电气二次回路问题，将发生问题的主要原因找出。检测人员在对电气二次回路发生短路问题的判断中通常会选择电流法。电流法实际的操作步骤如下：通过电流表对电路工作电流进行测定，若测量的电流值与正常范围有一定的偏差，则表示电气二次回路发生短路等故障问题[4]。

电气二次回路故障的维修对策

3.1互感器二次回路发生故障的维修对策

互感器二次回路出现故障的概率较高，通常是在高压触电、接线发生错误等两个方面发生故障问题。通过分析接线错误故障可以分成两个方面的对策，一方面是每隔一段时间检查保险丝；另一方面是需要把接地线路往熔断器出线端移动。检修人员可以通过4个步骤来维修高压触电故障：首先是明确电压互感器的电源来源；其次通过辅助仪器测量熔丝与挂地线；再次是将安全电闸安装在电压交感器中间位置；最后是对电气二次回路给予通电处理，对电路运行的正常状态进行查看。

3.2电子元件发生故障的维修对策

由于电子元件发生故障问题可以采用相对简单的处理对策，只是需要更换发生故障问题的电子元件，尽量更换原来的型号、性能优越的电子元件，对电子二次回路正常运行有一定的帮助。

3.3交流回路发生断线故障的维修对策

通常情况下，电气交流回路发生断线故障一般是因为电气设备工作人员违规施工操作导致的。所以，要想促进该故障问题得到良好的处理，则需要全面规范工作人员日常操作行为，确保工作人员能够根据相关的规定给予针对性的操作。同时，需要每隔一段时间指派电路维修工作人员定期保养维护电气二次回路，可立即找到电气二次回路的安全隐患，并通过相关的维修对策给予处理，避免交流回路再次出现断线故障问题。

3.4直流系统发生接地故障的维修对策

直流系统发生接地故障问题的维修有一定的难度，一方面，需要拆卸电源的熔断器，接着检查故障问题。若电源熔断器出现故障问题，检修人员应该全面检查室外与室内的变压器，通过排查的方式排除电气二次回路故障问题[5]。

结束语

综上所述，居民的生活以及工业的生产与电力具有非常密切的关系，只有保障电气系统正常运行、安全运行，方可加快社会快速发展、健康发展的速度。所以，电力部门应该重视分析电气二次回路故障，并促进电气二次回路故障分析水平明显提高，通过针对性的对策给予解决，才可完善电气二次回路故障分析，降低故障发生的概率，加快电气工业的整体发展速度。

参考文献

[1]胡学衡.电气二次回路常见的故障分析方法[J].科技致富向导,2013,15(27):372-373.

[2]王诗然.探讨电气二次回路的故障分析措施[J].生物技术世界,2014,10(07):132-133.

[3]谌炜.电气二次回路的故障分析措施研究[J].中国管理信息化,2015,9(18):96.

[4]聂金林.电气二次回路故障检测探析[J].机电信息,2013,20(36):99-100.

[5]许晔.继电保护与二次回路故障分析及处理[J].企业技术开发,2015,12(06):78-79.

.

论文作者:冯硕

论文发表刊物:《电力设备》2016年第3期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ef4f400eec846aa3645efe6.html