# 浅谈地下建筑火灾危险性及灭火救援对策论文_于志鹏

（通辽市公安消防支队，内蒙古，通辽，028000）

【摘 要】本文针对地下建筑特点及火灾危险性分析入手，论述了其灭火救援工作中的指导思想、火情侦察、人员疏散、火场排烟及灭火战术运用等重要环节，为该类火灾事故的高效处置提供参考。

【关键词】地下建筑；火灾危险性；安全疏散；灭火救援

引言

近年来随着我国城镇化建设步伐的加快，城市规模不断扩大、功能也日趋完善，处于地面以下的建筑日益增多，地下建筑使用范围也越来越广。虽然节约用地，扩大城市空间，增强现代城市立体感，但是地下建筑内部结构复杂，并具有隐蔽、密闭和缺乏采光等特性，一旦发生火灾，扑救困难、疏散困难，极易造成重大人员伤亡和财产损失。

例如2009年3月5日，四川省南充市高坪区一家具厂地下仓库失火，消防官兵往仓库里灌入400多吨水仍无济于事，最后不得不将所有通风口封死，大火才因缺氧“窒息而亡”。这场离奇大火足足烧了6天6夜。南充市公安消防支队战训处处长王珂对这起火灾进行案例分析时仍禁不住连声感慨地说：“地下建筑火灾确实不好对付，其扑救难度甚至比高层建筑火灾更大！”为此，为了更有效地处置地下建筑火灾，最大限度地减少人员伤亡和财产损失。本文就如何开展地下建筑灭火救援的组织指挥及技战术对策提出几点建议，有不当和不足之处，请大家批评指正。

1 地下建筑特点及火灾危险性分析

1.1火场能见度低，扑救视线受阻

地上建筑一般都有门窗，着火时可借助门窗通风、排烟和排热，而地下建筑一旦发生火灾会迅速产生很浓的烟雾，而不会像地上建筑那样有80％的烟雾可以从破碎的窗户扩散到大气中去，浓烟使能见度变得极低。不熟悉地下建筑内部情况人，要找到安全出口时相当困难的，而且地下建筑没有天然采光，在电源中断情况下，只能依赖人工照明，而人工照明很容易被浓烟遮挡，疏散会更困难。

1.2人员疏散困难，容易造成伤亡

地下建筑，除少部分地下车库外，各类地下建筑商业兴盛，往往消费、娱乐人员聚集。小型消费、娱乐场所几十人、上百人，而大型的综合性地下建筑、商场则日均量可能上千人，甚至几千人。有的由于商场设在综合功能的建筑内，稍有疏忽，如果发生火灾，很容易造成人员恐慌、混乱，疏散困难，造成大量人员伤亡和重大经济损失。

1.3大量烟气和有毒气体，威胁扑救人员

地下建筑内本身就缺氧，如果燃烧产生了大量的烟气和有毒气体，如一氧化碳、二氧化碳、氢化物等，对人体有麻醉、窒息、刺激作用。而烟气和有毒气体含量增多的同时，也会消耗大量氧气，对人体生存构成极大威胁。

1.4火场温度高，出现高温灼烤现象

地下建筑失火后，如果燃烧的是普通固体可燃物质，其产生的温度和气体火灾相比要低得多，但也高达800℃～1200℃，灼热烟气在地下建筑内很难散出，使消防人员难以进入。如果地下建筑内燃烧的是液化石油气，温度则高达2000℃以上，消防人员根本无法进入。

1.5采取内攻战术，困难较大

地下建筑出入口一般较少，而且内部通道弯曲狭窄，火情不明，使火场指挥员决策困难。火灾情况下，地下建筑出入口向外冒着高温烈焰和滚滚浓烟，水枪射流往往鞭长莫及或击不中火点，在这种情况下，攻击往往要经历很长时间才能奏效。

1.6通讯指挥难度加大

地下建筑多为钢筋混凝土结构，结构中的钢筋网及周围的土体或岩石对电磁波有一定的屏蔽作用，妨碍使用无线通信，如果接收天线在火灾初期即遭破坏，将直接影响到内部防灾中心指挥和通讯工作。另外，浓烟、高温和低能见度，以及内部复杂的空间布置，都大大增加了消防人员通讯指挥的难度。

2 地下建筑火灾的灭火救援对策

2.1牢固树立科学施救的指导思想

实施科学施救，是指消防指挥员准确合理地部署消防队伍灭火救援的作战行动，依据火情和灾情采取有效的作战技术措施。它贯穿于灭火救援所有的作战行动范畴，统帅指挥员灭火救援的指挥意识，涵盖消防队伍所有战术、技术措施和一切战斗行动，当然也包括救人行动。一个优秀指挥员，无论火情多么复杂多变，还是灾情艰难险阻，他都要具备沉着、冷静、指挥若定的气质；顽强、果敢、不惧艰险的品质；审时度势、善抓时机、科学决策的素质。

2.2快速做好火情险情侦察处置工作

扑救地下建筑火灾，首先，要求第一时间到达的消防中队指挥员应与地下建筑知情者快速取得联系，弄到建筑图纸。只有在情况弄清楚后，才能下达进攻命令，而决不能像扑救地面火灾那样凭直接观察下达命令。其次，在询问情况不清楚，地下火情不明确，指挥员不能作出决策时，应立即派出侦察分队，以确定地下情况。第三，深入侦察时要注意查明，地下是否有被困人员，搜索洞室、过道、厕所等各部位，及时救助遇险人员。第四，确定火源位置、火势情况等，并及时向火场指挥员报告。此外，还因深入地下侦察火情环境恶劣、危险性大，选派人员必须具备良好心理素质和业务技能才能胜任。

2.3采取积极有效的防、排烟措施

对于地下建筑，当某一部位发生火灾时应迅速采取有效防、排烟措施，对火灾区域实行排烟控制，使火灾产生烟气和热量能迅速排除，以利于人员疏散和消防扑救。根据地下建筑物不同特点，可以选择不同的防、排烟措施。

积极有效地排出火场烟雾，可以提高能见度，降低洞室温度，有利于尽早展开灭火，缩短施救时间。一方面，要充分利用排烟口、排烟管道口及通风口排烟；另一方面，要用排烟风机进行强制排烟。在火场自然排烟速度慢、效果不佳，又无机械排烟手段的情况下，可集中二、三支喷雾水枪进行排烟排热作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆排烟时应注意正确选择时机及方法、部位，以防止因排烟改变火势蔓延方向和扩展速度，对灭火工作造成新困难。

2.4采取多种措施进行灭火

扑救地下火灾，必须有效利用水幕或水喷淋设备，阻止火势蔓延，或开启固定设备扑救初起火灾，没有上述设施也应利用其室内消火栓等进行灭火。当地下建筑空间结构复杂，局部区域在内攻条件非常恶劣，固定消防设施又不奏效的前提下，应考虑利用防火卷帘、防火门等封闭着火地下建筑或地下建筑的局部区域，采用窒息灭火法进行灭火。但前提是对其他毗邻建筑或社会生产生活影响不大，不会造成二次损害。有条件可向封闭区充灌惰性气体或高倍数泡沫，以冲淡燃烧区的含氧量并降温，辅助窒息灭火。

地下消防栓，当水源充足，压力大时，应先采用“以近就近”的战术，多出几支水枪，扑灭初起火灾，发生火灾时及时放下卷闸门，尽量将火势控制在某个防火分区内。同时及时关上消防泵房、消防监控中心的防火门，防止火势蔓延扩大到另一个区域。

2.5要正确处理好救人与灭火之间的关系

第一，救人是灭火战术的首要任务，救人重于灭火。当火场上有人受到火势、浓烟、毒气等威胁时，有生命危险时，排除险情，积极抢救人命。火场指挥员要迅速组织精干的训练有素的特勤队（班）人员尽快把被困人员抢救出来。同时调集救护人员、车辆到火场进行急救；第二，为了救人先灭火。当火场上有人被困于燃烧区内，不扑灭火势、不排了除险情，就会增大人员伤亡或无法抢救被困人员的情况下，先灭火，排除险情，为被困人员提供生存条件；第三，救人与灭火同步进行。当火场上救人（排险）任务不重，火场指挥员应在组织一部分力量救人（排险）的同时，组织其余力量扑救火灾，不能将救人与灭火分割开，顾此失彼，要有机地结合起来，不能为救人而救人，忽视灭火，则可能造成救人不成，灭火无功。

2.6正确处理好火场供水问题

地下建筑一旦发生火灾，需要大量灭火用水，因此火场供水工作是关系到灭火成败的关键问题，确保不间断供水应引起高度重视。为了保证灭火战术需要，要安排专门指挥员组织火场供水。根据火场实际情况，采取一切手段解决好灭火用水。在取用市政供水管网供水同时，还要充分利用火场周围单位内的消防供水设施。

2.7正确处理破拆、保护物资及疏散之间的关系

破拆工作是为灭火和救人服务的，必须在火场指挥部的统一指挥下，有目的、有计划、有措施地进行，绝不可盲目乱拆。破拆时水枪必须到位掩护，特别注意承重结构，防止建筑倒塌造成人员伤亡。

由于地下建筑普遍存在储存物品数量大，堆放形式各异又不规则等情况，发生火灾后蔓延迅速，在灭火同时组织力量采取疏散与保护物资措施。应疏散和保护物资包括：受到火势威胁物资；妨碍灭火救人物资；超过建（构）筑物承重能力物资；无法疏散物资等。

3 灭火救援工作应注意几个问题

3.1严明火场纪律，加强统一指挥

扑救地下建筑火灾，要坚持“救人第一”指导思想，严明火场纪律，加强统一指挥。要认真搞好火情侦察，结合灭火救援预案、地下结构图纸展开行动，杜绝战斗行动盲目性、危险性，严禁任何参战单位和个人破坏火场秩序，影响行动安全。

3.2始终坚持攻放结合战斗原则

对于地下建筑火灾扑救，在出入口要坚持一攻一放，三个以上出入口的要坚持一攻两放，坚持攻口少于放口的原则。

3.3确保通信联络畅通，密切注意复杂险情变化

进入地下建筑人员要配备专用有线、无线通信设备，必要时应由通信部门在地下建筑内部设置移动信号接收设备，确保通信联络畅通。同时还要密切注意火场建筑（货架）倒塌、坠落物、漏电等复杂情况下的险情变化，采取果断措施避免人员伤亡。

3.4严格掌握内攻人员数量、时间，及时组织人员替换

必须严格掌握深入地下灭火人员数量、时间，及时组织替换力量。内攻人员编组不少于两人，应采取必要个人防护措施，佩戴空气呼吸器、隔热服（防毒衣），携带通信、照明、导向绳、呼救器等装备。充分考虑呼吸器有效使用时间，并随时注意内攻人员体力消耗状况，对参战人员定时组织人员轮换。

3.5抢救、疏散被困人员要仔细清点、登记

要结合热成像仪、烟雾视像仪等设备搞好搜救工作，不要放过每个可能留人部位，防止漏人造成伤亡。对救出人员要认真清点、登记，对伤员及时组织抢救、送往医院治疗。内部纵深长、空间大的，在救人时要组织官兵接力传送或轮换作战，防止一线人员体力消耗过大，因疲乏出现意外事故。

3.6火灾扑灭后的处理工作

火灾扑灭结束后，要及时清点人员和器材，检查火场，防止复燃。此外，还要做好善后移交工作。

4 结论

地下建筑火灾灭火救援工作是十分复杂的，本文虽然对地下建筑特点及火灾危险性，以及其灭火救援工作的指导思想、战术措施、注意问题等诸多方面进行了初步探讨和研究，但由于缺少扑救地下建筑火灾的实践经验和切身体会，学习中的认识还很肤浅，还有待于在今后的实际训练和灭火救援中得到完善和提高。

参考文献：

[1]李金文.中国消防手册[M]第十卷,火灾扑救.上海:上海科学技术出版社2006版.

[2]魏东.消防部队利用固定消防设施开展灭火救援的应用技术分析[J].武警学院院报,2010年.

作者简介：

于志鹏，男，内蒙古通辽市公安消防支队。

论文作者:于志鹏

论文发表刊物:《工程建设标准化》2016年2月供稿

论文发表时间:2016/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8efed253ac0d3c565583cff2.html