# 便携式光缆敷设专用装置研究论文_覃杨

（贵州电网有限责任公司铜仁供电局 贵州铜仁 554300）

摘要：现如今，信息技术的应用使变电站不断向数字化、智能化方向发展，变电站传输的介质也由之前的电缆占主导位置发展为光缆。本文主要分析了有关便携式光缆敷设专用装置的研究，以供同行参考。

关键词：便携式；光缆敷设；装置研究

1、为提高光缆敷设施工一次合格率，可利用平缓段光缆直埋与困难段光缆穿越硅管的方式综合进行，避免断、损等损伤出现，从而确保光缆一次性通过、一次性投用。在施工过程中，应着重做好光缆材料的接、检、保、运工作， 变电站缆沟光缆敷设需大量人员的问题，防止有可能影响光缆传输性能的工序使材料本身发生故障。由于变电站缆沟转角较多，光缆敷设时，为避免光缆被磨损或挤断，每个转角都要配至少一人辅助放缆，需多人配合敷设，人工成本很高；光缆在搬运及储存时应保持缆盘竖立，严禁将缆盘平放或叠放，以免造成光缆排线混乱或受损。短距离滚动光缆盘，严格按缆盘上标明的箭头方向滚动，以免损坏保护板而伤及光缆。特殊地段提前预埋硅芯套管，控制好弯的曲率半径及间距，避免光缆受损。

2、针对问题情况，提出项目研究内容、技术路线与实施方案：

2.1研究内容

2.1.1目前变电站光缆敷设的问题所在；

2.1.2研究一敷设辅助工具代替人工；

2.2技术路线

结合光缆特性以及变电站实际应用情况，开发出适合变电站使用的便携式光缆敷设专用装置

2.3实施方案

2.3.1根据结合光缆特性以及变电站实际应用情况，综合考虑使用环境、安装空间、光缆用量、使用便捷性、经济性等因素，开发出尺寸合适、操作简单、方便快捷、经济实用的装置

2.3.2依托公司新建变电站项目进行试用，并记录试用过程中出现或可能出现的问题。

2.3.3根据试用结果，提出改进和优化措施，进一步完善该装置，实现实用性强、适用性广、经济性优等性能特点，并推广该装置。

2.3.4使用方法：

（1）如下图所示，装置由件1角钢，件2轴座，件3轴垫板，件4转轴，件5轴盖板，件6轴承组成；

（2）在光缆路径每个拐角处，把件1角钢与缆沟拐角前及拐角后最接近拐角处的电缆托臂用钢扎带扎牢固，两着重合长度不少于150mm；

（3）敷设时光缆放到放缆架上，一人手握光缆一端，沿缆沟前进，到拐角处，依次穿入拐角前和拐角后件4两转轴之间，每到一处均按此方式操作；

（4）光缆敷设到位到后，取下件5轴盖板，把光缆从两轴间取出放到缆沟托臂上，进行捆扎整理；

3.2、降低施工难度，提高工作效率，社会影响损失是无法估量的。

4、项目创新性

4.1理念创新性，结合实际，节约人力资源，降低安全成本，探讨光缆敷设工具专业化；

4.2 成本控制容易落实；

4.3 产品创新性，光缆敷设以往全靠人工，该装置的出现，填补了站缆沟敷设光缆工具的空白；

4.4 应用创新性，以专用工具代替人力，不但提高了工作效率，而且还避免了人为的工作失误，同时还大大降低了施工费用。

参考文献

[1]徐丙垠,李胜祥,陈宗军.电力电缆故障探测技术[M].机械工业出版.

论文作者:覃杨

论文发表刊物:《电力设备》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f3c5920c1de0e626e8cef0b.html