# 坡屋面防水施工质量管控重点之论证论文_靳磊,付皓亮,马泽琛

中建二局第三建筑工程有限公司 北京市 100070

摘要：坡屋面以其各种变化的造型，灵活的空间应用和良好的排水性能，在别墅工程中得以广泛应用。但由于其施工难度相对较大，可能存在不同程度的渗漏现象，其防水工程的质量问题不容忽视。

关键词：别墅坡屋面防水；施工质量；SBS卷材

引言：文章分析了屋面结构自防水施工质量控制，同时阐述了施工材料防水施工质量控制。旨在强化别墅坡屋面防水施工质量控制的重要意义，提高别墅坡屋面防水施工技术水平，进而提升坡屋面防水施工质量，保障建筑整体施工质量。

1.屋面结构自防水施工质量控制

1.1模板施工

由于别墅坡屋面存在一定的高度差，因此针对别墅坡屋面的模板施工过程中，要保证模板体系足够的强度和抗压能力，进行模板拼接工作时应当避免出现漏浆问题，同时保证模板拼接紧密，防止模板与模板之间存在缝隙。另外，模板表面要保持干净整洁，内部不得有积水和垃圾，模板整体具有一定的湿润度，便于模板粘模工作的开展，避免出现麻面、露筋等大大小小的问题。

1.2梁板钢筋施工

梁板钢筋施工过程的防水施工要注意以下要点：一是在双层钢筋网之间设置马凳，与上、下层钢筋接触部分扎紧，强化钢筋网的稳定性，防止在混凝土浇筑与振捣工作进行时出现钢筋下陷现象，影响混凝土浇筑效果，进而降低建筑整体结构的稳定性与抗压能力；二是避免出现露筋问题，钢筋施工过程中应当绑扎牢固，防止钢筋在碰撞、振动和正常施工使用过程中出现绑扣松动、钢筋错位的问题；三是钢筋结构与模板结构相组合时，应当使用砼保护层当垫板，避免钢筋端部与模板表面的直接接触。

1.3混凝土浇筑施工

混凝土浇筑施工分为柱的浇筑和坡屋面梁、板浇筑两个部分进行。针对柱的混凝土过程相对较为简单，注意振捣工作时采用分层振捣方法，保证混凝土柱的结构紧密，强度足够就可以了。而在进行坡屋面梁、板的混凝土浇筑工作时，由于坡屋面存在一定的高度差，增大了混凝土浇筑工作的难度，应当科学合理的安排浇筑顺序，做好相关准备工作，同时要特别注意墙板交界处混凝土的振捣工作，保证交界处的混凝土强度。

2.防治措施

2.1混凝土屋面

一是原材料控制。由于在夏季高温环境下进行屋面施工，因此对混凝土的抗裂、防渗、缓凝和低水化热提出了较高的要求。首先水泥采用强度等级42.5的普通硅酸盐水泥，粗骨料最大粒径≤15mm，含泥量≤1％。细骨料采用中细砂，细模系数为2.4，含泥量≤2％，水为自来水。②其次在混凝土添加JM-II型混凝土高效增强剂、YJ-60膨胀剂和II级粉煤灰，起到延缓初凝时间、降低水化热、消除和抑制混凝土因收缩应力而产生的裂缝、改善和易性等作用。二是施工工艺控制。首先模板工程：要求模板的拼缝和刚度满足施工规范要求，支撑应牢固。其次钢筋工程：要求严格控制支座负筋的长度和保护层厚度，避免踩踏。最后混凝土工程：施工时严格按事先的施工方案，采用二次转料法，控制下料高度，浇筑由下而上，先大面后小面，要求一次浇捣完成，不留施工缝。在一次浇捣完毕后的45-60分钟内（视温度情况），用平板振捣器进行二次振捣，自下而上按1/3搭接振捣。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆二次振捣的目的是为了将混凝土内钢筋和预埋件等周围残存水分、水膜彻底消除，以减少孔隙和气泡；另外，二次振捣还对消除漏振、欠振，提高混凝土的密实度、强度和抗渗性能有明显的效果。在混凝土初凝前，及时派人进行表面搓毛抹压，以减少表面水分蒸发过快，避免表层塑性裂缝和龟裂。三是细部质量控制。屋面泛水、滴水、管道周边以及其他节点严格按设计图纸和施工规范施工。管道周边做到嵌缝密实，做好水电管路、避雷带的预埋工作，严禁事后凿打。对个别后置穿板的管道周边，必须二次分层灌浆，孔洞应凿成上大下小的喇叭口，光滑塑料管应先拉毛表面后安装，避免空鼓产生。

2.2坡屋面找平层要求

处理好坡屋面的施工缝之后，就要进行卷材铺设之前的找平层工作，也就是处理坡屋面表面光滑度，保证坡屋面表面的干净完整，解决坡屋面表面突出的尖角、凹坑和起砂状况，处理平层各空隙之间的高度差，使空隙呈平滑过渡状态。同时，坡屋面平层结构各交接部位，要处理成圆弧或钝角，降低卷材铺贴难度，保证坡屋面卷材的完整铺贴覆盖，找平层相当于一个卷材铺贴的前期准备工作，使别墅坡屋面表面符合卷材铺贴要求，保证坡屋面防水施工的质量。

2.3 热熔法铺贴SBS防水卷材

别墅坡屋面卷材铺设时，应当保持卷材铺贴与屋脊呈垂直状态，铺贴重点为节点、附加层和屋面排水较为集中的部位，比如天沟、檐沟、屋面转角处等地方，逐层进行卷材铺贴，最大程度提高坡屋面的防水性能。在坡屋面各交点处的基层应当处理成圆弧状，卷材沿墙体向上铺贴高度要大于等于250mm。

铺卷材时，基层必须干燥。大面卷材以“热熔法”施工，先铺粘大面，后热熔粘结搭接缝。屋面最低标高向上铺贴。

a、弹粉线：在已处理好并干燥的基层表面，按照所选卷材的宽度，留出搭接缝尺寸（长、短边搭接宽度均为100mm），将铺贴卷材的基准线弹好，以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

b、卷材的铺贴：将整卷卷材置于铺贴起始端，对准基层上已弹好的粉线滚展卷材约1m。由一个站在卷材正面将这1m卷材拉起，另一人站在卷材底面，手持汽油喷灯热熔，待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺。将端部卷材铺牢压实。

c、起始端卷材粘牢后，持火焰喷灯的人应站在滚铺前方对着待铺的整卷卷材，使喷灯距卷材及基层加热处0.3～0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长，否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离)，应加热均匀，不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡（不得出现大量气泡），及时推滚卷材进行粘铺，后随一人施行排气压实工序。

d、卷材接缝处必须溢出融熔改性沥青胶，溢出的改性沥青胶宽度以2mm左右，并均匀顺直不间断为宜。

f、检查验收：铺贴时边铺边检查，检查时用螺丝刀检查接口，发现熔焊不实之处及时修补，不得留任何隐患，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道工序施工。防水层施工完毕后应进行蓄水试验，蓄水时间为24h，合格后方可进行后续施工。

总结：综上所述，别墅坡屋面防水施工工程是一个复杂且繁琐的工程，要求对别墅坡屋面实际施工进行细化，处理好防水施工中的每一个施工细节，强化施工人员的质量意识，使用先进的防水施工技术手段，最终才能保证别墅坡屋面防水施工的质量。因此，只有不断探索更加科学合理的施工方法，提升实际施工中防水施工质量控制的重要性，制定出完善的防水质量控制管理制度，才能不断提高建筑防水施工质量，进而提升建筑行业工程技术施工水平。

参考文献：

[1]庞程程.浅谈别墅坡屋面防水施工质量控制[A].《建筑科技与管理》组委会.2014年8月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会:2014:2.

[2]刘伟.别墅群斜屋面防水工程施工技术及质量控制[J].广东科技,2013,22(10):154-155.

[3]李东锦.别墅群斜屋面防水工程施工技术及质量控制[J].辽宁建材,2009(08):44-45.

[4]汤桥.别墅建筑工程造价分析[D].北方工业大学,2009.

[5]黄文华.别墅群斜屋面防水施工[J].福建建筑,2008(03):69-70.

论文作者:靳磊,付皓亮,马泽琛

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f3ce09dd05a9f91cdbffdc7.html