# 探讨电力生产人身安全风险的管控措施论文_刘胜学

贵州电网公司兴义供电局 贵州兴义 562400

摘要：随着社会经济的快速发展，人们在生产生活中对电力的需求也逐渐增大，电力生产任务量增加。在电力生产过程中常常发生人身安全事故，一方面使电力企业产生较大的损失，另一方面对于伤亡人员家属也造成了巨大的伤害。这就需要电力企业提高重视程度，积极采取有效措施，保障电力员工人身安全。本文从技术和管理两个层面分析了电力生产人身安全风险的管控措施。

关键词：电力生产；人生安全；风险；管控措施

引言

电力企业在我国经济发展过程中起着非常重要的作用，是我国经济发展的支柱产业。现如今我国经济正处于一个飞速发展时期，所以对于电力需求就变得更加迫切，与此同时，我国电力企业工作体制也正处于一个改革的关键时期，所以，电力生产安全就变得更为重要。从目前情况分析，虽然我国电力企业生产在人身安全风险控制中取得了一定的成绩，但是与新形势下的管理要求还存在着很大的差别，工作人员在进行工作的过程中，很容易接触到高压电线或者带电线路，容易发生触电危险，对于高空作业的人员，又存在很大的坠落风险。因此，规避安全生产责任事故的发生，有效地保护一线员工的生命和企业财产安全，对于电力生产显得尤其重要。

1 电力生产人身安全风险管控问题

在电力生产中，一些电力企业员工并不把电力安全生产放到首要位置，在具体的操作过程中仍旧凭借自己的主观判断来完成工作。对于电力企业中所规定的规章制度等执行不到位，由此所带来的违章、违规现象较为严重。在电力生产过程中，对电力设施的忽视也引发一系列的生产安全隐患。如某些生产设备由于使用过程中磨损严重，其性能急剧下降、某些生产设备在购买时便没有达到质量标准要求，特别是针对一些关键性的生产设施设备，由于其质量未达到标准，这便会给电力生产上带来一系列的问题，进而降低了电力生产的效率。此外，电力企业对于安全管理工作，往往缺乏持续性，只是偶尔的加强安全管理，而一般情况下较为松懈。对于安全管理的检察监督工作也不到位，往往只是单一的提出或传达要求标准，没有进行有效地跟踪检查，没有发挥其指导作用与监督作用，难以有效遏制人身安全事故的发生。

2 电力生产人身安全风险的技术措施

2.1防止电击风险

在工作开始之前，任何车辆及工作班成员都不得进入遮栏内有电设备区或触及设备。工作负责人向班员宣讲工作任务、工作地点、工作时间、设备部位和停电、有电部位，并进行危险点告知，履行确认手续后方可开始工作。同时，工作负责人始终在现场认真履行监护职责。针对电气设备部分停电作业，要在带电设备四周设置遮栏，将停电设备与带电设备明显区分隔开，防止检修、试验、施工人员误入带电间隔，误登带电设备。例如，在配电变压器台架上进行检修工作，必须先拉开低压侧刀闸，后拉开高压侧隔离刀闸或跌落式熔断器，然后在停电的高压引线、低压引线上验电、接地。在电气设备上进行检修，工作班成员在攀登设备构架前，应认真核对设备名称、编号、位置，检查现场安全措施无误后方可开始，防止误入带电间隔。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2防止高空作业风险

第一，高空作业应使用安全带，使用前应进行检查，安全带应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢丝绳上，安全带不得低挂高用，禁止系挂在移动或不牢固的物件上，并定期进行试验，同时高处作业人员应衣着灵便，宜穿软底鞋；第二，上杆塔作业前，应先检查根部、基础和拉线是否牢固，新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前，严禁攀登；第三，在高空作业现场，工作人员不得站在作业处的垂直下方，高空落物区不得有无关人员通行或逗留，在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作点下方应设围栏或其他保护措施。

3 电力生产人身安全风险的管理措施

3.1提高工作人员的专业技能和安全意识

电力企业基层的施工人员整体的素质较低，因此针对自身原因引起的安全事故也较多。为了有效的改善此类现象带来的安全事故，电力企业应定期组织技术培训活动，针对施工人员，进行专业技能的培养，同时加强安全教育，着重培养施工人员的安全意识，以及施工过程中的操作规范，以此提升施工人员对安全事故的认知，并提高整体的工程质量。

3.2建立健全安全管理机制

电力安全管理需要完善的安全质量管理机制作为坚强后盾，因此，需要进一步加强安全质量管理机制的建设与落实。一方面，进一步细化并完善安全质量管理机制，运用国家电网公司输变电工程工艺标准库，制定准确、详细的安全质量施工方案，加强作业指导与技术指导，加强对员工的指引与规范，注意安全质量管理制度的落实程度，充分发挥其应用作用；另一方面，进一步强化安全质量监管，电力项目建设和运维中，必须明确岗位责任、岗位义务，责任到人、分工明确，与此同时，进一步强化对施工的监管力度，尤其是加强对突出问题与薄弱环节的重视，对各项工作进行宏观调控与指导。

3.3加强电力生产设备安全管理

在进行电力生产之前，首先要对其电力设备进行详细地检查。对于不合格的生产设备要摒除，保证电力生产中的设备都能够处于安全运行的状态。特别地，在电力生产设备中，要对生产设备安装一定的自动报警系统，从而能够在电力生产的过程中，对电力生产设备做出相应的及时排查处理。特别是对于一些严重损坏的，或者是旧有老化的电力生产设备要进行更新和替换。最重要的，对于电力生产中的每个环节都应当做出相应的记录，进一步确保电力生产的安全系数。

结束语

总而言之，当前电力企业关于人身安全事故的防范措施，整体的发展和管理是较好的。电力企业要认真分析和总结电力生产中存在的人身安全风险问题，制定科学化的管理制度、提高工作人员的专业技能和安全意识，以此降低电力企业安全事故发生率，提升电力企业安全效益和经济效益。

参考文献

[1]杨悦群.电力作业人身风险量化评估模型[D].华南理工大学,2015.

[2]黄伟强.探讨新形势下电力企业生产人身安全风险的管控措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2015,02:39-40.

[3]张运双.供电公司电力安全管理浅述[J].科技创新导报,2015,28:207-208.

[4]张海雄.电力人身伤亡事故防范对策和措施[J].科技创新与应用,2014,30:170-171.

论文作者:刘胜学

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f48d993efa1e42d02ef8220.html