# 预制T梁混凝土浇筑工艺质量控制关键措施论文_徐建锋

徐建锋

浙江省衢州市交通建设集团有限公司 浙江衢州 324000

摘要：随着人民生活水平的提高，建筑行业也蓬勃发展，预制T梁结构在大型桥梁建筑物中被广泛应用，减轻构件重量和节约混凝土等是T梁结构的优势，T梁混凝土的自身的优越性的提升关系到整个工程质量的优劣，本文针对T梁混凝土的浇筑工艺环节进行优化，进一步分析预制T梁混凝土浇筑工艺质量的关键措施。

关键词：质量控制；浇筑工艺；预制T梁混凝土

引言：

施工过程中的必要项目之一就是混凝土的浇筑工艺，它的主要作用就是为了后续的施工提供均匀且外观优良的混凝土，其中的环节包括：模板安装和脱模剂涂刷等。根据浇筑工艺各个环节质量的把控不同，对各个环节进行质量提升的同时也要注意区别对待，T梁混凝土的浇筑工艺首先要保持混凝土的稳定性和美观性，可以从材料和技术上进行改进，促进混凝土浇筑工艺质量得到提升。

1.T梁混凝土脱模剂选择

脱模剂的使用是混凝土浇筑工艺中必不可少的一个环节，他可以避开模板和混凝体表面的黏结力，帮助混凝土顺利脱模，保证模板不被损坏。传统的预制T梁混凝土浇筑工艺中，机油与柴油的混合物是主要的脱模剂，它起着隔离和机械润滑的作用，但是因为材料自身的偏颇，混凝土的外观会会受到影响，外观有破损、表面不光滑和光洁度差等[1]。同时，传统的脱模剂防水性较差，如果模板的表面不光滑，在进行涂刷脱模剂的过程中，很多气泡会从表面移动到模板上，在外部压力的影响下就会造成裂痕，憎水性较大。针对此，我们必须对脱模剂进行改进，模板漆可以重复利用且价格优廉，可以在模板上进行涂刷，和各个成分反应的过程中，会形成稳定的漆膜，并在脱模过程中不会出现黏附的情况，达到了很好的隔离作用，并且，模板漆可以有效保证混凝土的光滑度和平整度。

2.T梁混凝土模块处理和安装

2.1模板处理与密封常见问题

T梁混凝土浇筑工艺中对工程质量有着一定影响作用的环节是，T梁模板安装预处理和密封防漏浆。在实际施工过程中，密封工序和模板处理经常会出现不合理的情况。模板处理可能会出现以下几点问题：第一，并没有对模板做好预先打磨的工作，模板和混凝土表面的黏附力过强，混凝土黏附的情况在进行脱模的过程中时有发生，对外观的影响颇大，影响混凝土的防水功能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，除锈、除水工作不完善，水锈线或者锈斑在缓凝土表面总有出现，导致混凝土表面光滑性不明显，如果模板的灰尘没有及时进行清理，对混凝土表面的光洁度也会产生影响[2]。如果在模板处理和密封过程中，出现疏漏，很可能会造成两个问题：第一，大量的孔隙存在侧膜内部，形状很容易改变，侧膜出现震动时，密封容易出现问题，导致混凝土浇筑不均匀。第二，撕裂的情况在侧膜易出现，对止浆效果影响较大。

2.2脱模处理与密封工艺优化

解决模板预处理问题，可以从几个方面进行完善：首先，在使用模板之前必须进行抛光和打磨处理。其次，对模板表面进行清洁处理，用湿布先对水泥进行擦拭，在用卫生的洁具进行擦拭，保持表面的情节性与干燥性。解决模板密封防漏浆问题，可从几个方面进行解决：首先，可以选择空心型橡胶止浆带对侧膜和底膜进行密封，此材料有着弹性大、变形量高的优势，在持续不断的震动下，仍然能保持良好的密封性，但是选择材料时，空心体积不宜过大，避免出现因为弹力过大，导致橡胶止浆带变形影响密封效果。其次，采用泡沫填缝剂对侧膜与侧膜之间进行密封，泡沫填缝剂具有发泡、弹性较好的优点。在施工过程中，填充接缝应该使用气雾状交替以及喷射的方式进行填充，保证密封的严谨性。

3.T梁混凝土布料—振捣工艺

3.1T梁混凝土布料—振捣工艺常见问题

T梁混凝土布料—振捣工艺多会采用分层布料—振捣技术，也有少部分施工单位会选择和单隔板分段水平分层布料—振捣工艺，这二种振捣工艺在施工过程中经常被采用，但是二种方法均有很多不足之处，可以从以下几个方面考虑：首先，下料过于集中、布料厚度较大在斜向分布料的混凝土中呈主要特点，插入式振捣棒没有正确的作业区间，在作业期间，有很多不可控的因素，导致混凝土的密实度不够，气泡不易排出。在斜向分层的布料中，很可能出现布料和振捣频率不一致的问题，导致浆体向外流动。其次，单隔断分段水平布料对比与斜向分层的布料厚度有所降低，但是两个隔板之间会存在一个较大范围的斜面，会导致混凝土的密度不可靠或者存在离析的情况，同时布料的厚度会超过其他的位置，并且混凝土的流动速率会导致大量气泡集中的情况发生。

3.2 T梁混凝土布料—振捣工艺优化

优化斜向分层布料、单隔板分段水平分层布料工艺，工程施工中建议采用整体水平分层布料振捣工艺，具体的振捣措施就是在T梁的二端抻起厚实的布料，在二端保持水平，在进行振捣操作，然后进行铺设第二层布料，在进行振捣，逐渐完成T梁混凝土的浇筑工艺，目前经常使用三个振捣工艺：斜面分层布料—振捣、单隔板分层水平分层布料—振捣还有整体水平分层布料—振捣，在分层厚度与控制布料斜面和布料距离之间均有较大的差异，在与这三种方式的对比之下，整体布料—振捣形式具有以下优势：首先，规避了布料厚度不可控制的情况，能够把振捣过程中产生的气泡顺利排出，整个操作也具有明显的便捷性。其次，这种施工技术会保持水平，避免了漏浆、赶浆等一系列的情况。最后，有利于振捣工艺的紧实度，也会增强混凝土的密实度。

4.结语

随着社会的发展，建筑工程质量也是我们关注的话题，本文对预制T梁混凝土在浇筑过程中采用的措施进行探究，可以发现，传统的T梁混凝土浇筑工艺在振捣工艺、布料方式选择和脱模材料材料选择均存在着一定的疏漏，对混凝土的密实度和外观都会有影响。所以，为了提升施工质量，必须对各个施工环节进行优化，在脱模过程中尽量选择模板漆，不仅质量达到标准，价格也优廉，且混凝土的外观美观并且有一定的紧实度，在进行振捣的过程中尽量采用水平分层布料—振捣工艺，能够避免其他振捣方式出现的问题。

参考文献

[1]张奋飞.桥梁中预制 T 梁体的施工技术探讨[J].技术与市场，2016，23（07）：224.

[2]徐东风.预制T梁混凝土浇筑工艺质量控制关键措施[J].新型建筑材料，2016，43（03）：23-25.

论文作者:徐建锋

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f4dfc50afda4f9414f025f2.html