# 电厂电气设备检修管理的探究论文_王浪

（陕煤黄陵矿业煤矸石发电有限公司 陕西黄陵 727307）

摘要：随着我国电力行业发展的加快，电厂电气设备的应用越来越广泛。电气设备的管理与维护是保证电厂正常运转的重要部分，也是提高电厂经济效益的支撑。本文主要对电厂电气设备维护进行初步的探讨分析，供相关人士参考。

关键词：电气设备概述；检修的重要性；具体措施

引言：

黄陵矿业低热值资源综合利用电厂项目新建2台300兆瓦空冷凝汽式发电机组，配2台1065吨/小时循环流化床锅炉，每年可利用黄陵矿业二号煤矿产生的煤矸石、中煤、煤泥等劣质资源280万吨。有利于提高煤炭和矿井水资源的综合利用率，减少煤矸石带来的环境污染，将地方资源优势转化为经济优势，增强外送电源的送电能力，更好的实施西电东送的战略。

一、发电厂电气设备概述

黄陵矿业煤矸石发电厂是天然煤转化为电能，并负责将其传输到千家万户，即电厂发出大量电力，通过高压或者超高压输电线进行远距离传输供电，在电能生产、转换以及分配等环节当中涉及到各种电气设备，通常情况下把生产电能和分配电能的设备称之为一次设备，包括发电机、变压器、电动机以及断路器等；本文所研究的对象主要针对的是电厂一次设备。电气一次设备主要可以分为生产和转化电能的设备、接通或者断开电路的开关电器、限制故障电流和预防过电压的电器、接地装置、载流导体以及交流电气一、二次之间的转换设备基本类型。以下就对这5种电气设备类型进行具体分析：

1、生产和转化电能的设备。主要是指发电机将机械能转化成为电能，再通过变压器将电压升高或者降低以满足输配电的需求，由此可见生产和转化电能的设备是发电厂的核心环节。

2、接通或者断开电路的开关电器。在发电厂中断路器、隔离开关、熔断器以及接触器等都属于此类电气设备，他们主要用于电力系统正常或者事故状态时，将电路闭合或者断开。

3、限制故障电流和预防过电压的电器。在发电场中这类设备主要是指限制短路电流的电抗器和预防过电压的避雷器等。

4、接地装置。发电厂中的接地装置是指埋入地中并且直接与大地接触的金属导体以及与电气设备相连的金属线。

5、载流导体。载流导体主要是将相关电气设备连接起来，例如裸导体以及电缆等。

二、电气设备检修的重要性

随着电力工业的发展以及供电需求的持续增长，电厂的电气设备也朝着高效率、自动化的方向发展。完善电厂电气设备的检修方法既能促进电气设备的可用系数的提高，提升发供电的可靠性，还有利于降低设备的维护检测费用和成本、降低故障发生率，同时延长电厂电气设备的使用期限。对电气设备进行检修，能够及时的发现问题，及时解决。加强对电气设备的维修与管理，可以减少成本投入，提高运行效率，保证其发挥出最大的效益，为电厂的安全稳定运行奠定坚实的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电气设备维护检修的具体措施

1、 建立管理系统；由于电气设备数量多、种类复杂，因此需要建立一个完

善的管理系统来对设备及其维护、检修工作进行系统化管理。 首先，建立班组管理平台，对各个班组的工作进行分配，防止班组之间任务和责任混淆，减少安全事故的发生；其次，对电气设备要进行登记，了解每一个电气设备具体状况。

2、制定维护检修计划；通常情况下，对设备进行维护、检修都需要提前制定计划，并且按照计划定期实施。 随着长时间的运行设备必定会产生磨损、消耗，而在不正确的使用状态下备的损耗程度会急剧提升，如果只依靠事故发生后再进行检修，是无法达到设备预期使用要求的。

3、设备状态监测；状态监测主要是通过在线或循检的方式监测各系统、设备各项主要运行参数，通过分析判断其运行状态，检测内部缺陷，监测缺陷的发展趋向。随着传感器广泛应用于电厂电气设备在线监测系统，实现了真正意义上的在线监测。状态监测技术具有成本低、设备运行可靠性高等优点，在状态检修的过程中，应对设备的具体工作状态进行监测，借此来获取准确的故障位置，从而给检修人员开展检修工作指明方向。同时还可按照设备的运行状态准确预测出故障部位，这样便能够实现预防性检修的目标。目前比较常用的设备状态监测技术主要有放电故障监测和设备绝缘状态监测。

4、电气设备分级检修；电气设备的分级检修，是进行实际检测工作的基础，电气设备的分级是实施具体检修的首要步骤，设备分级主要是制定生产工艺全过程中各系统、电气设备的重要性排序，电气设备故障频次排序，维修需求优先级别的指数计算等；运行数据的采集评估主要包括确定评估的技术参数，参照的量化基准和优劣标准，明确电气设备检修的目标值；FMEA主要对获取的重要系统、设备以及关键电气部件的运行参数数据加以分析，对实行检修的安全性、可靠性进行评估，判断发生故障的可能性，以及对关联系统的影响程度，综合确定合理有效的预防性维修和主动性维修计划。

四、维护检修技术要点

1、逻辑分析法：工作人员可以根据设备电路图采取逻辑分析的方式找到故障的可疑点缩小检查的范围，从而提高检查的效率。电路的分析工作首先要从主电路着手，分析各个主电路所分管设备的部位，再结合故障产生的实际情况，找到故障发生概率最大的主电路，再由这条线路逐步排查到具体的分线路中，从而找出故障发生的具体范围。

2、故障部位的外观检查；确定故障的具体范围之后，检修人员可以通过观察此范围内电器元件、线路接点的外观情况，分析故障的具体位置，例如，熔断器的熔体熔断；导线接头松动或脱落；接触器和继电器的触头脱落或接触不良，线圈烧坏使表层绝缘纸烧焦变色，烧化的绝缘清漆流出；弹簧脱落或断裂；电气开关的动作机构受阻失灵等

3、测量法；确定故障通常是电工用来进行故障确定的方法，将其使用到电气设备的检修中也十分有效。这种方法需要使用的测试工具和仪表有校验灯、测电笔、万用表、钳形电流表、兆欧表等，主要通过对电路进行带电或断电时的有关参数如电压、电阻、电流等的测量，来判断电器元件的好坏、设备的绝缘情况以及线路的通断情况。

结束语：

电厂电气设备的检修与管理是一个长期而又复杂的过程，要加强电气设备安全运行管理与维护工作，确保电气设备运行中的稳定、可靠，从而使得电气设备处于最佳的工作状态，保证整个发电过程的安全与稳定具有十分重要的意义。

参考文献；

[1]钱嘉豪.电气设备检测与维护{J}.电器基础，2007，11.

[2]蔡金燕，电子设备智能监测与诊断技术综述{J}.测试技术学报，2005.

[3]李江林.电厂电气设备故障专家系统的设计{J}.电器基础，2007.

论文作者:王浪

论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期

论文发表时间:2017/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f6aee43c2127295c2fc4f64.html