# 状态检修技术在变电检修中的应用论文_吴忠平,吕波,冯波

(国网随州供电公司 湖北随州 441300)

摘要：我国电力水平自改革开放以来就飞速发展，全国范围内，电网覆盖率也在逐年的提高，用电用户不断增加，人们生活水平也不断提高，在这样的社会背景下，人们对用电质量也有了更高的要求，为了满足人们用电需求，我国电力企业在电力系统中开展了电力电气设备状态检修工作，通过电气设备状态检修技术的应用能够提高电力运行的稳定性。本文从状态检修概念展开分析，结合实际分析了电气设备状态检修的必要性，研究了电气设备状态检修的具体流程，最后针对电力电气设备状态检修技术进行研究。

关键词：状态检修技术；变电设备

引言

近年来，我国的电力系统正在向着蓬勃的方向发展，变电设备的周期性检查已经不能够适应时代发展的需要，因此，需要转变原来的维修观念，实行对变电设备的状态维修的转变过程。变电维修工作是极为重要的工作，目前状态维修技术正在被广泛地应用在变电检修工作中。

1状态检修概念

状态检修ConditionBasedMaintenance(CBM)，是指根据先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息，判断设备的异常，预知设备的故障，并根据预知的故障信息合理安排检修项目和周期的检修方式，即根据设备的健康状态来安排检修计划，实施设备检修。在电力设备运行过程中，一般会有固定的周期，几年进行一次检修，状态检测与其不同，能够有效的扫除安全隐患，提高电力系统的稳定性以及安全性。检测的主要内容有变电站现场元件、通信通道等。

2状态检修的结构

将状态检修应用于继电保护中，主要包含状态数据采集、状态评价以及检修决策三大内容，三个部分构成一个完整系统，均由智能决策系统自动完成。继电保护状态检修系统的结构如下图所示。在状态数据采集这一部分，主要是由系统对继电保护装置自动采集运行数据，对其进行相应处理，为状态检修提供指导。在状态评价这一部分，主要由系统根据继电保护装置运行状态建模，借助监测到的数据动态评价继电保护装置的运行状态；在检修决策这一部分，根据状态评价的结果制定状态检修策略，以实现继电保护装置状态的动态预警功能。

3状态检修技术的应用

3.1采用检修新技术

在电力设备状态检修过程中，应该本着需要维修的设备必须维修，维修的设备必须修好的原则开展工作。在状态检修技术的应用过程中，尽量与传统的系统相融合，通过检修技术，提高电力运行系统的现代化水平。时代的发展，科技在进步，电力企业检修技术需要紧跟时代的步法，采用新型电力检修技术，才能够适应现代化的社会。目前电力企业中常见的状态检修技术主要有状态检测技术、状态预测技术以及状态评估技术三种。首先根据参数对其状态进行检修，然后针对不同设备采用不同的方法进行预测，比如时间序列法、人工神经网络法等，最后根据检修的结果对设备状态进行评估，为状态检修的过程提供可靠的状态报告。

3.2接头处理

在使用状态检修技术的过程中，还有一个非常重要的处理部分是接头处理，一旦变电设备的接头出现问题，有发烫、发热的问题就需要引起高度的重视，监测人员可以仔细查看变电设备的运行记录和相关的数据，进行综合分析，选择最终的检修方案。另外，为保证接头的质量和延长接头的使用寿命，接头表面的氧化物，检修人员还需要注意经常清理。

3.3二次回路保护

近年来，自动化技术被广泛应用在电力系统的管理中，当完成变电站的继电保护状态检修后，还应该通过软件予以控制，从而实现操作箱的智能化高效应用，将其拓宽至保护设备自我检测的应用中。例如：美国的SEL数字仿真变电站继电保护系统便充分运用了软件平台各项技术，操作箱能够针对检测变电站继电保护的问题及时采取有效完善措施。在保护状态下开展检修时，通过应用智能化操作极大地提升了操作箱的检修效果。需要注意的是，若想保证变电站回路的稳定性和安全性，需要实现远程传送，从而对二次回路的试验监测提供保障。在开展状态检修工作，电气设备传输的远程传动命令需要1～2s的时间完成跳闸和合闸，不会对电力系统造成太大的影响，并且在检修过程中不仅可以检测保护出口至断路器系统的回路节点有无缺陷，还能够检测断路器的操作准确度。大量实践证实，状态检修应用在低压馈电的线路中效果显著。普通荷载根据保护设备规律的操作来实现跳闸目标，通过对重合闸回路仔细检测后，替代了传统定期检修模式，极大地降低了检修工作量。

3.4TV和TA监测

通常变压器回路的监视系统主要包含三大部分。①失去单项电压或者失去两相电压。当检测零序电压时，发现零序与负序的电流值均为0，可以判断故障点位于电压回路上；②带负荷时失去三相电压。一般而言，这类情况是不能检测出零序电压的，对此不能开启电压回路上的监测功能，采取的措施为根据电流的变化量决定是否需要启动电压回路的监测功能；③线路充电状态下失去三相电压。导致这类现象的原因可能是近区故障，也可能是回路故障。如果是近区发生故障，需要减负调整，而回路故障则需要闭锁保护。一般而言，在不存在零序电压的情况如果依然可以检测到零序电压，则提示该电流回路发生故障。除此之外，因为电压互联器的连接通常反应的是一次零序电压，对此应当选择三相五柱式或者一次侧接地的变压器，逻辑选择延时警告和瞬间闭锁。

3.5热故障问题处理

变电设备的故障问题是经常出现的问题，检修人员需要熟练掌握处理热故障的问题，在检修中，需要使用经过检验质量过关的抗热材料，坚决杜绝使用劣质不合格产品，在处理热故障的过程中，需要注意电阻的接触面积要足够，才能保证设备的散热能够正常的运行。

结语

供电企业供电的稳定性和可靠性是非常重要的，因此应当加强对变电设备的维修和检测工作，变电设备的状态检修技术和变电设备管理维修的重大改革，能够大大降低企业检修的成本、提高设备的使用率与使用寿命，增加供电的可靠性，保证安全生产，大大提升电力系统的服务质量。变电工作人员需要更加深入了解传统检修和状态检修的区别，加强自身的技术水平和综合素质，注重在状态检修过程中的应用原则，保证自己能够在安全的情况下进行检修，企业需要完善检修的管理制度和检修流程。在检修的过程中需要注意在带电作业下的工作安全，提升在热故障问题上的技术处理水平，这样才能够保证状态检修的质量。

参考文献

[1]胡康.状态检修模式下的变电检修技术分析[J].科技创新与应用,2016(29):194.

[2]辛蕊.关于电力电气设备状态检修技术的探讨[J].建材与装饰,2017(8):142.

论文作者:吴忠平,吕波,冯波

论文发表刊物:《电力设备》2019年第6期

论文发表时间:2019/7/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f6e0db3006b5e73c3c8b4a4.html