# 广电网络光纤到户技术方案的分析与设计论文_张嘉泓

杭州华数传媒电视网络有限公司 浙江杭州 310000

摘要：广电网络光纤到户技术方案的设计应用，能够实现广电网络传输的带宽承载能力提升，但在促进广电网络业务扩展与收益快速增长方面的作用优势并不十分显著，是当前有关领域研究和关注的重点。本文将结合广电网络技术研究现状，对广电网络光纤到户的技术方案及其应用情况分析基础上，围绕广电网络光纤到户技术方案的有关设计问题进行研究，以供参考。

关键词：广电网络光纤到户技术方案设计分析

广电网络设计中，由于光纤在网络传输中的较为突出带宽优势，导致其在当前我国的各大宽带业务运营企业网络规划中均受到了较大的欢迎和支持。其中，受我国网络技术研究和发展的“三网融合”以及“宽带中国”等战略规划推动，当前广电网络发展中也提出了“宽带广电”与“广电+”发展计划，以通过加快有线电视网络基础设施建设，同时推进广电网络“光纤到户”技术方案实施，以实现同轴电缆入户与“光纤入户”的统筹发展，推动广电网络技术改革与发展，满足我国广电网络用户的更高需求。另一方面，随着当前我国移动终端网络用户业务的快速发展增长以及趋向于年轻消费群体的网络用户消费习惯影响，再加上网络技术融合发展等因素作用，导致我国广电网络发展的有线电视“大屏”业务明显呈现萎缩。在这种情况下，如何在广电网络发展中通过新的业务开展，以对广电行业的单一“传统视频业务”萎缩现象进行有效弥补，同时根据国家的广电网络发展计划要求，推进我国广电网络的建设与发展实现可持续提升，是当前各地区广电行业有关人员共同关注的重要问题。本文将结合广电网络技术研究与发展现状，对广电网络光纤到户技术方案及其应用情况进行分析，并针对其技术方案设计中的有关问题进行研究，以供参考。

1广电网络光纤到户技术方案及其应用情况分析

1.1广电网络光纤到户技术方案分析

广电网络光纤到户技术方案包含两纤三波和单纤三波两种方案类型，具体如下图1所示。在上述两种广电网络光纤到户技术方案中，都对广电网络的传统视频业务存在一定的保留，同时对宽带网络IP化的发展方向和要求有一定的顺应，这样不仅能够对广电网络中的“大屏”业务用户更高质量视频业务需求进行满足，同时能够对计算机和以移动终端设备为主的“小屏”用户的网络宽带业务需求进行保障，具有更好的广电网络规划设计与技术发展优势。

（1）两纤三波

（2）单纤三波

图1广电网络光纤到户技术方案示意图

上述两种广电网络光纤到户技术方案在具体应用中，都能够为广电网络用户进行传统广电业务需求提供支持，即能够满足广电网络用户的广播式DVB-C视频业务需求。此外，上述两种广电网络光纤到户技术方案还能够为广电用户进行更加丰富的宽带业务以及有关应用提供支持，比较常见的有时移电视业务以及IPTV/无线上网业务等。这是由于广电网络光纤到户技术方案改造与设计中，结合广电网络有线电视系统向数字电视系统整体转换过程中，相关用户的广电业务信号传输是通过DVB-C方式实现，而数字电视用户系统能够对该传输方式进行支持，并且在一段时期内进行光纤到户网络改造的有线电视网络用户中仍然会存在不同的消费群体，即普通电视业务用户以及高清互动+宽带用户等，其中，高清互动+宽带业务用户中，根据用户的宽带业务类型不同，又包含有中端用户与高端用户等不同情况，因此，在进行广电网络光纤到户技术改造与方案设计中采用了DVB-C+全IP业务的网络结构模式，以对不同用户的业务需求进行满足。

此外，上述两种广电网络光纤到户技术方案中，两纤三波方案是将传统的DVB-C业务与全IP业务以不同纤芯设计并根据业务用户类型进行连接入户，从而为其进行不同的广电网络服务提供，并且该光纤入户方案中的两种不同业务之间不存在相互的关联与影响，而根据用户业务需求进行连接入户的光纤是采用两芯的纤芯材料，其成本也相对较高。而广电网络光纤入户技术方案中的单纤三波方案，则是以一波DVB-C业务与两波全IP业务的网络形式为主，其在网络传输与服务过程中，是通过发送端合波后进行一芯光纤共享设置，从而为用户进行不同服务提供，这两种业务相互之间也不会产生关联和影响，并且与两纤三波方案相比，其在入户光纤以及光分路器等方面的成本明显减少，但是，由于其在合波器与分波器等器件方面的配置应用，导致有关成本以及整个技术方案系统的功率预算明显增加，同时造成PON系统中无源器件之间的级联明显增加，从而对有关器件的性能要求也更高，需要在具体设计和应用中根据实际情况进行合理对比与选择。

1.2广电网络光纤到户技术方案的应用分析

根据上述对广电网络光纤到户技术方案及其特点的分析，在具体设计与应用中，需要根据广电用户的业务需求以及有线电视HFC网络建设情况，针对不同的广电网络光纤到户工程进行具体设计与应用。以已经进行改造过的有线电视HFC网络光纤到户技术设计为例，在进行该情况的光线用户技术方案设计时则不需要将原来的有线电视HFC网络进行清除后重建，以避免造成资源和时间浪费，增加光纤到户技术改造与设计的成本，可通过将原有的有线电视HFC网络中的各光节点改造设计为4芯光纤，然后以原有的光点作为起点，通过上述设计的4芯光纤，对其冗余纤芯中的任一纤芯进行利用，在广电网络光纤到户技术方案基础上进行详细设计和应用，不仅不会对现有的有线电视HFC网络用户的使用业务造成影响，而且能够促进有线电视HFC网络向光纤到户FTTH网络过渡转变，其具体设计与应用方式如下图2所示。

图2对已改造有线电视HFC网络的光纤到户设计应用示意图

2广电网络光纤到户技术方案的设计分析

结合上述对广电网络光纤到户技术方案及其应用的分析，在具体设计应用中，为实现有线电视HFC网络向FTTH网络方案的有效过渡和转变，对FTTH网络中的光分路器分光比确定需要结合网络传输技术方案的具体设计情况，同时根据其光链路距离设置等影响因素进行综合分析确定，结合光分路器级联数的有关行业标准和要求，对FTTH网络的承载能力进行明确。此外，在进行广电网络光纤到户技术方案设计中，对FTTH网络的光通道损耗计算，则需要根据FTTH网络中ODN光功率损耗和ODB分路比以及活动连接数量/光缆线路的长度等参数有关，通过对ODN的最大损耗控制，确保其能够对系统设备中的OLT以及OUN PON接口光功率设计要求相符合，从而确保光纤到户技术网络中的EPON系统的有关光功率损耗设计合理。通常情况下，在进行ODN光通道损耗计算中，对其允许损耗主要是指S/R与R/S参考点之间的光损耗，它主要包含光分路器以及光纤/光熔连接头引入损耗的和值，需要通过对无源光分配网络的最远用户终端光通道损耗计算，以实现ODN光通道损耗获取。

3结束语

总之，对广电网络光纤到户技术方案及设计分析，有利于促进广电网络光纤到户技术方案在广电网络改造设计中合理应用，从而促进广电网络的改造与升级发展，满足广电网络用户更高业务需求，提高广电网络服务质量和水平，具有十分积极的作用和意义。

参考文献：

[1]苏鹏.浅谈广电有线网络光纤到户（C-FTTH）测量的方法[J].现代信息科技，2018，2（3）：53-55.

[2]廖志英，曾青.有线电视双向网络从EPON+EOC到FTTH光纤入户的演进分析[J].西部广播电视，2017，（12）：244-245.

[3]余光侠，王金烈，向淋，等.广电FTTH室内宽带多终端组网探讨[J].中国有线电视，2018，（10）：1147-1150.

论文作者:张嘉泓

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f6f5467bd1a403e5aee8099.html