# 10kV配网工程施工成本控制浅析论文_杨志仁

身份证号：44138119841014XXXX 523000

摘要：城市化和工业化进程逐渐的加快，提高了对电力的使用，所以电力企业必须提高电网系统的高效运行，以满足企业生产和人们生活对电力的需求。在我国电网体系中，10kv配电网是一个重要组成部分，由于其直接面向用户，所以关系到用户的切身利益。因此10kV配网被电力行业作为重点来建设。与传统的配电网形式相比，10kV配网在能量流、业务流和信息流这些方面有着明显的优势。智能电网将信息数据进行全面的集成，不仅实现了分部处理，还可以双向对等通信。因此，要做好10kV配网工程施工的成本控制，从而促进我国电力企业的蓬勃发展。

关键词：电力 10kv配网工程 成本控制

前言：在10kV配网工程的施工过程中会受到很多外部的因素影响，在各种的电力保障和施工中，规模大小不一，设计项目繁多、工序繁琐、工期紧张、停电安排时间短等等，这些都是10kV配网工程施工中会遇到的实际问题。虽然如此，电力企业也必须提高施工的质量管理，为后期设备安全、稳定运行打下坚实的基础。然而我国不论是经济还是科技，都以惊人的速度在前进，在发展。也不断的在加快城市化建设的进程。10kV配电工程的建设也受到国家和社会的高度重视。10kV配电网直接面向的是广大用户，直接和用户产生利益关系，所以在10kV配电网工程的成本就影响着供电可靠性以及用电的质量。电力企业在其成本问题上一直投以较高的关注度。电力企业而言关乎其诚信问题，与用户而言则是直接利益问题。电力企业大多属于国营企业，它还代表着我国政府的整个形象。

一.10KV配网电力工程建设要点

社会的经济快速发展，城区的认可密度和负荷密度也会越来越高，新增负荷获取站点何线路的资源也会越来越困难，这在土地资源紧缺和施工经常受到阻挠的城市地区，无疑对电力建设工作的雪上加霜，因此，10kv电网建设过程中需要注意施工空间的弹性，为电力扩充留下余量，避免道路重复开挖等相关问题。

配电网建设过程中要尽量利用现有设备存量，充分考虑现有设备的运行年限，不宜对设备运行年限较长，负荷没有较大发展的区域进行较大规模的改造。但中心城区，居民区，重要供电区域的残旧配电设施应结合电网架构调整进行更换改造，并使其具有智能化控制和管理功能。为实现供电可靠性奠定技术基础。

二.10kV配网工程微观施工成本控制

2.1增强配网电路的防污功能

在这些供电设备运行时，设备的绝缘部分，长时间的接触高负荷电压，加之表面污垢灰尘的聚集，一旦这些污垢的含盐量达到一定程度后，遇上潮湿雨水旺的气候或环境时，就会发生闪络，另外，表面的污垢还会大大降低绝缘体自身承受冲击的能力，在发生雷电时，加上本来的负荷电压，发生闪络的几率就更高。这样的闪络可能并联发生，程度严重还可能将电力设施烧毁，与供电系统来说是极大的损害，且不易维修，成本较高。因此将设施的抗污能力提高是一个需要考虑的问题，在10kV短路器中相应的绝缘体上安装防尘罩，将热缩绝缘管加在母排上。这些方法可以有效的提高设备的防尘防污能力。不仅如此，对于在野外进行供电的设施设备来讲，还能起到防止小动物破坏的效果，避免因此而发生的短路，节约成本。利用上述的这些措施能够将发生闪络的几率降到最低。同时在安装在工业化、污秽程度严重、树线矛盾突出，城市居民密度高的相关区域安装架空线路时，可以使用绝缘的导线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.实施材料规划方案

对材料进行计划时，一定要认真细致，对照施工图纸的设计必须和现场实际情况相吻合，提报材料应该明确详细，包括工具名称、规格、型号都要一一标清，在计划工具数量时，应该考虑到各种材料的损耗、例如瓷制品的意外破碎，螺栓的小部件无意丢失，脱扣，导线、塑料帮线尺寸大小数量等，这些都是在计划时必须考虑的，以免影响施工质量、妨碍施工进度，提高施工成本对于材料的购买一定要货比三家，确保质优价廉，特别是这种关乎民众利益安全的工程。

2.3实行工人管理方案

10kV配网工程微观施工成本控制中还可以通过实行工人管理方案来达到控制目的，对于施工过程中机械的维护、保养和油料、配件的消耗管理，可以和工人协商，进行一定承包制度，从而提高机械利用率，降低运输成本。架设电网通常要在野外进行，环境复杂，条件辛苦，因此优秀的激励机制也是确保工人工作积极性，保证工作质量的关键。

2.410kV配网网架的选择。

一个质量优质、设计合理的网架对供电网来说是十分重要的，对供电网的可靠性和安全性有较大的保障，还能够保证施工资源的节约和少走弯路。在10kv配网工程的建设过程中，网架的选择要立足于配网工程的实际情况。(2)10kV配网开关的选择。为了使断电的影响降低，线路的消耗减少，可以设SF6开关。断路器、自动重合闸、中和分段器、自动分段器等是这类开关的主要类型，结构简单、安装简易、检修周期长和寿命长是这类开关所具有的特点。(3)10kV配网路径的选择。路径的选择，首先要合理的选取连接点和新上线路的导线截面，尽量避免或减少迂回供电、近电远送或导线“卡脖”的现象。此外，路径的选择还应与当地建设规划相吻合。高压线路应尽量伸向负荷中心，线路还应尽量短、没有跨角、或不跨越，方便之后的施工和日后的维修工作，应该综合考虑各种因素，合理选择。路径的选择关乎实际施工时施工器材运放、场地运用和工人成本等各方面的资金使用，必须慎重考虑。

2.5.选择配网导线的截面

我国目前存在部分所用的低压架空线路供电半径过长、线径小，容易出现发热的情况造成电压的损失，这样一来不仅埋下了安全隐患，还增加了线路的损耗量，提高了维护成本。所以在选择导线的截面时，需要考虑到电流的密度和机械的强度。但是不可比规定的最小截面还小。在选择前需要对负荷进行相对准确的计算。并推算，预测三至五年内的负荷增长率。施工场地的环境气候和机械的损耗以及低压线路的安全，都要充分的考虑到。

2.6.提高抗雷击的能力

10kV因自身较高因素，导致落雷的情况比其他一般的线路几率要高很多。就需要提高其抗雷击的能力。比如：[1]把针式绝缘子换成加强型瓷柱的（此法较适用于，机动性较好、档距小、截面面积不大的线路）；[2]针对电缆夹空的线路，可以在其周围地方安装避雷针，并且接上地线、将电缆外壳的两端一起接地可以防止电缆芯线对金属外衣放电。电路的工程风险较高，在施工合同中，对于这样的风险处理还需要双方协商解决。在对这个施工方案进行设计时，一定要充分的考虑到施工场地的实际情况，将报告材料做的清楚详细，避免施工时产生不必要的消耗。

三总结：在目前我国电力系统中，10kv配网是非常重要的组成部分，因此为了提高我国电力系统的高速运转，一定要做好10KV配网工程的施工成本控制，满足企业生产与人们生活的用电需求。做好10kv配电网施工成本控制具非常大的战略性的意义，不仅能保证用户的安全用电，还能提高电力企业的诚信度知名度，从而促进我国电力行业的蓬勃发展，带动我过经济的快速腾飞。

四：参考文献

[1]规范施工环节管理促进农网工程有序推进[J].顾庆胜.农村电工.2017(01).

[2]全李桃.10kV配网工程施工成本控制的常见问题[J].中外企业家，2014（12）：80.

论文作者:杨志仁

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f7faf7c179921cbcb082cc4.html