# 电梯安全钳动作原因分析及检验论文_高雪峰

江苏省特种设备安全监督检验研究院盐城分院 江苏盐城 224052

摘要：文章在论述安全钳装置原理的基础上，探讨安全钳的检验检测重点，并就安全钳常见故障问题进行了分析，提出解决措施，最后结合实例，具体分析某电梯安全钳误动作故障及解决办法。

关键词：电梯；安全钳；检验

1.电梯中的安全钳相关概念阐释

电梯之中所安装的安全钳装置其发挥作用时所利用的主要原理为，在电梯安装的安全装置之中的限速器在需要动作的情况之下能够使夹住限速器绳的夹绳钳快速且及时的动作，与此同时，当电梯的轿厢继续向下运动时，引起安全装置之中的安全钳联杆机构的提拉动作，该提拉动作一旦发生将迅速促使电梯安全钳之中的制动元件与导轨之间的接触运动，从而形成电梯导轨两侧的安全钳紧紧夹在导轨之上的局面，从而顺利完成电梯的轿厢停止运行的目的，其中电梯的安全钳在安装制动过程中的结构原理如图1所示。

图1电梯中的安全钳进行联动时的原理图

(1限速器；2张紧轮；3限速器绳；4安全钳；5轿厢；6联杆机构；7导轨)

2.对电梯中安全钳的动作原因分析

2.1电梯的保护作用所引起的动作

倘若电梯在正常的运行过程之中，突然出现比如说超速或坠落等意外时，电梯安全装置之中的限速器，也就是安全钳所特有的联动动作将触发电梯的安全钳进行动作，其主要目的在于促使电梯安装装置中起到保护作用的动作发生，从而起到防止意外发生的目的。

2.2安装装置中的安全钳误动作分析

2.2.1间隙不当

题目之中的间隙主要指的是安全钳的楔块和导轨之间所存在的正常间隙，其具体可能引发的误动作情况阐释如下：

（1）电梯中的安全装置在具体的安装过程之中所出现的致使安全钳的楔块与导轨侧向之间间隙不一致的安装误差，故而对该楔块的高度进行调整，以保持两者之间间隙的一致。

但是由于电梯在使用过程之中，会对经过如此调整的楔块导靴衬套造成一定程度的磨损，从而致使轿箱导靴所具有的侧向定位性功能得到一定程度的消减，反而加剧了安全钳楔块与导轨侧向之间间隙减小或者是增大的情况。除此之外，电梯在正常运行过程之中所产生的杂物或灰尘等和导轨中的润滑油相互作用，由于没有得到及时的清理而堆积在导轨与楔块之间，从而给和轿箱一起进行同步运行的导轨造成阻碍正常运动的阻力。在该阻力积累到一定时，即会引起电梯安全钳的误动作发生。排除措施：安装一步到位，杜绝楔块之间存在高度差，及时调整位于下段的楔块避免其对下方的导靴衬套产生磨损。

（2）在电梯正常的使用过程之中，由于电梯的振动亦或者是磨损等情况的存在，逐渐导致安全钳楔块与导轨间隙发生变化。一旦该间隙运动到突破可允许的最低间隙值时，电梯的安全钳误动作现象发生的频率大大提高。

排除措施：按照相关技术要求，对安全钳的楔块与导轨侧面之间的间隙进行调整，与此同时，需要强调的是该间隙间距控制到2～3mm。

2.2.2限速器调整不当

该安全钳误动作发生的主要原因为：由于限速器未调整好亦或是橡胶轮接触表面与偏心凸轮之间的油垢层存在，使得橡胶的滚轮在正常运行时离心力大大增加，极其容易引起楔块卡在凸轮齿槽的情况发生，故而引起安全钳产生误动作。

排除措施：对限速器的弹簧进行调整，保证曳引机转速与限速器的转速同步；用酒精对橡胶滚轮表面的油垢进行擦除，定期对限速轮进行保养。

2.2.3张紧轮故障

张紧轮故障一般情况下，指的是张紧轮与轴之间所出现的油不足情况，油不足容易引发紧轮运动过热从而出现咬死的现象，在此情况之下安全装置之中的限速器绳提拉，最终安全钳误动作发生。

排除措施：对张紧轮进行定期的检查和注油，确保张紧轮的转动保持一定的灵活性。

2.2.4楔块动作不灵

楔块动作的灵敏性受楔块与楔块座体之间积累了过多的油污的影响而大大降低，如此一来，在安全钳动作发生之后其楔块未得到充分完全的复位，使得该楔块与导轨间的间隙不足，也容易引起安全钳误动作的发生。排除措施：电梯的保养单位定期对楔块进行清理工作，定期用适量的凡士林进行润滑也可以。

2.2.5安全钳提拉杆动作不灵

倘若锈蚀亦或者是缺油的情况在安全钳连杆拉臂传动部分出现，对安全钳拉杆的动作灵活性将产生严重的影响，使得电梯的安全钳在动作之后由于提拉杆提起作用的不足，而仍旧沿着导轨运行，在其运动过程之中一旦遇到凸起地方时就会引起安全钳的再次动作情况发生。排除措施：电梯的保养单位要对安全钳的拉杆转动部分进行定期清理及定期润滑，确保安全钳提拉杆动作的灵活性。

2.2.6限速器钢丝绳张紧力不够

电梯之中的限速器钢丝绳出现松弛亦或者是张紧力不足的情况，尤其是高层建筑之中所使用的电梯限速器钢丝绳出现如此情况，极其容易引起该限速器钢丝绳和其下限位的开关、下减速开关亦或者是下极限开关相缠绕的情况发生，进而引起安全钳误动作发生。

排除措施：定期对其张紧力进行检查或者是抽查，对出现的张紧力不足或松弛的情况及时调整并定期进行检查和维修，确保限速器钢丝绳的张紧力符合标准。

2.2.7其它原因

比如装修运输等不可避免的情况的存在，极容易出现一些体积相对较大异物比如说石子等恰巧落到井道中，并巧合的卡入到安全楔块内而引起安全钳的误动作情况发生。

排除措施：除定期对正常运行的电梯进行检查或者是抽查之外，对于运行之中的电梯所出现的异响情况，给予高度的重视，及时检查，及时故障排除，杜绝异物卡在安全钳楔块之中的情况发生。

3.电梯安全钳检验要点分析

电梯安全钳的检验工作由的限速器-安全钳联动试验完成。检验工作中应该注意的要点如下。

（1）对照上文所述的七点可能引起安全钳误动作的情况，对电梯的安全钳进行严格检查：对限速器进行检查确保其调整到位，确保偏心凸轮与橡胶轮的接触表面之间没有油垢的存在；在对电梯进行定期的检验亦或者是抽查时，务必确保电梯中的安全钳楔块与导轨间的间隙保持在2～3mm，除此之外，在对安全钳两侧的楔块高低差进行严格的测量，如果出现位于下方的楔块对其下方的导靴衬套产生影响的情况，按照相关要求重新进行整改；对电梯安全钳提拉杆的运动灵活性进行严格的检查，在其灵活性符合电梯正常运行以及动作的基础上再保障其运转时不会碰到其他物体；除此之外，还需要对张紧轮的动作灵活性以及限度器的钢丝绳张紧力分别进行高标准的检查，确保其张紧力符合要求；对轿厢导靴进行检查确认无异物卡住等等。

（2）为确保电梯安全钳能够正确动作以及动作之后复位的合理性，需要对电气的安全开关进行针对性以及高标准的检查。目前国内电梯维修与保养市场之中恶性竞争情况比较普遍的存在，相关维修以及保养人员的专业性不强的情况比比皆是，导致在对电梯的安全钳进行试验检验之后，只是将电气的安全开关拨出来，而对其完全复位情况未关注到位的情况频繁发生，在安全钳再次动作时，严重影响到该电气安全开关相关功能的发挥。

（3）对维保单位的维保记录进行检查，确认其对电梯安全钳的维修以及保养工作是否到位。尤其是对比较容易引起安全钳误动作情况发生的部件的维护以及保养工作是否到位。

4.结束语

由此可见，电梯在使用过程中，可能存在的安全问题有很多，我们必须要对这些安全问题产生的原因进行分析，进而采用相应的技术手段来对其进行处理，并且通过安全钳质量检验的手段来对其进行处理。这样不仅使得电梯的安全性得到进一步的保证，还保障了人们的生命财产安全，有效的减少了电梯安全事故的发生。

参考文献

[1]林永光.电梯安全钳动作原因分析及检验注意点[J].机电技术，2015(1).

论文作者:高雪峰

论文发表刊物:《江苏科技报》2017年1期

论文发表时间:2017/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8f9bf8f52fd25886ae0950be.html