# 投标施工组织设计编制注意事项论文_张毅

上海锦惠建设集团有限公司 200011

摘要：本文阐述了认真研究领会招标文件,严格满足招标文件要求；仔细审阅工程量清单和设计图纸，重视投标答疑和踏勘现场；准确描述工程特点、重点与难点，制订相应针对性措施；制订科学经济、切实可行的施工方案与技术措施；制订完善的质量、安全生产等保证体系与保证措施；合理编制施工进度计划；合理设计布置施工总平面图等投标施工组织设计编制注意事项。

关键词：投标施工组织设计；编制；注意事项；

前言

随着社会的发展、科学技术的进步，建筑工程的技术含量也越来越高，体现施工企业技术水平高低的投标施工组织设计，在投标书中所占的份量也越来越重，为了适应投标工作中激烈的市场竞争，必须重视和加强投标施工组织设计的编制工作。

1 投标施工组织设计编制注意事项

1.1 认真研究领会招标文件,严格满足招标文件要求

投标单位在接到招标文件后,应该认真研究领会招标文件，一定要响应招标文件的实质性内容，严格满足招标文件的要求，避免被评标委员会评标时扣分或认定为废标。招标文件对投标施工组织设计的编制内容和评分办法都有相应规定。投标单位在编制投标施工组织设计时，对于招标文件所要求的编制内容不得出现缺漏项，这样就会保证投标施工组织设计的完整性，避免因为缺少招标文件要求的编制内容而造成扣分或废标的现象。

1.2 仔细审阅工程量清单和设计图纸，重视投标答疑和踏勘现场

工程量清单和设计图纸是整个工程具体内容的真实反映，涵盖了整个工程包括哪些分部分项工程。投标单位投标过程中要仔细审阅工程量清单和设计图纸，在审阅过程中，应该把发现的问题、需要澄清的问题等整理成文，在投标答疑会上提交给招标单位，投标答疑是投标单位和招标单位进行面对面交流、沟通和解答问题的机会，投标单位应该认真对待。

通过踏勘现场，能够实地了解投标工程所处地理位置、现场情况、周边环境、交通状况等信息，对有可能对工程施工产生影响的潜在问题做到心知肚明，掌握施工现场的第一手资料。踏勘现场时可以采取拍照或录像的方式，带回施工现场资料供投标团队研究参考。经过踏勘现场之后，编制出的投标施工组织设计才能最真实地反映施工现场情况，符合施工现场实际。

1.3 准确描述工程特点、重点与难点，制订相应针对性措施

投标单位应该通过认真审阅图纸、深入踏勘现场、实地了解投标工程周边环境等情况，总结归纳出投标工程的特点、重点与难点，并制订相应针对性措施。如：某投标工程包含土建、装饰、电气、弱电、给排水、通风、室外总体工程，可总结归纳出“施工专业覆盖面广，协调配合要求高”为该工程的难点，并从设立专门的调度协调机构、制订施工各阶段在施工专业技术、管理方面的协调配合措施等方面来制订相应针对性措施；又如：某投标工程地下二层车库要求地下一层采用逆作法施工，地下二层采用顺作法施工，那么“逆作法施工”是一个重点、同时也是一个难点，可以从配备专门的逆作法施工技术人员进行施工指导、现场配备多台小型挖土机保证能够顺利从逆作法预留的出土口下去作业等方面来制订相应针对性措施。只有准确把握住投标工程的特点、重点与难点，投标单位才能够做到有的放矢，为中标后的施工做好充足的准备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4 制订科学经济、切实可行的施工方案与技术措施

施工方案与技术措施是投标施工组织设计的核心内容，它是投标单位技术水平和实力的综合反映，是决定投标单位能否中标的关键，其重要性不言而喻。施工方案与技术措施应本着“科学经济，切实可行”的制订原则。

在投标施工组织设计中，要对主要分部分项工程的施工方案与技术措施进行制订，这些施工方案与技术措施通常不是特别具体的，具体的施工方案与技术措施待中标后在施工用施工组织设计中进行详细、细化，使之更具有操作性。在投标施工组织设计中应主要明确以下工程的施工方案与技术措施：

1、土方工程：土方的开挖方法以及采取的降水措施；

2、基础工程：投标工程采用的基础类型以及施工方案与技术措施；

3、主体结构工程：钢筋、模板、混凝土工程的施工方案与技术措施，明确钢筋连接方式、确定支模方式、砼浇捣方法；

4、装饰工程：楼地面、墙、柱面、天棚吊顶、油漆涂料、门窗等工程的施工顺序与施工方法；

5、安装工程：电气、给排水、通风等工程的工艺流程与施工方法。

1.5 制订完善的质量、安全生产等保证体系与保证措施

1、质量保证体系与保证措施

投标单位应根据招标文件要求的质量标准或高于要求的质量标准，来制订质量保证措施，切忌低于招标文件要求的质量标准。

（1）质量保证体系

投标单位应设立以项目经理为首，由项目副经理、技术负责人、专职质量管理人员、技术质量部等相关职能部门及施工作业班组等组成的质量保证体系，明确质量保证体系人员与部门的职责，确保质量目标的实现。

（2）质量保证措施

投标单位可以从原材料质量保证措施、技术保证措施、质量通病、质量薄弱环节的预防等方面来制订质量保证措施。

2、安全生产保证体系与保证措施

（1）安全生产保证体系

投标单位应成立以项目经理为首，由项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员、安全环保部等相关职能部门及施工作业班组等组成的安全生产保证体系，并接受招标单位、监理以及政府安全生产监督部门的监督。

（2）安全生产保证措施

投标单位可以从安全生产技术措施、安全用电措施、防火措施、施工现场治安防范措施等方面来制订安全生产保证措施。

1.6 合理编制施工进度计划

施工进度计划是投标施工组织设计的核心内容之一 ，在投标施工组织设计中起着主导作用，施工进度计划是否合理，直接影响到工程质量、工期，同时对各种资源的投入、成本控制也产生重要的影响。

投标单位首先要根据招标文件要求的计划工期和投标工程的规模，结合自身的人力、物力、机械化程度等因素，计算出投标工程需要的最优工期，最优工期一般应优于招标文件要求的计划工期，比招标文件要求的计划工期略有提前，并制订延误工期的惩罚措施，用以增强投标的竞争力。编制施工进度计划应以最优工期为基础，采用施工进度网络计划图或施工进度横道图来表示。施工进度计划中要明确各个分部分项工程的开始时间节点、完成时间节点以及持续时间，主体结构封顶、竣工验收等重要节点更要着重体现出来，使得招标单位相信施工进度计划的可行性和可操作性。

1.7 合理设计布置施工总平面图

施工总平面图是对投标工程的施工现场所作的平面规划与布置，说明木工加工场、钢筋加工场、材料仓库、办公室、会议室、宿舍、食堂、厕所、水、电管线、道路、大门、围墙等设施的情况和设计布置。投标单位应根据设计图纸、现场情况、周边环境等情况分阶段（土方阶段、基础阶段、主体结构阶段、装饰阶段、安装阶段）设计布置。

施工总平面图设计布置应遵循以下原则：1、在满足施工需要的前提下，尽量减少施工用地，在用地红线范围内设计布置；2、施工现场设计布置要紧凑合理，科学确定施工区域和场地面积；3、合理设计布置临时生产、办公、生活设施，满足有利生产、方便生活、安全防火和环境保护的要求；4、科学规划施工道路，尽量降低运输费用；5、合理设计布置水、电管线，满足施工现场用水、用电的需要。

2 结语

随着科学技术的发展和施工水平的不断提高，施工企业管理体制的进一步完善，对投标施工组织设计的要求也逐步提高。为了适应日益激烈的市场竞争，投标施工组织设计的编制也必须与时俱进、发展创新，只有这样才能在激烈的市场竞争中保持竞争力，提高施工企业的中标率。

参考文献：

[1]马荣全、徐蓉《建筑工程投标施工组织设计的编制》。

论文作者:张毅

论文发表刊物:《基层建设》2016年9期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8faddb6ee1a024fabc9fc1f1.html