# 规划测量技术要点与质量控制分析论文_苏汝伦

摘要：作为现代化城市在运行过程中不可或缺的规划手段，城市规划测量技术在近年来的发展中，也取得了极大的进步，同时正常情况下，控制测量、规划监督测量、基本地形图测绘以及市政工程测量，都是城市规划测量的重要组成。由此可见，城市测量规划的复杂性相对较强，若想最大限度保证规划测量的效率与质量，对其技术要点与质控措施的探索已刻不容缓，只有如此，才能做好城市规划测量，推动城市的进一步健康发展。鉴于此，本文对规划测量技术要点与质量控制进行分析，以供参考。

关键词：城市规划；规划测量技术；质量控制

引言

城市规划测量不仅是基础性的建设工作，更是城市规划管理得以落实的关键前提，同时随着我国城市建设进程的持续推进，城市规划管理对城市规划测量的要求，也必然还会不断提升。此时若想促进城市规划测量技术水平的真正提高，相关人员及时响应城市规划管理部门的号召非常必要，在有效研究测量技术的基础上，促进质控措施的全面落实，进而达成提供更优质高效测量技术服务的目的。

1城市规划对测量技术的基本需求

在现代化城市规划建设进程中，测量工作的具体作用有：在编制城市规划战略时，全面且精确的测量工作，能够为城市规划提供完备、准确且可靠的地形数据资料；在城市规划管理时，严格遵照技术规范与标准要求进行放样测量，有利于将规划成果落到实处。同时，确保管理部门全面掌握规划成果，构建完整的城市地形图数据库，提升规划管理的数字化水平，为新时期的城市规划建设提供有价值的参考信息。城市规划建设是项综合性、系统性、复杂性极高的工作。随着时代的发展，城市规划的发展效率越来越快，尤其是各类多元化测量技术的拓展应用，不仅进步提高了测量工作时效性与精确性，节约了人力、物力与时间成本，也满足了复杂地形的测量工作需求。

2城市规划测量技术的关键点

2.1平面控制测量技术要点

(1)高程控制测量技术

高程测量技术由于自身的特殊性，在小空间测量中并不常见，多数都是应用于建设工程中，为其测量工程水准点。另外，工程水准点属于等外水准，通常情况下会应用四等水准的方式来确定水准线路，起闭点为等级控制点。相关人员在展开水准测量的时候，应注重技术符合表1中的规定，特殊情况下也可能布设四等水准，表1中也包含四等水准的规定。

(2)导线技术

在特殊情况下，可以采用二级导线。般来说，导线多呈直伸多边形状态，且各节点间的导线长度应小于１３０毫米。若区域导线网中的控制点较少，可以同级附合次。

2.2规划道路定线测量技术要点

定线条件简单来讲，即为规划人员以城市总体规划要求为根据，结合实际情况制订的规定条款，其中，包括需规划道路的名称、走向、长宽以及转折等，在经过有关部门审批认定之后，可以用于城市规划测量的正规规划方案，通常情况下以文字配合示意图的形式为主。另外，定线条件中所规划的内容，一般都是道路中线与范围内已有物的相对关系，例如，现状地物或者是已规划道路等，有时也有对道路中线各主要点坐标与方位的规划。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

本文以条件点外业测量为例，以下为此技术实施过程中所需注意的关键点：（1）现状道路中线、边线以及围墙测量范围，需将定线条件作为根据，将其控制在标准范围的2/3，与此同时，测量人员需注重直线段的测量点数，最少不能少于3个，若是指定范围之中出现况道路比较长的情况，可以根据具体情况增加条件点个数；（2）路宽以及所取点位到两侧路边的长度，也应包括在现状道路测量记录之内；（3）在进行围墙测量的过程中，墙的厚度也应准确测量，将测量点的具体位置标注在策略图中；围墙外侧若是有突出物体，其与墙面间的各种数据需测量；（4）在对指定范围内平均线进行测定的时候，应保证条件点位置确定的合理性，在明确条件点位置与平均线方位间关系的同时，使平均线两端条件点与边界相靠近。若过程中发现明显折点，则折点需先行测量，折点两侧直线段最少需要各测3点。

3质量控制要点

3.1平面位置

通常，竣工测绘环节使用数字成图方法，当测绘区基础的地形数据较为全面时，可使用全站仪进行修测成图。在测量环节应重点把控地面上方和下方建筑物轮廓位置，同时，还应注意关键位置坐标，结合建筑类别和规划核实相关要求等，综合确定。测量地形图中主要地物点、邻近物二者点位中误差≤5cm；图中次要地物点、邻近物二者点位中误差≤7cm；各个地物点之间的间距中误差≤5cm。

3.2测绘成果

核实测量成果需要和相关规范、技术要求等相符。在《城市测量规范》中对地理基础信息的测量要求为，按照1：500比例尺进行标注。测量范围涉及到地上建筑和地下建筑部的进出口平面、道路位置、宽度以及配套设施规模等。在规划信息的采集方面，应包括建筑地基界址、建筑间距测算、规划标高以及建筑高度等。同时还应采集单体建筑面积、建筑密度、绿化面积、层数等信息。此外，结合城乡规划部门对实测成果质量要求，测量范围应包括许可范围之外前一排建筑。当建筑前方为市政道路时，应将测量范围延伸到道路外侧30m处。测绘环节对工程周边建筑物和构筑物展开实时测绘，按照测绘结果编制报告，为规划管理和成果的其它利用奠定基础。

4城市规划测量中质量控制的策略

4.1培养员工的综合素质

有效提升测量人员的综合水平，能对测量效率与质量产生直接影响，进而为质量管理提供更强有力的技术支持。因此，城市规划测量单位对有关人员测量业务技术的培训，必须及时提上日程，在帮助员工学习更多测量理论与技术的同时，使其增强自身对测量仪器设备操作的熟练性，推动测量作业人员综合素质的全面提升，为测量作业有序、规范、高质高效的展开，提供最大程度上的保证。

4.2严格控制仪器设备的使用

测绘仪器设备能够实现数据的有效采集与准确处理，为测量人员提供巨大帮助。仪器设备状态会对测量作业精度起到决定性的作用，城市规划测量单位若想真正意义上促进测量成果质量的提升，选择型号与功能合适的仪器设备极其重要。首先，其性能指标需与测量所需精度标准相符；其次，仪器设备必须要定期检查维护，处于有效期内的仪器设备才能投入使用，与此同时，设备日常养护的力度也要加强，尽可能保证其始终处于良好的技术状态。另外，操作人员的专业性也是影响设备状态的关键因素。因此，提高员工的专业水平与仪器设备保护意识也十分必要，如此才能在保护好仪器设备的前提下，使其发挥出更好的效果。

4.3建立健全的质量管理体制

城市规划测量单位应当建立健全的质量管理体制，在规划测量环节，落实质量管理工作，让质量管理覆盖整个流程，如承接测量任务、规划设计、技术组织、生产作业与成果交接等，以提升整体质量管理水平。

结束语

现代化城市建设面貌日新月异，由此，城市规划也成为社会各界关注的焦点。在城市规划进程中，测量技术发挥着至关重要的作用。全面分析城市规划对测量技术的需求，以及测量技术的应用要点，加强质量控制，有助于提升技术应用水平，保障城市规划品质。

参考文献

[1]黄鹏飞.浅谈城市规划测量技术要点与质量控制[J].城市勘测,2018(05):158-161.

[2]张太茂.城市规划中规划竣工测量的作用[J].建材与装饰,2018(41):225-226.

[3]冉瑞华,刘超.建筑工程规划条件核实测量的质量控制浅析[J].信息系统工程,2018(08):22.

[4]言龙.浅析规划竣工核实测量的质量控制[J].工程建设与设计,2018(10):234-235.

[5]王文斌.城市建筑规划竣工测量实施方法研究[J].科技传播,2016,8(17):152+194.

论文作者:苏汝伦

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第4期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8fe2c3978f95aef2cdacb946.html