# 火灾自动报警系统在应用中的可靠性分析论文_张兵

徐州市建安消防工程有限责任公司 江苏徐州 221004

摘要：火灾自动报警系统是由各类火灾报警控制器、手动控制盘、感烟、感温探测器、楼层显示器、输入、输出模块、手动报警按钮、中继器等组成的火灾报警系统。它是为早期发现和通报火情并及时采取有效措施，控制和扑灭火灾而设置在建筑中或其他场所的一种自动消防设施。为了明晰系统的运行情况，保障系统的正常运行，合理对系统进行维护保养并提高其性能，这就要求对实际应用中的火灾自动报警系统如何保证可靠性进行分析。本文就此展开了论述，以供参阅。

引言

对于高层建筑来说，火灾是危害人们生命财产安全的主要灾害，因此，消防部门必须做好现代建筑的消防系统的建设工作。火灾自动报警系统是现代消防技术中的一项科学技术，是目前大多数建筑中采用的消防系统，在预防建筑火灾方面具有非常重要的作用。但是，目前火灾自动报警系统的可靠性还需要进一步提升，建筑的管理人员必须采取一定的措施，提高系统的可靠性，进而实现火灾自动报警系统的应用效能。

关键词：火灾；自动报警系统；应用；可靠性

1火灾自动报警系统基本结构

火灾自动报警系统是火灾探测报警和消防设备联动控制系统的简称,它依据主动防火对策,以被检测的各类建、构筑物为警戒对象,通过自动化手段实现早期火灾探测、火灾自动报警和消防设备联锁联动控制。火灾自动报警系统主要包括火灾探测器、火灾报警控制器、减灾装置和灭火装置。在火灾自动报警系统中,火灾探测器长年监测被警戒的现场或对象,当发生火灾时,火灾探测器监测到产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并将其转换为电信号,经过与正常状态阈值或参数模型的分析比较,给出火灾报警信号,通过火灾报警控制器上的声光报警显示装置显示出来,通知有关人员发生了火灾。同时,火灾自动报警系统通过火灾报警控制器启动警报装置,告诫现场人员投入灭火操作或从火灾现场疏散;启动断电控制装置、防排烟设备、防火门、防火卷帘、消防电梯、火灾应急照明、消防电话(投入指挥调度通信以及分机和主机的直通电话)等减灾装置,防止火灾蔓延,控制火势,求助消防部门支援;启动消火栓、水喷淋、水幕及气体灭火系统与装置,及时扑灭火灾,减少火灾损失。一旦火灾被扑灭,整个火灾自动报警系统又回到正常监控状态。

2火灾自动报警系统的意义

火灾自动报警系统是由触发器、火灾警报装饰和火灾报警装置以及一些其他的辅助性的设备装置组成。在这个系统中，不同的结构和设备具有不同的作用，发挥着相应的职能，具有较强的实用性意义。火灾自动报警系统能够及时发现火灾并且向建筑内的群众发出警报，采取一定的措施来控制火灾的蔓延，进而使现代建筑的安全性得到提升。在建筑发生火灾的时候，火灾自动报警系统能够通过探测器的烟感、温感等及时发现火灾，并且采取一定的灭火措施，同时通过电信号向建筑管理人员发出警报，精确地显示出火灾发生的地点、时间等。目前，随着现代科学技术的发展，火灾自动报警技术将会更加的智能化、先进化，具有更多的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3提高火灾自动报警系统可靠性的措施

3.1提高人员素质

在火灾自动报警系统中扮演着不可替代的重要作用，因此我们不可以忽略了人这有机部分在系统中的作用。所以为了保证火灾自动报警系统的正常工作，应该设立相关的规章流程，并且进行有效的监督，从而保障系统的操作使用人员能够有效的做到精准操作，只有操作人员的素质提高了，才能有效的提高系统的可靠性。值得一提的是，要想达到这样的效果，需要建立有关的监管制度，对于工作人员的工作职责，故障报告和操作规程等都要做出明确的规定，并且对相关的工作人员进行必要的奖励或者惩罚，只有这样才能够有效的提高工作人员工作的积极性。

3.2加强对设备系统（包括软件与硬件）的维护与管理

（1）应保持系统连续正常运行，不得随意中断。火灾自动报警系统是由电子元器件组成的系统，系统的可靠性服从电子设备早期失效规律，往往系统开始运行后的一段时间，不正常运行状态时有发生，误报率相应提高，在这一时期尤其应加强维护管理，更换失效的元器件，不得随意中断运行。（2）保存好必要的文件资料，建立系统技术档案、运行操作规程、岗位责任制等有利于系统可靠工作的措施。（3）坚持作好系统的定期检查（日检、季检和年检）和试验。（4）系统维护关键的一条是系统探测器投人运行2年后，应每隔3年全部清洗一遍，并作响应闭值及其他必要的功能试验，合格者方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用。

3.3减少环境因素对探测器的干扰

火灾自动报警系统的探测器会受到周围环境因素的影响，从而降低整个系统的可靠性，使得火灾自动报警系统出现错报或者漏报的现象，因此，在日常的管理工作中必须做好对探测器的管理，最大限度地降低探测器周围环境对其可靠性的影响。做好对探测器原件的日常清洁，避免将探测器安装在灰尘较多的空间里。注意安装探测器空间内的湿度，保证其能够符合探测器正常工作的需求。室内的油烟、电磁波等都会干扰探测器的正常工作，需要根据具体的情况对探测器进行一些保护措施，尽可能减少周围环境对探测器的干扰。例如，室内装修会产生大量的粉尘，因此，需要先将探测器拆卸下来，在施工结束之后重新安装，避免粉尘等干扰探测器。

3.4强化系统设计

选用既有较高灵敏度又有较强抗干扰能力的高性能传感元件是提高火灾自动报警系统可靠性的重要途径,选用多传感元件系统也是提高火灾自动报警系统可靠性的途径。火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家认证(认可)的产品,产品名称、型号、规格应与检验报告一致。这是保证设备在系统中使用的完好率,提高系统可靠性,防止或减少误报的首要条件。

结束语

总而言之，火灾自动报警系统能够有效预防建筑火灾的发生,并且能够在一定程度上阻止火势的蔓延。但是，在应用的过程中仍旧会出现一些问题，影响到系统的稳定性，因此，必须对系统的可靠性进行分析，进一步完善火灾自动报警系统，采取科学有效的管理措施，提高火灾自动报警系统的可靠性，确保系统能够正常的运行。

参考文献:

[1]杨晓红,李龙连,张宇.火灾自动报警系统在应用中的可靠性分析[J].智能建筑与城市信息.2014(02)

[2]谷志强.火灾自动报警系统可靠性及应用效能分析[J].河南建材.2017(06)

[3]甘巍.火灾自动报警系统在应用中的可靠性分析[J].城市建设理论研究（电子版）.2014(31)

论文作者:张兵

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8fe6855a0a0af2f6254bd1b6.html