# 35kV输电线路及变电站检修运行方式探讨论文_靳婷婷

(潼关中金冶炼有限责任公司)

摘要:35kV输电线路及变电站是电网重要组成部分，由于陕西渭南市潼关县位陕西省渭南市潼关县北，北临黄河，南踞山腰，该地地形十分复杂，在运行过程中，输电线路容易受到风雪、雷电、等自然灾害的影响。同时，由于渭南市潼关县供电公司电网呈现冬季大夏季小的负荷特点，输电线路和变电站运行过程中容易出现故障。本文主要分析了渭南市潼关县供电公司35kV输电线路的常见故障，以及35kV变电站的运行方式，以及输电线路及变电站检修运行方式。

关键词:输电线路；变电站；检修运行方式

一、35kV输电线路施工分析

1.严格审查施工方案

35kV输电线路开始之前，首先要做的便是对于施工方案的合理性做出审查，从而保证施工方案能够更加的契合具体的施工环境。在实际的工程当中，可以成立工程方案生产小组，由组长负责带领着审查小组的组员来对于施工方案进行审查，找寻其中是否有不合理之处或者是纰漏，一旦发现其中出现问题，便需要由审查小组组长相施工企业递交审查报告，在报告当中对于其中的问题做出详细的说明，随后由建筑企业召开大会，在大会上面对于其中出现的问题讨论解决，随后由项目总工程师来对于整改方案做出确认。在确认整改方案无误之后，便可以将其投入到实际的施工当中，当完成了全部施工方案审查工作之后，便可以开展施工。

2.绝缘端子的选择与使用

针对于35kV输电线路的建设施工来说，其中会用到极大数量够的绝缘端子，这些端子也是保证电力安全运行的一个重要部分。所以在35kV输电线路的施工阶段便需要做好绝缘端子的选择与使用工作。在实际的工作当中，应当选择长棒型绝缘端子或者是防污型盘式绝缘端子。同时，玻璃钢化绝缘端子也是其中一项常用的绝缘端子，其具有零值自爆优点，在输电线路施工的阶段应用这种材料，能够节省下大量的维护费用。针对于合成绝缘端子来说，其具有质量较小、耐污性能较好等方面的特点。不同类型的绝缘端子在实际的应用阶段拥有着不同的优缺点，所以在实际当中要根据具体的施工情况来选择不同类型的绝缘端子。

二、变电站运行方式分析

变电站的运行方式指站内电气设备主接线方式、设备状态、保护装置、直流、通道配置的运用情况。35kV变电站是整个陕西渭南市潼关县电网的枢纽，35kV变电站的供电质量直接关系到整个渭南市潼关县供电分公司供区的供电可靠性和安全性。因此，选择一个合理的运行方式至关重要。35kV变电站运行方式必须综合考虑到电网公司的实际电能负荷需求，如果一座变电站单一线路及一台主变设备发生故障时，可以尽快排除故障，在最短时间恢复正常。或者故障发生以后，停电范围最小，只是出现局部停电事故并能快速恢复供电。在满足上述条件的基础上，电力损耗最小。

综合上述要求，35kV变电站可能存在的运行方式有以下三种：第一种一台变压器运行，另外一台变压器备用；第二种方式是两台变压器并列运行，两台或者多台变压器的一次侧或者二次侧同极性端子采用同一母线连接；第三种方式是两台变压器分列运行。分列运行至两台变压器的一次母线并列运行，二次母线采用联络断路器连接，正常状态下，联络断路器是断开，这个时候变压器通过各自的二次母线负责各自运行的电网负荷电压。渭南市潼关县供电公司一共有52座35kV变电站，在检修的时候，一定要综合考虑变电站的负荷情况，如果能够满足N-1运行检修时两台主变轮换检修，如果不能满足N-1检修要求，则采用10kV手拉手专供负荷方式满足供电年需求。

通过对35kV变电站的设备以及负荷进行分析，发电一台主变设备可以满足全站设备的运行要求。第一种采用一台主变压器运行，另外一台变压器备用的方式，变压器的损耗比较小，但是一旦发生故障，可能导致停电面积太大，另外一台变压器长期处于备用状态，投入运行需要试验，无法保证供电的可靠性。第二种采用两台主变压器并列运行方式，其中一条变压器就可以满足整个渭南市潼关县地区的用电需求，这种方式增加了变压器的损耗，不利于变电站节能降耗。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第三种两台变压器分列运行，一台变压器故障以后，停电面积比较小，如果运行过程中发生电气故障，造成一台主变进线跳闸问题，不会影响到另外一台主变压器的正常运行，可以确保供电可靠性，确保供电质量。因此，选择第三种两台变压器分列运行方式。

三、35kV输电线路运行检修技术分析

3.雷击35kV输电线路运行检修技术

由于雷电灾害属于一种无法抗拒的自然灾害类型，因此为了有效降低雷电袭击对35kV输电线路所产生的影响，相关电力工程单位需要因地制宜，有效结合不同区域的地质条件以及环境状况，制定出针对性的防雷措施。由于雷电直击和反跳闸雷电电流，对线路的影响比较明显，因此在雷电的反击故障当中，可以通过降低接地电阻，提高线路的绝缘程度以及安装线路避雷器的方式来进行预防。当前阶段针对我国35kV输配电线来讲，在针对防雷措施的方案选择上，需要选择自动重合闸来作为线路防雷的补救措施，在35kV输配电线路受到雷击之后，需要在短时间范围内保护系统开关避免产生不良跳闸问题，从而有效实现了对整个供电线路的安全防护工作。

4.覆冰35kV输电线路运行检修技术

在针对35kV输配电线路的覆冰问题解决过程中，主要采取以下几个方面措施来进行预防：①在针对35kV的输配电线路当中，需要尽可能避免一些大型的湖泊或者是重点的通风道口等容易产生覆冰的地区来进行架设；②需要针对机械力学检测技术进行合理的应用，有效提高对35kV输配电线路的巡视和检查工作力度。在针对35kV输配电线路的监测工作当中，可以通过使用专门的门杆架来进行架设，以此来有效提高整个线路的抗冰雪能力；③建立起35kV输配电线路的自动监测系统，针对一些容易产生磨损或者是破坏性区域进行重点监测，尤其是针对塔杆的材料质量监测，如果产生了严重的锈蚀或者是腐蚀问题，具有重点检查塔杆内部的螺栓以及相关的零部件是否产生了松动问题；④针对已经产生覆冰的输电线路来讲，相关工作人员需要运用先进的施工技术来进行除冰操作，比较常见的除冰技术当中具有隔热融冰技术和过电流融冰技术等，通过对这些技术的有效应用可以将富兵危害程度降到最低。

5.35kV输电线路在线监测技术

35kV输配电线路在监测工作当中，可以使用红外测温仪、望远镜以及测温枪等先进的设备来加以实现。除此之外，可以在35kV输配电线路当中贴上相应的温度蜡片，进而在35kV输配电线路运行工作中，可以帮助相关工作人员将线路的运行温度进行合理的控制，将涉及到的监测温度信息反馈到终端系统当中来进行处理，如果出现温度异常情况可以及时发出警报信号来通知相关检修工作人员进行修复。为了保证35kV输配电线路工作过程当中出现线路的污闪跳闸问题，相关工作人员需要充分落实相关规定要求，针对线路当中存在防污闪问题进行有效的管理和明确。但实际的监测工作当中要求相关工作部门的管理工作人员，有效的落实自身的工作职责，有效提高对35kV输配电线路均与原子的运行工作管理，同时充分做好金银子的工作性能检查工作，以此来保证整个绝缘子运行工作的稳定性和安全性。

结束语

综上所述，35kV输电线路和变电站的运行环境复杂，输电线路运行过程中容易受到自然因素的影响，引起雷击故障、线路风偏等问题，因此需要加强输电线和变电站的运行检修，确保输电线路和变电站运行安全性和可靠性。

参考文献：

[1]蒋晓磊.35kV输电线路运行检修方式研究[J].建筑工程技术与设计，2018（32）：2549-2550.

[2]覃海格.35kV输电线路运行检修关键技术分析[J].建筑工程技术与设计，2019（6）：4291.

[3]赵斌，李宏伟.关于35kV输电线路运行检修方法的探讨[J].科学与信息化，2019（1）：75-76.

[4]孙宝.试论加强输电线路的运行维护和检修管理的措施[J].山东工业技术，2019（07）：220

论文作者:靳婷婷

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ff0eaec16080310ec6202ac.html