# 浅析建筑工程混凝土施工质量控制论文_杨彬

安福县建筑工程质量监督站 343200

摘要：文章结合笔者的工作实践，简要地分析了建筑工程混凝土施工质量问题，并结合工程实例，从混凝土泵送、混凝土浇捣和混凝土养护等几个方面提出了建筑工程混凝土施工中质量控制重点，为今后建筑工程混凝土施工提供参考。

关键词：建筑工程；混凝土施工；混凝土浇捣；质量控制

随着我国建筑业的不断发展，建筑企业之间出现了激烈的竞争，为了能够让企业在激烈的市场竞争中占有一席之地，应加强建筑施工的质量控制。近年来，在建筑施工过程中仍然存在一些常见的问题，需要及时采取有效的预防措施。因此，我们需要不断地总结建筑混凝土施工中存在的一些缺陷，并及时采取有效的预防措施，以提高建筑工程施工技术水平，确保工程的施工质量。本文着重就建筑工程混凝土施工质量控制措施进行探讨。

1 建筑工程混凝土施工质量问题分析

在建筑工程混凝土施工过程中，仍存在以下几个方面的问题：（1）在原材料进场前，未能进行严格的复验，从而导致原材料的质量不达标，从而影响混凝土制备的质量。（2）混凝土在配比方面存在问题，或者未严格按照规定的配比来制备混凝土，导致混凝土强度与实际弓腰球场存在偏差。此外，外加剂的使用存在问题，致使混凝土拌合物难以满足工程要求，同时也会为整个工程埋下质量隐患。

2 建筑工程混凝土施工质量控制

某商业办公楼，总建筑面积58244㎡，地下2层，地上33层，总高度108.20m，采用现浇钢筋混凝土框支 -剪力墙结构，基础采用旋挖钻孔灌注桩，强度等级C25～C60，抗渗等级P8。本工程钻孔灌注桩混凝土强度等级为C30水下混凝土；桩承台及底板混凝土强度等级均为C40P8，底板及承台垫层强度等级为C15；底板厚度为700mm。

2.1 施工难点

（1）本工程地下室属于超长结构，为了控制混凝土的裂缝，在施工中加强养护及合理选用材料，建议采用水化热水泥的混凝土，且设计要求掺加0.9kg/m³的聚丙烯抗裂纤维。（2）高强混凝土和大体积混凝土施工是本工程混凝土施工控制的难点；（3）大面积混凝土楼面一次性抹光，底板结构找坡，水平标高的控制是施工控制的重点。

2.2 混凝土施工质量控制

2.2.1 施工前质量控制

（1）按照相关规定对混凝土原材料进行严格检验，优化施工配合比设计，选用材料以减少混凝土的收缩，设计要求采用掺0.9kg/m³的聚丙烯纤维的抗裂混凝土，注重混凝土施工过程管理及后期养护工作，全过程控制混凝土工程质量。

（2）针对混凝土用途和强度的不同，选用不同规格的原材料进行混凝土试配，尤其是高强混凝土，需要进行前期试配工作，确保混凝土强度等级满足施工要求。

2.2.2 施工中质量控制

（1）混凝土泵送

1）在配合比设计时，应满足强度、耐久性、可泵性要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2）在泵送前，应采用泵室、输送管道等与混凝土接触，并对管路进行检查，确保无异常后才能进行压送作业。

3）在泵送过程中，要确保开泵机应处于低速运行状态，并严格检查泵的压力，当泵送作业顺利完成后，才能将运输速度提高到正常范围。如果泵送作业较为困难，将会提升泵的压力而引起管路振动，这时应采用槌敲击管路，同时采用正反泵点动处理，经检查无堵塞后才能继续进行泵送，避免泵机受到损坏。

（2）混凝土浇捣

1）在混凝土浇捣前，应对光滑的混凝土表面进行凿毛，将将混凝土表面的杂物清除，采用清水进行冲洗，冲洗干净后，再采用20厚水泥砂浆进行铺设。

2）在混凝土浇筑过程中，需要加强混凝土坍落度控制，掌握好混凝土的输送时间，避免混凝土发生离析现象。在墙体混凝土浇筑时，应采用分层浇筑方式。确保分层浇捣厚度少于800mm。逐层进行振捣，以确保浇筑质量；另外，在浇筑时，避免中间出现中断现象，以防施工冷缝的发生。

3）在水平楼板浇筑过程中，应做好墙体施工缝处理。在实际浇筑时，应结合施工方案里来确保浇筑方向。在结构找坡的楼板浇筑时，应根据找坡要求实施混凝土表面标高控制。

（3）混凝土养护

1）核心筒养护。对于核心筒剪力墙，应采取覆盖薄膜和刷养护剂相结合的养护。

2）梁板养护。对于地下室外剪力墙，应采取覆盖薄膜进行养护；对于水平楼板，应采取洒水方式进行养护，同时要控制好洒水频率，避免墙面出现泛白，当气温较高时，需要增加洒水次数。

3）底板养护。在底板养护时，应采用表面覆盖草袋进行养护。

4）地下室养护。在地下室养护时，确保混凝土养护时间在14以后，以满足抗渗要求；对于普通混凝土，其养护时间应超过7d；在后浇带处混凝土养护时，其养护时间要超过28d。

（4）大面积混凝土施工

1）在混凝土浇筑前，应充分做好准备工作，在浇筑时，应以槽钢标志为界限，将槽钢之间的混凝土填满，同时在振捣密实以后，采用刮杠进行刮平，且要将表面浮浆刮除。在第一次振捣时，要确保时间在2～3h以后方可进行二次振捣，当振捣作业完毕后，再采用刮杠进行二次刮平；如果混凝土处于不流动状态，应将固定螺帽卸下，再去掉槽钢，并采用混凝土填满再搓平；在混凝土终凝时，再采用木抹子进行二次搓平，控制好木抹子的走向，沿着同一个方向来搓平混凝土表面，确保表面平整、顺纹，以方便后期施工面层的粘结。2）待混凝土找平后，应采用覆盖塑料薄膜进行混凝土养护，养护时间应控制在14d以上。这样可避免对后序施工和混凝土养护造成影响。

2.2.3 混凝土施工控制措施

（1）在混凝土浇筑工序中，应先按柱子混凝土强度等级浇筑柱、梁、板接头。同时在浇筑过程中应控制混凝土振捣的均匀性和密实性，混凝土拌和物运到浇筑地点后，应立即浇筑入模。

（2）在混凝土浇筑过程中，应派专人负责施工质量控制，对模板、支架、钢筋、预埋件的情况进行严格检查，如果在检查中发现变形、移位问题，应及时停止浇筑作业，并采取有效的处理措施，确保在浇筑的混凝土凝结前处理好。

（3）施工缝位置，应原则上在设计后浇带或沉降缝上。如遇紧急情况需留施工缝时，施工缝应留置在次梁跨中间的l/3范围内。施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝用木板或钢丝网挡牢。

（4）在墙柱混凝土施工过程中，为了防止混凝土离析现象的出现，可选择做串筒的方式进行浇筑。在墙、框架柱砼浇筑时，应采用泵送的方式进行浇筑，如果在浇筑过程中遇到特殊情况，应采用塔吊料斗配合进行施工，加强下料速度控制，采用分层下料、振捣方式，这样才能确保砼振捣密实。

（5）在梁柱浇筑前，应先进行梁柱核心区混凝土浇筑，当砼振捣密实以后，、再进行梁板浇筑，在控制浇筑的间隙时间，以避免出现冷缝。在梁柱核心区混凝土浇筑时，禁止留设施工缝，在施工中如果一定要留施工缝时，应按施工规范来设置施工缝，在浇筑前，应将流淌的砂浆和施工缝处的浮浆清理干净，并浇水养护。

3 结语

综上所述，在建筑混凝土施工过程中，需要加强施工中各个环节的质量控制，包括混凝土泵送、混凝土浇捣和混凝土养护等几个环节，以确保整个建筑工程的质量和安全。目前来说，在建筑混凝土施工技术应用过程中，还需要不断注意施工细节控制，加大建筑混凝土施工技术的研发力度，引进新型的施工方法，以节约工程项目成本，提升工程的经济效益。

参考文献

［1］陈刚.建筑施工中的技术问题分析［J］.中华建设，2012（2）：130-131.［2］谢丽君. 建筑工程中混凝土施工质量控制论述［J］.建材与装饰，2018（29）：（56）.

［3］刘在春.大体积混凝土冬季施工质量控制措施［J］.中华建设，2018（04）：78-79.

论文作者:杨彬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第34期

论文发表时间:2019/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ff145d04db351eba4b97b44.html