# 浅析有线数字电视网络常见故障维护及维修方案论文_杜志成

广东省广播电视网络股份有限公司东莞望牛墩分公司 523200

摘要：有线电视网络因线路长、接点多、用户多，放大器、分支器等器件较多，使得其故障类型和数量都比较多。如何准确快速的判断处理故障，成为技术维护人员的一项重要任务。因此，技术维护人员除了必须具备一定的技术水平、拥有很强的事业心和责任心外，平时还要注意积累经验和行之有效的方法。

关键词：有线数字电视网络；常见故障维护；维修方法

引言：

随着经济及社会的发展，我国有线电视发展取得了良好成果，收看电视节目成为我国居民主要的业余生活之一，这就对电视网络信号传输的顺畅与否提出了更高的要求。所以，应加强对有线电视网络维护力度，争取及时发现问题并采取有效措施解决，在最短的时间内排除故障。

1.有线电视工程技术维护的难点

众所周知，有线电视工程技术近乎包含了全部的电子和无线电技术，具体来说，可以分为播出、传输以及用户三个环节。在对各个环节进行维护的过程中，需要对技术层面的内容予以综合考虑，任何一个细节出现问题，都能导致有线电视网络出现故障甚至停播。比如，在有线电视网络运行过程中，通常需要在一个机房或者多个机房组成相应的播放群，且设备维护或者节目制作都需要遵循严格的规范和标准，并依据MMDS、同轴电缆或者光纤等形式进行传输。随着经济的发展，人们生活水平得以不断提升，在物质需要得到满足的同时，人们对精神生活的追求也提升了一定的高度，这就给有线电视网络维护提出了更高的要求。所以，主要对有线电视网络运行过程中的常见故障予以高度关注，并采取合理措施加以解决，才能进一步提升有线电视维护质量和服务水平。

2.有线电视经常出现的问题分析

2.1数字电视没有图像

引起没有图像的原因有很多可能是信号电平太低、室内线路太长、接头没有接好或者断线，也有可能是没有获得正式授权，这时候屏幕会出现“该频道未授权”的提示。对于没有图像的问题我们首先应当检查各孔连线是否正确，有线电视的进口线是不是连接到数字机顶盒的“有线输入”插孔中了。机顶盒上的视频线应当接到电视节的视音频孔上边，并且黄色的视频线不能和白色的音频线对换，不然不会出现图像。

2.2无信号

所谓的无信号就是没有声音，没有图像显示，这也是有线电视网络维护的钟比较常见的一种故障，导致这种故障出现的原因有很多，且维护比较简单，主需要照准故障原因和故障范围即可在短时间内排除故障。具体步骤为：先对线路是否存在短路、开路情况予以检查，再查看是否停电，最后对器件的破损情况进行检查。

2.3开机出现黑屏

在刚开机时，屏幕上没有任何图像，看不到频道，整个屏幕都是黑的。如果出现这种情况，首先要检査信号源有没有问题，如果不是因为信号源，很有可能是转换器的原因，仔细检测之后都没有问题，就可能是机顶盒，人们平时在观看了电视之后都不会关掉机顶盒，这样机顶盒一直处在运行的状态，长时间的运行导致机顶盒死机，此时重启机顶盒就可以解决该问题。

2.4室内布线故障

有线数字电视在使用之前，需要对室内进行布线，而这个过程也是有线数字电视经常发生故障的环节，布线经常不合理以及分配器的不合理等，都会对有线数字电视造成极大的影响，信号接收不正常也会导致电视使用的不正常。

2.5电视频道搜索不完全

造成这种情况的原因大多是因为接线问题和分支分配器。我们接线要符合规范并且不能简单地将几个接线头缠绕而是要使用正规质量有保障的分支分配器，不然会造成阻抗不匹配进而出现频道接受不完全的情况。出现这种情况时我们首先应该检查家中的接线是否合格，是不是使用了正规的分支器，家中是否存在漏电干扰还需要检查室外分配网络。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.有线数字电视网络的技术维护

3.1 科学合理布线

科学合理布线可以帮助我们快速反应和尽快的找到问题的发生点，争取利用最短的时间解决出现的问题；各个管辖点的维修人员应当对自己范围内的信号流程，光缆电缆路线以及信号覆盖范围等基本信息熟记于心，这样对于我们的工作人员尽快完成维修点的查找解决问题很有帮助。另外，数字电视网络基本上只是到用户的家门口，室内由用户自行设计布线，可由于用户缺乏相关专业知识常常导致布线不合理进而引发一些常见问题影响数字电视的接收。为了解决这些问题我们要尽量征得用户的同意重新从室外直接布线进来，这样可以很好地解决数字电视无法接收的问题。

3.2 细心检查维护网络线路

电视网络线路分布很广且复杂多变，需要工作人员认真检查发现问题应当及时报告相应的负责单位进行维修，保障在最短的时间发现问题解决问题，检查工作对于整个维护至关重要，我们要做到在细微处发现问题，避免问题。

3.3合理选择设备

有线数字电视图形故障的主要原因是信号不能正常传输，或是断断续续无法持续稳定传输，在实际中发现，造成这方面的故障主要是分支分配器、放大器受到损坏的缘故。对此，在有线数字维护的过程中，不仅要保证分支分配器、放大器的完好性，更好根据实际的使用情况合理的选择设备，要尽量选择阻抗相互匹配的分支分配器，以及选择频带宽、线性好的放大器，这样才能保障分支分配器和放大器质量的同时，充分将其设备的功能发挥出来，提高有线电视信号传输的稳定性，才能有效解决数字电视图像形成的故障。

3.4前端维护

通常而言，前端部分的故障率比较低，然而，这个部分是整个有线电视系统的核心以及关键部分，不但指标要求高，而且技术要求强，如果前端出现某些故障将直接影响电视系统，甚至导致系统全面瘫痪。因此，应当加强对前端的维护工作，从而保障前端的安全性及可靠性，首先，应当定期检查系统的避雷装置，从而防止雷电造成系统出现严重后果，通常是在雷雨季节来临之前，检查地线以及避雷线，看是否接触良好以及接地电阻的大小。其次，应当检查接收天线情况，保障没有机械变形等问题。最后，应当定期检查前端的信号并且做好记录工作。

3.5光发射机的选择与维护

光发射机是前端机房的重要设备，因而要选用高端、性能好的设备，同时，还要准备一台备用。另外，必须严格按照说明书上的要求操作发射机。将发射机置于通风、干燥的环境下，发射机对电源有一定的要求，必须使用二路自动倒换电源。

3.6接头问题应当注意

接头处是否接触良好对整个网络的维护性能很关键，接触不好会引起信号电平衰落、干扰严重等问题。为了提高可靠性工程中最好使用压制接头。

3.7放大器的选择与保护

放大器的选择对整个网络有很深的意义，我们应当选择频带宽线性好屏蔽好的，同时要注意放大器的串接问题尽量做到减少放大器的串接级数一般要求是小于 3 级。外部条件恶劣时，要注意对光缆的保护与保养。另外，要按规定安装放大器的接头，同时还要把放大器放在便于散热的钢绞线上。

结束语：

随着社会快速的发展，科学技术也在逐渐提高，人们对网络也慢慢地产生了依赖，闲暇时间都会看电视，丰富业余生活。随着有线电视事业的发展其故障种类不断增加，我们应根据实际情况进行具体客观分析、科学合理诊断，采取切实可行的技术措施。

参考文献：

[1] 朱洪新.有线电视网络维护常见故障及维修技术[J].科技展望，2014（17）：90-91.

[2] 王浩鹏.有线电视光缆网络传输故障的排除与维护管理[J].声屏世界，2011（4）：45-46.

论文作者:杜志成

论文发表刊物:《基层建设》2017年第18期

论文发表时间:2017/10/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8ff791b2a3a657af2af2789a.html